# základné ÚDaje

## Základné identifikačné údaje

Kraj:							Bratislavský

Okres:						Pezinok

Katastrálne územie:					Slovenský Grob

Výmera katastrálneho územia:			1017 ha

Počet obyvateľov k 31.12.2001:			1843

Charakteristika krajiny:	Podunajská nížina, poľnohospodársky obhospodarovaná krajina

## Dôvody obstarania Územného plánu obce

Potreba spracovania územnoplánovacej dokumentácie vyplynula z nutnosti reagovať na kvalitatívne nové zámery na využitie územia vo všeobecnej novej legislatívnej situácii a taktiež v zmenených územno-technických a socio-ekonomických podmienkach. Obec Slovenský Grob nemá doteraz spracovanú záväznú územnoplánovaciu dokumentáciu. Vzhľadom na potrebu riešenia koncepcie územného rozvoja obce, riešenia zmeny hraníc katastra obce, umiestnenia rozsiahlej novej výstavby a umiestnenia verejnoprospešných stavieb, zadala obec Slovenský Grob spracovanie územného plánu obce v súlade s novelizáciou zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

## Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi ÚPD-O

Objednávateľ:			Obec Slovenský Grob

Hlavná 132

900 26 Slovenský Grob

Ing. Jozef Javorka

starosta obce

Odborne spôsobilá osoba

pre obstaranie ÚPN - O:		Bibiana Piršelová

Spracovateľ:			AUREX , spol. s.r.o.

Dúbravská cesta 9

841 04 Bratislava

Ing. arch. Ľubomír Klaučo

riaditeľ s.r.o.

Ing. arch. Zdenka Mrázová

hlavný riešiteľ úlohy

## Hlavné ciele riešenia ÚPD-O

Hlavným cieľom územnoplánovacej dokumentácie obce Slovenský Grob je podľa § 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, určiť jeho zásady a regulatívy, navrhnúť vecnú a časovú koordináciu činnosti ovplyvňujúce životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom predmetnej územnoplánovacej dokumentácie je zosúladiť všetky aktivity a činnosti v riešenom území tak, aby územný plán obce v maximálnej miere uľahčil rozhodovanie o celkovom ďalšom vývoji sídla ako aj o jednotlivých jeho častiach.

Z hľadiska nášho súčasného poznania územia považujeme v Návrhu územného plánu obce Slovenský Grob za najdôležitejšie riešiť tieto problémy:

riešenie širších vzťahov, to najmä z hľadiska väzby ťažiská osídlenia - na okresné mesto Pezinok a hlavné mesto Bratislavu,

stanovenie výhľadového počtu obyvateľov obce vzhľadom na stanovený cieľový rok spracovania ÚPN, a to pri zohľadnení celkového demografického vývoja,

vytypovanie a posúdenie rozvojových plôch pre bytovú výstavbu s preferenciou nízkopodlažných foriem HBV a individuálnej bytovej výstavby,

nápočet potreby zariadení občianskej vybavenosti, a to predovšetkým komunálneho charakteru (kultúra, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, šport) vzhľadom na predpokladaný výhľadový počet obyvateľov, ako aj predpokladané zmeny v sociálnej a vekovej štruktúre obyvateľstva,

návrh doplnenia a lokalizácie v súčasnosti nedostatkových služieb pre rekreáciu a turizmus, a to najmä v súvislosti s rozvojom tranzitného turizmu,

realizovať cez obec cyklistickú trasu prepájajúcu Podunajskú medzinárodnú cyklistickú trasu s Malými Karpatmi (smerom na Svätý Jur, Grinavu a Pezinok) a cyklisticky sa napojiť na Bratislavu – cez Čiernu vodu a Vajnory,

riešenie dopravného systému v obci, ako aj riešenie statickej dopravy,

riešenie aktívneho zapojenia pamiatkovo hodnotných objektov, ako aj historicky hodnotných zón a území kultúrnej krajiny do organizmu obce,

v záujme posilnenia hospodárskej základne a vytvorenia nových pracovných príležitostí vytypovať disponibilné rozvojové plochy pre podnikateľské aktivity,

posúdenie vhodnosti existencie súčasných zariadení poľnohospodárskej výroby na území obce,

zohľadnenie všetkých limitujúcich faktorov ochrany prírody ako aj limitujúcich faktorov vyplývajúcich z riešenia krajinno-ekologického plánu obce, ako aj konkrétne riešenie zníženia nepriaznivých dopadov v nevyhnutných kolíznych bodoch ÚSES-u s rozvojovými plochami sídla a líniami dopravnej a technickej infraštruktúry,

riešenie zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a zásobovania energiami,

navrhnúť a územne vymedziť verejnoprospešné stavby podľa ich funkčnej charakteristiky.

## Územnoplánovacie dokumentácie vyššieho stupňa a územnoplánovacie podklady

Pre územie obce Slovenský Grob nie je v súčasnosti spracovaná žiadna územnoplánovacia dokumentácia v stupni obce. Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou je Územný plán veľkého územného celku Bratislavského kraja schválený uznesením vlády č. 64/1998 Z.z. (AUREX, s.r.o., Fakulta architektúry STU, Bratislava, 1998).

- ÚPN VÚC Bratislavského kraja a Nariadenie vlády č. 64/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC Bratislavského kraja (AUREX, s.r.o., 1998)

Podľa ÚPN VÚC Bratislavského kraja sa obec nachádza mimo jadrového pásma Bratislavy. Odporúča rozvíjať toto územie koordinovane k celému územiu kraja, tak aby vznikla suburbánna zóna, poskytujúca jej obyvateľom kvalitu bývania a obsluhy adekvátnu mestským požiadavkám. Rešpektovať potenciál kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja. Postupne do systému rekreačných aktivít zapájať vinohradnícke obce v súlade s požiadavkami ochrany prírody a vinohradníctva. Rešpektovať koridory existujúcich a navrhovaných vedení technickej infaštruktúry.

Pre riešenie Územného plánu obce Slovenský Grob boli použité nasledovné podklady:

- Prieskumy a rozbory SÚ, Územno-hospodárske zásady pre vypracovanie územného plánu zóny (Stavoprojekt, p.o., ˇIng. arch. P. Žalman, 1983)

- Program obnova dediny na Slovensku – modelové riešenie Slovenský Grob (Sikard, š.p., Ing. arch. I. Spiška, 1991

V Územno-hospodárskych zásadách pre vypracovanie územného plánu zóny – Slovenský Grob (Stavoprojekt, Bratislava, 1983) ako aj v Programe obnovy dediny na Slovensku boli špecifikované nasledovné úlohy, ktoré sú v návrhu územného plánu obce akceptované:

nová výstavba na nevyužitých plochách v rámci intravilánu na lokalitách – Zbytky, Titové –Škrípové (dnešná Poštová ulica) a predĺženie Hlinickej ulice,

pri plánovaní novej zástavby ochraňovať existujúcu zeleň a plánovať novú výsadbu,

vylepšiť smerové pomery a viditeľnosť na stykovej križovatke Družstevná ulica – Viničná ulica,

prepojiť Hlinickú ulicu a Chorvátsku ulicu, Záhradnú ulicu a Družstevnú ulicu.

- Strednodobá stratégia rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne Slovenský Grob (AUREX, s.r.o., Ing. arch. Ľ. Klaučo, 2002)

V roku 2001 bol spracovaný dokument „Strednodobá stratégia rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne Slovenský Grob“ s príspevkom Turistickej grantovej schémy Phare, nadväzujúci na ÚPN VÚC. V dokumente sa vychádza z daností tohto regiónu, a to:

gastronomická tradícia – pečené husi, spojené s pohostením,

vinohradnícka tradícia,

bohatý národopis (slovenský, chorvátsky, nemecký),

urbanisticko – architektonické pamiatky,

potenciál pre rozvoj vidieckeho turizmu – agroturistiky,

výskyt geotermálnej vody.

Dokument stanovuje strategické ciele, rozvojové priority a opatrenia, na ktoré nadväzujeme a ďalej rozvíjame v ÚPN O Slovenský Grob:

štúdia realizovateľnosti :		športový areál,

projekt investičnej výstavby :	revitalizácia centra obce – Hlavná ulica.

## Údaje o súlade riešenia územia sa zadaním a so súborným stanoviskom

### Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD

Územný plán obce Slovenský Grob je spracovaný v súlade s platnou územno-plánovacou legislatívou t.j. v zmysle novely stavebného zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vyhlášky č. 55/2001 Z.z., ako aj s ustanoveniami ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Územný plán obce Slovenský Grob je spracovaný s podrobnosťou územného plánu zóny. Obsah a forma spracovania územno-plánovacej dokumentácie zohľadňuje postupy aj pre územný plán obce, ako aj pre územný plán zóny.

Prieskumy a rozbory boli spracované ako I. etapa ÚPN O Slovenský Grob, ktoré pozostávali z analýzy skutočného stavu riešeného územia v rozsahu celého katastra obce, určenia problémov, limitov a potenciálov v území. Hlavným grafickým výstupom bol „ Problémový výkres“, ktorý tvoril podklad pre následnú etapu spracovania územno-pládovacej dokumentácie.

Zadanie bolo vypracované na základe záverov a požiadaviek vyšpecifikovaných v I. etape. Zadanie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob č. 19/2002 bod „B“ odsek „1“ zo dňa 26.6.2002 v súlade s § 20 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Schválené Zadanie sa stalo podkladom pre spracovanie III. etapy ÚPD, ktorou je

Návrh územného plánu obce Slovenský Grob. Keďže sa jedná o obec s menej ako 2000 obyvateľmi nebolo nutné spracovať Koncept riešenia ÚPD. Návrh riešenia Územného plánu obce Slovenský Grob je spracovaný v zmysle § 21, ods. 2, 237/2000 v textovej, tabuľkovej a grafickej časti.

Po schválení návrhu územného plánu spracovateľ vyhotoví čistopis Územného plánu obce Slovenský Grob. Schválený čistopis Územného plánu obce Slovenský Grob sa stane záväzným dokumentom určujúcim využitie územia.

### Súlad riešenia so zadaním

Po zapracovaní vyhodnotenia pripomienkového konania a po komplexnom prerokovaní bolo Zadanie schválené Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 16/2002, bod „B“ odsek „1“ zo dňa 26.6.2002. Navrhované riešenie územného plánu obce Slovenský Grob plne rešpektuje schválené Zadanie ÚPN O Slovenský Grob.

### Časový horizont územno-plánovacej dokumentácie

Časový horizont územného plánu obce sa predpokladá na obdobie do roku 2010 s výhľadom do roku 2015. Návrhové obdobie je rámcovo rozdelené na dve etapy:

I. etapa	do roku 2005,

II. etapa	do roku 2010.

# riešenie územného plánu obce

## Základné východiská pre vypracovanie ÚPN O

### Vymedzenie riešeného územia obce

Obec Slovenský Grob sa nachádza v južnej časti okresu Pezinok ako súčasť Bratislavského kraja. Priamo susedí s okresom Senec (katastrálne územia obcí Chorvátsky Grob a Veľký Biel) a s katastrálnym územím obce Viničné, mestom Pezinok a Svätým Jurom v pezinskom okrese.

Vzhľadom na ideálnu polohu k centrám rozvoja (Bratislava, Pezinok) a dopravnej infraštruktúre ma obec predpoklady pre rozvoj bývania, vybavenosti a rekreácie.

Riešeným územím pre spracovanie ÚPD O Slovenský Grob je administratívnosprávne územie obce Slovenského Grobu, ktoré je tvorené katastrálnym územím obce Slovenský Grob.

Takto vymedzené územie predstavuje výmeru 1017 ha s celkovým počtom trvale bývajúcich obyvateľov 1846 k 31 .12. 2001.

### Prírodné podmienky

Katastrálne územie obce sa nachádza vo výške 132 – 173 m. n. m., stred obce je 140 m. n. m.

Slovenský Grob leží v Podunajskej nížine na južnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Juhozápadná časť odlesneného chotára je rovina na močaristej nive Šúrskeho potoka, severovýchodná časť vystupuje miernym svahom na okraji Trnavskej pahorkatiny s mocnými uloženinami spraše. Má močiarne, lužné a černozemné pôdy.

Na juhozápadnom okraji obce je 45 ºC teplý artézsky prameň.

Územne patrí do nížinnej, teplej. Miernej vlhkej  oblasti s priemernou ročnou teplotou 10 ºC, januárovou 2 ºC a júlovou 20 ºC. Dĺžka slnečného svitu je okolo 2100 hodín ročne. Ročný úhrn zrážok je okolo 700 mm. Priemerne je 120 dní so zrážkami. Snehová prikrývka s priemernou hrúbkou  40 cm trvá v chotári obce cca 50 dní.

Celú oblasť odvodňuje povodie Dudváhu (tokom Čiernej vody).

### Klimatologická charakteristika

Oblasť Slovenského Grobu sa podľa Atlasu podnebia ČSSR nachádza v klimatickej oblasti A3. Táto je charakterizovaná ako teplá, mierne suchá s miernou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu (za obdobie 1974 – 2000) je 10,2 °C. Extrémne hodnoty teploty vzduchu kolíšu v rozmedzí +37 až –30 °C. V roku sa v priemere vyskytuje 18 tropických (t max >= 30 °C), 70 letných (t max >= 25 °C), 80 mrazových (t min <= 0,1 °C) a 21 ľadových (t max <= 0,1 °C) dní.

Priemerná ročná relatívna vlhkosť vzduchu dosahuje 73 %. V roku sa v priemere vyskytuje 40 jasných dní (denný priemer oblačnosti je menší ako 2/10 pokrytia oblohy)  a 105 zamračených dní (denný priemer oblačnosti je väčší ako 8/10 pokrytia oblohy). Priemerná dĺžka slnečného svitu je 1795 hodín do roka. Priemerný ročný úhrn zrážok (za obdobie 1974 – 2000) je 650 mm. Priemerne sa do roka vyskytuje 143 dní s úhrnom zrážok 1 mm a viac, 68 dní s úhrnom zrážok 25 mm a viac a 42 dní s úhrnom 50 mm a viac. Súvislá snehová pokrývka sa v priemere vyskytuje 40 dní v roku.

V oblasti obce Slovenský Grob je dominantné severozápadné prúdenie vzduchu, výskyt klimatického bezvetria je 52,8 %. Priemerná ročná rýchlosť vetra (bez bezvetria) je 2,3 m.s-1, najvyššiu priemernú rýchlosť dosahujú severozápadné zložky prúdenia.

Priemerná mesačná teplota vzduchu v °C

### Vegetačné pomery

#### Fytogeografické začlenenie

Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák, J. 1980) patrí riešené územie do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), okresu Podunajská nížina. Vzhľadom na to, že riešené územia sa nachádza v tesnom kontakte s oblasťou západokarpatskej flóry (Carpaticcum occidentale), prenikajú sem i niektoré druhy práve z tejto oblasti. Tento jav sa prejavuje i vo výskyte rôznych prechodných foriem  potenciálnej prirodzenej vegetácie, ale v zásade v území vyčleňujeme 3 nasledujúce kategórie.

#### Potenciálna prirodzená vegetácia

Na území sídla Slovenský Grob môžeme vyčleniť nasledujúce základné jednotky potenciálnej prirodzenej vegetácie:

##### 1. jaseňovo-brestovo-dubové nížinné lužné lesy

##### Ulmenion Oberd. 1953

Viažu sa na vyššie a relatívne suchšie polohy nív (riečne terasy, agradačné valy a pod.), na miestach zriedkavejších a časovo kratších periodických záplav. V stromovej vrstve sú najviac zastúpené jaseň úzkolistý panónsky (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica), brest hrabolistý (Ulmus minor), čremcha strapcovitá (Prunus padus), brest väz (Ulmus leavis), dub letný (Qercus robur), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre). Z krovín sa vyskytujú svíb krvavý, vtačí zob obyčajný, bršlen európsky, kalina obyčajná a iné. Pre bylinnú vrstvu sú charakteristické čarovník parížsky, kostrava obrovská, lipkavec marenovitý, plamienok plotný a iné.

##### 2. dubovo-cerové lesy

##### (Quercetum petraeae-cerris s.l.)

Ekologicky sa viažu na teplejšie, južne orientované nižšie položené svahy s rendzinami. V stromovom poschodí spolu s dubom cerovým (Quercus cerris) vystupujú dub žltkastý (Quercus dalechampii) alebo dub sivozelený (Quercus pedunculiflora), iba niekedy aj dub zimný (Quercus petraea) a dub letný (Quercus robur). Z iných drevín sú vtrúsené javor poľný (Acer campestre), javor tatársky (Acer tataricum). Krovinná vrstva je pomerne bohatá. Tvoria ju najmä vtáčí zob (Ligustrum vulgare), drieň (Cornus mas), svíb (Swida sanguinea), trnka (Prunus spinosa) a hlohy. Bylinnú vrstvu tvoria ostrica horská (Carex montana), nátržník biely (Potentilla alba), lipnica úzkolistá (Poa angustifolia) a ďalšie.

##### 3. bukové kvetnaté lesy podhorské

##### (Eu-Fagenion p.p. maj.)

Mezotrofné spoločenstvá s výraznou prevahou buka boli rozšírené vo vyšších častiach riešeného územia na vápencových horninách so stredne hlbokými pôdami. Charakteristickým fyziognomickým znakom porastov je chýbajúca alebo veľmi slabo vyvinutá krovinná etáž. V stromovom poschodí dominuje buk obyčajný (Fagus sylvatica), v menšej miere sú zastúpené topoľ osika (Populus tremula), javor mliečny (Acer platanoides), javor horský (Acer pseudoplatanus) a lipa malolistá (Tilia cordata).

### Zeleň katastrálneho územia Slovenský Grob

Zeleň patrí k základným zložkám, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre život človeka. Význam zelene spočíva v jej uplatňovaní v dvoch základných polohách:

prírodno-hygienickej (hygienicko-ozdravovacia, renaturalizačná a rekultivačná funkcia)

priestorotvornej polohe ako kompozičný prvok v tvorbe krajiny (sociálno-spoločenské uplatnenie zelene, urbanisticko-architektonické účinky, izolačné a ochranné účinky).

Zastúpenie zelene v sídle vidieckeho charakteru je z väčšej  miery ovplyvnené bezprostrednou väzbou zastavaného územia na voľnú krajinu, dostatkom záhrad a prítomnosťou krajinných prvkov v zastavaných častiach sídla. Preto je dôležité riešiť zelené plochy v rámci sídelného útvaru na rovnakej úrovni s ostatnými funkčnými zónami sídla a v krajinnom kontexte. Vzhľadom na dlhý čas, ktorý si vyžaduje park alebo strom, aby vyrástol do funkčnej a estetickej spôsobilosti, je potrebné vylúčiť provizórne riešenia a vytvoriť uváženú koncepciu, ktorú bude možné rešpektovať pri plánovaní ďalších etáp rozvoja sídla.

Základné východiská koncepcie tvorby zelených plôch v k.ú. obce Slovenský Grob sú:

účelné využitie prímestskej krajiny a zapojenie sídla do krajiny,

vzájomné prepojenie zelených plôch v sídelnom útvare so zeleňou vo voľnej krajine prostredníctvom alejí a líniovej zelene,

rešpektovať a v maximálnej miere využívať dochovanú kvalitnú vzrastlú zeleň a ostatné prírodné prvky a plochy,

rozvíjať rozptýlenú zeleň v krajine (brehové porasty, sprievodnú zeleň komunikácií, poľné remízky, lesné porasty) s ohľadom na jej funkčné využitie a estetické účinky,

rešpektovať ekologické limity územného rozvoja, ktorými by mali byť existujúce i navrhované biocentrá, biokoridory a ich ochranné zóny, osobitne vyhlásené a navrhované chránené územia prírody, genofondovo významné plochy a cintoríny,

nepristupovať k veľkoplošnej rekonštrukcii vegetácie parkov, potrebná je stála starostlivosť a údržba,

pri voľbe vegetačného materiálu vychádzať z podmienok stanovíšť, uprednostňovať bohatosť výberu rastlinných druhov, pri dosadbách používať cudzokrajné dreviny len vtedy, ak nenarušia krajinný ráz.

#### Zeleň vo voľnej krajine

SÚ Slovenský Grob má charakter stredne veľkej obce v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajiny. Významná je väzba sídla na okolitú krajinu a jeho celkové zakomponovanie do okolitej krajinnej štruktúry. V sídle vidieckeho charakteru je potrebné tieto väzby rozvíjať a zamerať sa na prepojenie krajiny a sídla prostredníctvom systému zelene, ktorý sa skladá z plošných a líniových prvkov.

Najvýznamnejšou plochou v systéme zelene sa javí komplex Národnej prírodnej rezervácie Šúr ležiaci v tesnej blízkosti katastra. Význam tejto zelene spočíva predovšetkým v plnení vzdelávacej a priestorovej funkcie.

###### Lesné porasty

Riešené územie je veľmi chudobné z hľadiska výskytu lesných ekosystémov. Lesná pôda sa podľa katastra v rámci riešeného územia prakticky nevyskytuje. V rámci terénneho prieskumu boli lesy lokalizované väčšinou pozdĺž systému kanálov, prípadne ako malé poľnohospodárskou pôdou izolované areály remízok, resp. vetrolamov s prevahou topoľa čierneho (Populus nigra) a topoľa osikového (Populus tremula). Na okrajoch lesov sú časté nálety agátu bieleho (Robinia pseudoaccacia) a liesky obyčajnej (Corylus avellana).

Aj napriek nepriaznivému stavu lesných porastov majú tieto plochy významné miesto v systéme zelene. Ich rozvoj bude limitovaný funkčným využitím jednotlivých plôch zelene.

Poľné remízky je potrebné pripustiť aj na  intenzívne poľnohospodársky využiteľnej pôde, pretože predstavujú refugium zvyšku flóry a fauny.

###### Nelesná drevinná vegetácia (NDV)

V riešenom území katastra obce je NDV zastúpená prevažne líniovými spoločenstvami stromov a krovín, ktoré rastú pozdĺž kanálov a komunikácií.

Brehové porasty sa nachádzajú najmä v okolí kanálov a potokov v severnej časti katastra. V tejto lokalite je v rámci nadregionálneho ÚSES navrhnutý biokoridor, ktorý spája nadregionálne biocentrum Šúr so Šenkvickým hájom (obe biocentrá sa nachádzajú mimo k.ú. Slovenský Grob). Uvedené prvky je potrebné zachytiť v MÚSES, ktorý by bolo vhodné vypracovať ako samostatnú štúdiu. Revitalizácia brehových porastov bude vychádzať z uvedenej štúdie.

Pozdĺž viacerých poľných ciest a medzí sú vysadené pásy líniovej zelene so zastúpením agátu bieleho (Robinia pseudoaccacia), jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), javora poľného (Acer campestre), ruže šípovej (Rosa canina) , náletov bazy čiernej (Sambuces nigra). Okrem priestorovej a estetickej funkcie plní tento typ zelene aj funkciu ochrannú a to najmä ako vetrolamy zabraňujúce zvyšovaniu veternej erózie. V ďalšom rozvoji treba uvažovať o doplnení líniovej vegetácie aj pozdĺž ostatných poľných komunikácií.

Pri klasifikácii cestnej siete je hlavnou požiadavkou, aby zeleň prispievala k bezpečnosti a plynulosti premávky. V súčasnosti sa popri cestných komunikáciách nachádzajú vysadené stromoradia a aleje, v ktorých drevinnej skladbe prevláda topoľ čierny (Populus nigra), vŕba biela (Salix alba), orech kráľovský (Juglans regia), prípadne kultúry ovocných stromov. Existujúce aleje a stromoradia je vhodné doplniť pôvodnými drevinami do kontinuálnych línií, ktoré spájajú zelené plochy v krajine s plochami sídelnej zelene. Výber drevín by mal zodpovedať pôvodným druhov, introdukované dreviny je možné použiť len v prípade, že nenarušia krajinný ráz.

Skupinky roztrúsenej NDV, prípadne stromy ako solitéry je vhodné realizovať aj pri zachovaných božích mukách v poľnohospodárskej krajine ako kompozičné akcenty v krajine a orientačné body.

#### Zeleň v SÚ Slovenský Grob

Zastavané územie sídelného útvaru Slovenský Grob sa vyznačuje pomerne vysokým plošným zastúpením zelene, vyplývajúce z vidieckeho charakteru sídla. V rámci samotného sídla môžme v obytnom priestore vyčleniť v zásade dve časti:

Vlastný priestor na bývanie (reprezentovaný  rodinnou zástavbou a prislúchajúcimi záhradami),

Vonkajší priestor (tvorený vonkajšími plochami a zariadeniami ako sú predzáhrady, verejné priestory zelene, sprievodná zeleň komunikácií, zeleň pri kostole a pod.).

Zeleň je spojovacím a jednotiacim prvkom všetkých funkčných plôch, zariadení a vybavenosti sídla. Najvýznamnejšími verejnými plochami zelene v samotnom sídle sú park v okolí kostola, parková úprava pri kaplnke a kostolíku Sedembolestnej Panny Márie, park na Hlavnej ulici, zeleň cintorína, zeleň pred miestnym úradom, menšie priestory takmer na všetkých uliciach. Plochy sú vzájomne prepojené zeleňou pozdĺž komunikácií. Okrem estetickej a priestorovej funkcie aleje a líniová zeleň plnia aj významnú ochrannú funkciu znižovaním hladiny hluku z dopravy.

###### Verejná zeleň

Plochy verejnej zelene sú vo všeobecnosti voľne prístupné. Z funkčného hľadiska sú plochy verejnej zelene začlenené do nasledovných kategórií:

Parky a menšie parkové plochy

Parková plocha pri kostole Jána Krstiteľa

Parková plocha sa nachádza priamo v centre mesta. Celý areál zelene je oddelený od okolia plotom. Vo vysokom poraste sú zastúpené: javor mliečny (Acer platanoides), lipa malolistá (Tilia cordata), smrek obyčajný (Picea abies).

Zmenou organizácie dopravy pred kostolom Jána Krstiteľa sa vytvorila plocha, ktorú navrhujeme sadovníckymi úpravami zapojiť do existujúceho parku pri kostole a nadväzujúceho areálu cintorína. Tým vznikne kompaktná plocha zelene s významným postavením v systéme sídelnej zelene.

Výber rastlinného materiálu bude ovplyvnený existujúcou druhovou skladbou ako aj kompozičnými prejavmi lokality s ohľadom na existujúcu významnú dominantu kostolnej veže, ktorá sa prejavuje vo viacerých priehľadoch a pohľadoch. Novú výsadbu je potrebné realizovať mimo pohľadových osí a ďalej je potrebné si uvedomiť potenciálnu výšku navrhovanej zelene v čase jej funkčnej a estetickej spôsobilosti. Tomuto kritériu zodpovedajú nízke až stredne vysoké dreviny ako napr. javor mliečny (Acer platanoides) a jeho kultivary, javor cukrový (Acer saccharinum), jaseň mannový (Fraxinus ornus), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), prípadne introdukované dreviny ako napr. katalpa bignóniovitá (Catalpa bignonioides) a sofora japonská (Sophora japonica).

Parková plocha pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie

Územie sa nachádza v SZ časti k.ú. obce na okraji zastavaného územia. Areál je tvorený hodnotným porastom, ktorý sa zachoval vďaka pietnemu charakteru lokality. V druhovej skladbe parkovej plochy sú zastúpené lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), javor poľný (Acer campestre) a pagaštan konský (Aesculus hyppocastanum), areál je od poľnohospodárskej pôdy oddelený živým plotom vtáčieho zobu (Ligustrum vulgare). Územie možno považovať za biocentrum miestneho významu, prípadne prvok regionálneho biokoridoru.

S plošným rozvojom areálu sa v návrhovej časti ÚPN SÚ Slovenský Grob nepočíta. Dôležitá bude predovšetkým údržba a starostlivosť o toto územie ako ekostabilizačného prvku, rovnako ako odborné prehodnotenie zdravotného stavu jednotlivých drevín, najmä pagaštanu konského (Aesculus hyppocastanum) a niektorých jedincov javora poľného (Acer campestre). Výsadba, resp. nahradenie drevín bude obmedzená na domáce druhy, okrem vyššieuvedených drevín sú vhodné jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), brest hrabolistý (Ulmus minor), javor mliečny (Acer platanoides).

Park na Hlavnej ulici

Parková plocha sa tiahne priamo centrálnou časťou obce s napojením a pokračovaním na park okolo kostola Jána Krstiteľa. Tvorí súvislý pás prechádzajúci stredom ulice s podporou líniovej zelene po oboch stranách ulice najmä v centrálnej časti obce (blízko kostola). V druhovom zložení prevláda breza bradavičnatá (Betula pendula), lipa malolistá (Tilia tomentosa), javor mliečny (Acer platanoides), smrek obyčajný (Picea abies) a pagaštan konský (Aesculus hyppocastanum).

Zmeny v plošnom rozsahu parkovej plochy nie sú navrhnuté, rovnako ako zmeny v druhovej skladbe drevín. Existujúca zeleň vyžaduje pravidelnú starostlivosť a údržbu pre zabezpečenie funkčnej náplne a estetického pôsobenia.

Parková plocha navrhovaného rekreačno-rehabilitačného areálu

Nová parkovo upravená plocha vznikne pri navrhovanom rekreačno-rehabilitačnom centre na JV okraji obce. Funkcia areálu predpokladá oddychovo-rekreačný charakter parku. Sadovnícke úpravy je potrebné prehodnotiť vzhľadom na polohu areálu k intravilánu obce a voľnú krajinu a tomu prispôsobiť aj výber rastlinného materiálu, zameraný na domáce druhy ako kostrové dreviny parkovej plochy (lipy, javory, jasene, duby).

Parková plocha polyfunkčného areálu

Nová parková plocha je navrhovaná v rámci nového polyfunkčného areálu na južnom okraji obce. Plochy zelene sú v priamej väzbe na navrhované funkcie komplexu a dotvárajú jeho charakter.

Parková plocha polyfunkčného areálu vznikla ako potreba spoločensko-stretávacieho prostredia v obci. Vo väzbe na nové funkcie polyfunkčného komplexu je potrebné riešiť navrhovanú plochu s výrazným spoločenským charakterom. Riešenie parkových úprav je potrebné zamerať na docielenie vysokej atraktivity prostredia na základe uváženej koncepcie, výber prírodných prvkov neobmedzovať len na rastlinný materiál, ale zapojiť aj vodné elementy (vodná plocha v návrhu ÚPN). V zastúpení drevín je možné využiť rôznorodosť jednotlivých okrasných druhov rastlín, vhodnejšie je však uprednostňovať domáce druhy pred cudzokrajnými.

Parková plocha v obytnom prostredí

Na južnom okraji zastavaného územia obce je vedený skupinový vodovod, ktorý predstavuje potenciálnu plochu pre zazelenanie, ktorá si nevyžaduje špeciálne postavenie v štruktúre verejnej zelene. Zelená plocha slúži predovšetkým na zvýšenie kvality navrhovanej funkcie bývania, celkové riešenie plochy by malo funkčne dopĺňať obytnú funkciu (detské ihriská, menšie športové plochy, atď.) a umožniť vytvorenie plnohodnotného obytného prostredia.

Na ploche medzi polyfunkčným areálom a štadiónom prechádza parková plocha obytného charakteru do línie sprievodnej zelene komunikácie, ktorá ďalej pokračuje do voľnej krajiny.

Pri výbere drevín odporúčame uprednostniť nenáročné domáce dreviny, ktoré znášajú aj mestské prostredie: jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), lipa striebristá (Tilia tomentosa), javor mliečny (Acer platanoides), brest hrabolistý (Ulmus minor), dub letný (Quercus robur).

Ostatná verejná zeleň

Verejná zeleň pri kultúrnom dome

Plocha sa nachádza v centrálnej časti obce. Zeleň je tvorená najmä kultúrou trávnatých porastov, po obvode je lemovaná líniovou zeleňou na Ružovej, prípadne Hlavnej ulici s prevahou orecha vlašského (Juglans regia).

Vzhľadom na polohu zelenej plochy je vhodné nahradiť trávnaté porasty stromovou a krovinnou vegetáciou a prostredníctvom sadovníckych úprav zapojiť plochu do spoločenského prostredia vo väzbe na kultúrny dom. V skladbe drevín prevažujú domáce dreviny, cudzokrajné dreviny obmedziť na výber drevín vhodných do vidieckeho prostredia.

Verejná zeleň na Športovej ulici

Plocha zelene sa v súčasnosti nachádza v centrálnej časti obce, v blízkosti futbalového ihriska, ktoré je navrhnuté premiestniť na JV okraj zastavaného územia obce. Športové plochy budú nahradené plochami rodinnej zástavby so 40% zastúpením súkromnej zelene, ktorá má predpoklad stať sa biologicky a sadovnícky hodnotnou zeleňou v obci.

Verejná zeleň športovo-rekreačného areálu

Zelená plocha sa viaže na navrhovaný športovo-rekreačný areál na JV okraji obce, jej riešenie je ovplyvnené funkciou tejto lokality. Športové plochy budú riešené ako spevnené a trávnaté povrchy, na okraji lemované pásom vzrastlej líniovej a ochrannej zelene.

Aleje a líniová zeleň

Aleje plnia významnú estetickú funkciu najmä v častiach s hustejšou domovou zástavbou, v sídle často vypĺňajú priestory pozdĺž peších a dopravných verejných komunikácií. Na miestach s intenzívnou dopravou aleje napomáhajú pri absorpcii cudzorodých látok v ovzduší a znižovaní hladiny hluku.

Typická líniová zeleň pozdĺž komunikácie sa nachádza na uliciach vstupujúcich do obce. Ide najmä o Pezinskú, Chorvátsku, Viničnú ulicu s druhovou skladbou tvorenou topoľom osikovým (Populus tremula), javorom poľným (Acer campestre), jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior), orechom vlašským (Juglans regia), prípadne kultúrami ovocných stromov. Vo vnútri obce je to Hlavná ulica, ktorá má taktiež najmä v blízkosti kostola dobre rozvinutý líniový charakter zelene.

Aleje a líniová zeleň svojím trasovaním predstavujú významné spojenie zelene zastavaného územia obce so zeleňou vo voľnej krajine. Pre zvýšenie ekologickej stability intravilánovej zelene a zlepšenie životných podmienok obyvateľov je potrebné existujúce stromoradia a aleje doplniť o chýbajúce dreviny a tým zabezpečiť kontinuálne prepojenie krajiny a sídla.

###### Zeleň rodinných domov

Do tejto kategórie zelene sme zaradili zeleň individuálnej bytovej zástavby (evidovaná aj ako záhrady). Biologicky a sadovnícky najhodnotnejšia zeleň tejto kategórie je v zástavbe rodinných domov, kde zeleň výrazne pôsobí a dotvára celkový priestor. Diverzia a funkčno-prevádzková účinnosť vegetácie je stredne veľká až veľká. Zeleň rodinných domov je najvýznamnejšou jednotkou intravilánu. Mnohé z rodinných domov majú preddomové záhradky, v ktorých sú vysadené zväčša okrasné dreviny (napr. Pezinská ul., Nová ul., Chorvátska ul., časť Hlavnej ulice).

S rozvojom zelene rodinných domov sa uvažuje aj na navrhovaných plochách rodinnej zástavby. V centrálnej časti obce bude v novej rodinnej zástavbe zeleň predstavovať 60% plochy pozemku. Smerom k okraju obce bude tento podiel narastať a na okraji obce bude najvyšší (až 80% plochy pozemku), čím sa zabezpečí plynulý prechod zelene do zelene voľnej krajiny so zastúpením aj úžitkových drevín (zeleň záhrad).

###### Zeleň pri občianskej vybavenosti

Do tejto kategórie sme zaradili plochy zelene pri nasledovných objektoch a občianskej vybavenosti:

Školské zariadenia (reprezentované základnou a materskou školou na Záhradnej ulici). V druhovej skladbe prevládajú najmä trávnaté spoločenstvá. Tieto plochy je vhodné doplniť vysokou zeleňou a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu.

Kultúrne a administratívne zariadenia (reprezentované sú Miestnym úradom na Hlavnej ulici). V drevinnej skladbe sú zastúpené najmä okrasné dreviny a kroviny, ktorým je potrebné zabezpečiť hlavne údržbu.

Zeleň pri občianskej vybavenosti je vo všeobecnosti voľne prístupná. Jej biologická, estetická ako aj funkčno-prevádzková kvalita je priamo závislá od organizácií a od ich starostlivosti o tieto plochy. Do tejto kategórie sme zaradili predovšetkým navrhované plochy zelene parkového charakteru pri kultúrnom dome, zeleň rekreačno-rehabilitačného centra, polyfunkčného areálu a športového areálu.

Zeleň cintorínov

Zeleň cintorínov predstavuje špeciálny prvok krajinnej štruktúry, s výrazným kultúrnohistorickým významom. V obci sa cintorín nachádza v centre medzi Družstevnou a Hlavnou ulicou. Po obvode areálu cintorína sa z vnútornej strany nachádza izolačná zeleň, v druhovom zastúpení prevažuje najmä pagaštan konský (Aesculus hyppocastanum) a smrek obyčajný (Picea abies).

Ďalší rozvoj cintorína predpokladá úbytok plochy zelene, predovšetkým trávnatých plôch, v dôsledku intenzívnejšieho funkčného využívania cintorína, pričom je potrebné zamerať sa na ochranu existujúcich vzrastlých drevín. Plošné zastúpenie zelene by nemalo klesnúť pod 50% plochy cintorína.

###### Ostatná zeleň

Zeleň výrobných areálov

Zeleň výrobných areálov v zásade delíme na zeleň na území vlastného závodu, ktorá má celý rad funkcií a jej zodpovedajúcu sadovnícku úpravu (napr. ochrana pred hlukom, zníženie prašnosti, optická izolácia, zlepšenie pracovného prostredia a pod.) a zeleň pásiem hygienickej ochrany, nadväzujúcu na systém zelene sídla. V intraviláne obce sa nenachádza priemyselný areál, do určitej miery možno zaň považovať strojovo-technickú časť areálu PD, ktorá je od obytnej zóny izolovaná iba náletom drevín, najmä agátin. Izolačný pás zelene je potrebné prehodnotiť z funkčného hľadiska a podriadiť ochrannej funkcii zelenej plochy.

Pri výstavbe navrhovaného podnikateľského areálu v blízkosti PD je potrebné rešpektovať 10% zastúpenie plochy zelene v komplexe a navrhnúť aj izolačnú zeleň na okraji komplexu.

Ochranná a izolačná zeleň

Ochranná zeleň plní v území predovšetkým protieróznu funkciu (zvyčajne na miestach s väčším sklonom alebo ako vetrolamy zabraňujúce veternej erózii v otvorenej krajine). Izolačná zeleň spĺňa predovšetkým protihlukovú funkciu, zachytáva exhaláty najmä z cestnej ale aj železničnej dopravy. Vo výrobných zónach by mala oddeľovať najmä miesta výroby od miest bývania. Do tejto kategórie sme zaradili zeleň komunikácií a izolačnú zeleň navrhovaných areálov.

V okolí areálu existujúceho PD treba počítať s ochranným pásmom 300 m, ktoré slúži najmä na oddelenie poľnohospodárskej výroby od obytného prostredia.

V blízkosti areálu PD je navrhnutá podnikateľská zóna, ktorá rozšíri zastavané územie obce. Pri výstavbe areálu je potrebné rešpektovať 10% zastúpenie plochy zelene v komplexe a priľahlé plochy využiť na výsadbu izolačného pásu zelene.

Na JZ okraji obce sa navrhuje výstavba ČOV, ktorá vyžaduje ochranné pásmo 50 m. Od obce bude areál oddelený širokým pásom izolačnej zelene.

### Geológia

Pre zhodnotenie geologických pomerov a inžinierskogeologických podmienok výstavby na území obce bol použitý materiál „Slovenský Grob – ÚPN-SÚ inžinierskogeologický prieskum“ (Z. Aczelová, Stavoprojekt, Bratislava, 1982).

#### Geomorfologické pomery

Podľa geomorfologického členenia územia Slovenska ( Mazúr, E. - Lukniš, M., 1986) patrí územie obce Slovenský Grob do oblasti Podunajskej nížiny a k celku Podunajskej roviny.

#### Geologická stavba územia

Na geologickej stavbe záujmového územia sa podieľajú sedimenty neogénu a kvartéru.

Neogén je zastúpený pontom v podobe pestrých ílov, prevažne šedé, šedomodré, šedozelené i žltošedé s jemnopiesčitými polohami.

Kvartérne sedimenty pokrývajú neogén a sú zastúpené prevažne súdržnými materiálmi, ako sú hliny prachové, hliny piesčité, hliny ílovito-piesčité. Ojedinele boli zistené hlinité štrky. Miestami sa nachádza navážka.

#### Hydrogeologické pomery

Z hydrogeolgického hľadiska môžeme záujmové územie rozdeliť na dve oblasti:

Západná časť obce je v priamej závislosti od súvislej hladiny podzemnej vody, ktorá je v hydraulickej závislosti tokov Dunaja a Malého Dunaja.

Vo východnej časti obce sa jedná o vody stekajúce z vyšších polôh terénu a tieto sledujú neogénne podložie. Akumulujú sa hlavne v priepustnejších fluviálnych sedimentoch, kde sú hlavnými činiteľmi pri dopĺňaní zásob zrážkové vody a vody v čase jarného topenia snehu. Fluviálne vrstvy sú dobre zvodnelé, ako to potvrdzujú i prieskumné práce v týchto oblastiach.

Hydrometeorologický ústav v Bratislave v okolí Slovenského Grobu nemá žiadny pozorovací objekt.

Z prevedených chemických rozborov podzemnej vody vyplýva, že podzemná voda obsahuje zvýšený obsah síranových iónov agresívnych na základový betón SO42-= 236,61 – 267,47 mg/l. Vody sú tvrdé, vápenato-karbonátové. V zmysle ČSN 73 1001 tab. 22 v dôsledku vysokého obsahu síranov voda bude agresívne pôsobiť na základovú betónovú konštrukciu, bude potrebné použiť struskoportlandský cement.

#### Petrografická charakteristika zemín

V záujmovom území môžeme vyčleniť dve inžiniersko-geologické formácie:

formácia neogénnych sedimentov,

formácia pokryvných kvartérnych sedimentov.

##### Formácia neogénnych sedimentov

Súvrstvie neogénu je tvorené pestrofarebnými ílovito-piesčitými zeminami pontského veku. Striedajú sa polohy ílov rôzneho charakteru s polohami ílovitých pieskov. Často sa vyskytujú aj vápnité íly, miestami s obsahom vylúčeného CaCO3. Íly majú pestrú farbu, prevažne však šedú až modrú. Väčšinou sú pevnej konzistencie a vysokej plasticity. Miestami sa medzi ílmi vyskytujú vložky ílovitých pieskov. Neogénne piesky sú uľahlé, miestami stmelené.

##### Formácia pokryvných kvartérnych sedimentov

Kvartérne sedimenty pokrývajú väčšinu územia. V rámci tejto formácie môžeme vyčleniť dva odlišné faciálno-genetické komplexy:

- fluviálne sedimenty,

- antropogénne sedimenty.

a)	Komplex fluviálnych sedimentov je zastúpený hlinami piesčitými a piesčito-ílovitými, príp. Pieskami hlinitými a štrkmi piesčito-hlinitými. Povrchové vrstvy tvoria väčšinou hliny piesčité, ktoré miestami prechádzajú postupne do piesku hlinitého. Sú žltohnedej farby, tuhej konzistencie. Piesky hlinité sú šedohnedej a žltohnedej farby, stredne uľahlé. Obsahujú rôzne % prachovitých frakcií. Miestami sa nachádzajú i vrstvy štrku piesčitého. Štrk piesčitý obsahuje hlinitú prímes, s valúnmi s priemerom do 5 cm.

b)	Komplex antropogénnych sedimentov je zastúpený na študovanom území navážkami, ktoré predstavujú kombináciu najrôznejšieho materiálu. Sú dvojakého charakteru:

navážky zložené z hliny s prímesou úlomkov tehál a organických látok, nachádzajú sa v centrálnej časti obce v záhradách a dvoroch a dosahujú mocnosť cca do 2,20 m,

navážky zložené z rôzneho odpadu domácností, stavebného materiálu a pod., nachádzajú sa vo východnej časti obce na mestskom smetisku, kde dosahujú mocnosť do 5,0 m. Navážky nie sú vhodné na zakladanie, treba ich odstrániť.

#### Inžiniersko-geologická rajonizácia

Mapa rajónov 1:2880 predstavuje rozčlenenie oblasti na menšie územné celky, ktoré sa vyznačujú určitým stupňom rovnorodosti inžiniersko-geologických podmienok.

Na základe petrograficko-geologickej podobnosti zemín sa vyčlčnili v danom území dva rajóny:

rajón neogénnych sedimentov,

rajón kvartérnych sedimentov, ktorý na základe litologického zloženia bol rozdelený na podrajón fluviálnych sedimentov Fu a podrajón navážky An.

Tieto sa podľa hĺbky jednotlivých vrstiev rozdelili na okrsky:

okrsok Fu-1 kde fluviálne sedimenty majú mocnosť do 1,5 m,

okrsok Fu-2 kde fluviálne sedimenty majú mocnosť od 1,5 do 3,0 m,

okrsok Fu-3 kde fluviálne sedimenty majú mocnosť od 3,0 do 5,0 m,

okrsok An-1 mocnosť navážok je o mocnosti od 0,0 do 3,0 m,

okrsok An-2 mocnosť navážok je o mocnosti od 3,0 do 5,0 m.

#### Charakteristika jednotlivých rajónov, podrajónov a okrskov

Rajón neogénnych sedimentov Ni – v tomto rajóne sú zastúpené ílovité zeminy: íly, íly piesčité, miestami s obsahom vylúčeného CaCO3. V severnej časti obce vystupujú na povrch a siahajú do hĺbky väčšej ako 5,0 m, v ostatných častiach tvoria podložie fluviálnym a antropogénnym sedimentom. Základové pomery sú jednoduché, územie je po podmienečne vhodné na zastavanie.

Rajón kvartérnych sedimentov je zložený z fluviálnych sedimentov a antropogénnych sedimentov. Podľa toho bol rozdelený na

- podrajón fluviálnych sedimentov Fu,

- podrajón antropogénnych sedimentov Ni.

Podrajón fluviálnych sedimentov Fu bol rozdelený na:

- Okrsok Fu-1, kde dosahuje mocnosť fluviálnych sedimentov do 1,5 m. Nachádzajú sa tu hliny, hliny piesčité, hliny piesčito-ílovité. V hĺbke od cca 1,5 m sa nachádza neogénne podložie. Základové pomery sú tu zložité, územie je podmienečne vhodné pre zástavbu všetkými druhmi stavieb.

- Okrsok Fu-2 dosahuje mocnosť fluviálnych sedimentov od 1,5 do 3,0 m. Zloženie obdobné ako pri okrsku Fu-1. V hĺbke cca 3,0 m sa nachádza neogénne podložie. Základové pomery sú zložité, územie je podmienečne vhodné pre zástavbu všetkými druhmi stavieb.

- Okrsok Fu-3 dosahuje mocnosť viac ako 3,0 m. Zloženie obdobné ako pri okrsku Fu-1. V podloží sa nachádzajú neogénne sedimenty. Základové pomery sú zložité, územie je podmienečne vhodné pre zástavbu všetkými druhmi stavieb.

Podrajón antropogénnych sedimentov An bol rozdelený na:

- Okrsok An-1, kde antropogénne sedimenty dosahujú mocnosť do cca 3,0 m. Sú zložené prevažne z hliny a nachádzajú sa v záhradách obce. Územie je v zmysle ČSN 73 1001 nevhodné na zástavbu.

- Okrsok An-2, kde antropogénne sedimenty dosahujú mocnosť od cca 3,0 do 5,0 m a sú zložené z miestneho odpadu – mestské smetisko. Nachádzajú sa vo východnej časti obce. Územie je v zmysle ČSN 73 1001 nevhodné na zástavbu.

#### Seizmicita územia

Podľa aktualizovanej normy STN 73 0036 „Seizmické zaťaženie stavebných konštrukcii“ a seizmotektonickej mapy Slovenska, ktorá tvorí jej prílohu (M. Hrašná, 1997). Slovenský Grob leží v území, kde maximálna pozorovaná seizmická intenzita dosahuje 6º MSK. Pri uvedenom stupni seizmicity nie je potrebné pri výstavbe uvažovať s účinkami zemetrasenia.

## Kultúrne a historické hodnoty

### Stavebno-historický vývoj mesta

#### Historické a inojazyčné názvy obce

1214 – Monar, 1550 – Gruob, 1552 – Nowa az Grwab, 1568 – Tott Ayzgrwab, 1773 – Slowensky Weisgrob, Slawischeisgrub, 1808 – Grob, maď. Tótgurab, nem. Slavicheisgrub, Slowakisch - Weissgrub, 1920 – Slovenský Grob.

#### Historický vývoj obce

Predhistorické obdobie Slovenského Grobu nebolo doteraz archeologicky spracované. Nálezy, ktoré sa našli v okolitých obciach potvrdzujú, že územia západného Slovenska bolo osídlené už v neolite, a teda možno predpokladať, že tomu tak bolo aj na území obce Slovenský Grob.

Najstaršie dejiny obce siahajú až do čias veľkomoravských alebo poveľkomoravských. Toto na prvý pohľad smelé tvrdenie vychádza z analýzy najstaršieho pomenovania obce s názvom MONAR, ktorá sa kedysi existovala na území dnešného Slovenského Grobu. Podľa názoru jazykovedcov ide o názov odvodený zo staroslovanského podstatného mena „monista“ s významom šperk, ozdoba. Podľa toho možno obec Monar, neskorší slovenský Grob zaradiť do typu tzv. služobníckych osád ako napríklad Včeláre, Medovarci (včelári), Štítáre (výrobcovia štítov), Kováče, Smolník, Vozokany, Igramy, Psiare, Lovce….Všetky tieto názvy obcí pochádzajú z rovnakého časového horizontu a označujú špecializáciu obyvateľov na určité remeslo či služby, poskytované panovníkovi alebo inému zemepánovi. V obci Monar teda bývali výrobcovia šperkov.

Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z r. 1214. V tomto roku panovník daroval zem Dvorník (Zauleus) komesovi Šebušovi, pričom toto územie ležalo medzi neskorším sv. Juroma  dvoma dedinami zvanými Monar, ktoré obe patrili k Bratislavskému hradu. Pod týmto názvom treba rozumieť neskorší Chorvátsky a Slovenský Grob. Chorvátsky Grob pritom vystupuje pod názvom „Monar“ a Slovenský Grob „Druhý Monar“.

Druhá epocha vo vývoji obce Slovenský Grob sa kladie do 14. storočí. V roku 1324 ešte vystupuje pod názvom Monar, no v tomto období bola obec alebo celkom vyľudnená a nanovo osídlená nemeckými kolonistami, alebo doosídlená Nemcami. Toto etnikum bolo natoľko silné, že spôsobilo opustenie pôvodného slovanského názvu obce a obec sa premenovala na Grob, presnejšie „GRUAB“, odvodené od nemeckého Graben – priekopa, neskôr „AYSGRUAB“ teda „Ľadová priekopa“. (Podľa ľudového podania sa nachádzala v okolí jama, ktorá na rozdiel od ostatných vodných plôch ostala veľmi dlho pokrytá ľadom a snehom.) Obec pod takýmto názvom vystupovala do polovice 16. storočia, kedy ju vyplienili španielski žoldnieri bojujúci na strane Habsburgovcov proti Turkom (1548).

Onedlho po tejto hroznej udalosti nastáva v dôsledku prílevu nového obyvateľstva z Dolnej zeme, okupovanej Turkami k novej kolonizačnej vlne. Podľa názoru niektorých historikov bol vtedy Chorvátsky Grob (HORVATH EISGRUB) osídlený Chorvátmi a Slovenský Grob (TOT EISGRUB) Slovákmi, podľa iných bol Slovenský Grob osídlený Slovákmi, ktorí sa sem prisťahovali z Chorvátskeho Grobu a to r. 1552.

Pôvodná obec sa nachádzala asi v strede terajšej rozlohy obce. Až do konca feudalizmu to bola poddanská dedina pezinsko – svätojurského panstva. Jej majitelia sa niekoľkokrát vystriedali. V 2. pol. 17. stor. a zač. 18. stor. ju Pállfyovci prenajali jezuitskému kolégiu v Trnave. V roku 1617 mala 26 celých sedliackych usadlostí 52 želiarskych rodín. V tomto čase si dala obec vyhotoviť obecné pečatidlo, čo svedčí o vysokom stupni samosprávy a obecnej administratívy. V r. 1720 mala obec 47 daňovníkov, vinice, krčmu, v r. 1828 103 domov a 735 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a chovom domácich zvierat. Obec je známa chovom husí.

Začiatok 20. stor. sa vyznačuje odchodom ľudí za prácou do sveta, najmä do Ameriky. obdobie, keďže ich poľnohospodárstvo nedokázalo uživiť. V období po I. sv. vojne sa kvôli nepriaznivým pomerom grobské ženy začali profesionálne venovať výrobe paličkovej výšivky, ktorá bola a dodnes je známa svojou krásou. Obdobie Slovenskej republiky prináša pracovné príležitosti, väčšina maloroľníkov, domkárov a robotníkov dostáva zamestnanie v bratislavských továrňach. Kolektivizácia roľníkov sa uskutočnila v r. 1950.

#### Stavebný vývoj obce

Obec Slovenský Grob vznikla ako cestná radová dedina (dnešná Hlavná ulica), ktorá sa ďalším rastom zmenila na skupinovú cestnú. Cez stred dediny, popri Hlavnej ulici, tiekol potok, na ktorom stál horný a dolný mlyn na obilie. Potok slúžil na odvodňovanie pri dažďoch.

Typické grobské domy sa vyznačovali vysokým priečelím. Do ulice boli orientované buď dvojosovým štítom s podmurovkou s nábehmi, alebo boli situované po šírke, takisto dvojosovou fasádou, niekedy s prejazdom. Domy mali otvorené dvory. Prevažná časť dvorov má hĺbkovú zástavbu obytných domov a hospodárskych dvorov. Domy boli trojpriestorové (s izbou, kuchyňou a komorou). Postupným aditívnym pristavovaním ďalších obytných jednotiek do hĺbky parcely vznikali priechodné hromadné domy. Tento jav sa vyvinul z tradície rodinnej pospolitosti pristavovania novostavby k starej stavby otcovskej. Tým vznikol akýsi spoločný a zároveň oddelený dvojdom, ktorý sa rozmnožovaním rodiny menil na trojdom až štvordom. Na konci dvora bolo humno. Obyvatelia dvorov sa nazývali spoločníkmi. Dvorová ulička pred dvoma až štyrmi domami bola totiž právnicky spoločným majetkom. Neskôr kúpou, predajom a dedením sa jednotlivé domy dostali medzi občanov bez príbuzenských vzťahov. Takéto priechodné hromadné domy sú typické pre celé západné Slovensko

V minulosti bolo hlavným stavebným materiálom pre výstavbu domov drevo, pravdepodobne od polovice 17. stor ho nahradila dusaná hlina (tzv. nabíjanica) a nepálená tehla. Od poslednej štvrtiny 19. stor. sa začali domy stavať z pálených tehál.. Domy boli pokryté spočiatku slamou a šindľom, a až od 18. stor., následkom veľkých požiarov začali pokrývať strechy škridlicou a eternitom.

Pozoruhodnou je dispozícia typického trojpriestorového domu. Pôdorys kuchyne bol štvorcový alebo obdĺžnikový, a jej priestor sa dal rozdeliť na predsieň (pitvor) a ohnisko s pecou. Predsieň zaujímala v pôdoryse tretinu až polovicu celkovej plochy kuchyne. Ohnisko tvorilo zadný múr oproti vstupným dverám a bolo čiastočne utvorené múrom spoločným s prednou izbou a vľavo stojacou stranou chlebovej pece. Oblúk nad ohniskom bol ešte v 1. polovici 20. storočia často pomaľovaný ornamentmi v olejových farbách podľa motívov miestnej výšivky.

Zovňajšok domov bol jednoduchý. Múry boli vybielené vápnom. Niektoré domy boli na čelnej strane zdobené štukami s farebným pruhom pri zemi.

Takéto domy môžeme nájsť na Hlavnej ulici ( viď foto ). Dnes sú už však väčšinou priechodné dvory domov uzatvorené bránami.

Od polovice 17. stor. sú v obci známe tieto sakrálne stavby:

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, nachádzajúci sa pri cintoríne, bol postavený r. 1635 a r. 1945 upravený a rozšírený. Ranobarokový kostol tvorí jednoloďový, polygonálne zakončený priestor krytý náznakovou lunetovou klenbou. Pôvodnú fasádu členia lizény. Predstavaná veža členená nárožnými lizénami je krytá rozšíreným ihlancom. Vchod do cintorína vedie širokou polkruhovou barokovou bránou s postrannými pilastrami, vo vrchole sú umiestnené plastiky. Z vnútorného zariadenia je zachovaná baroková kamenná krstiteľnica z 2. pol. 17. storočia.

V r. 1759 bola mimo intravilánu obce postavená baroková kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, prestavaná r. 1898. Jej jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom je zaklenutý rovným stropom. Fasáda členená je pilastrami s rímsovou hlavicou. Do hlavného štítového priečelia je vstavaná veža, členená lizénovým rámom a krytá ihlancom. V interiéri kaplnky sa nachádza oltár z konca 19. storočia v historizujúcom slohu, na ktorom je drevená Pieta, ďalej ľudová drevorezba zo začiatku 19. storočia, votívny obraz, ľudová maľba z r. 1759, venovaná Jaicayovskou rodinou. Spolu s druhou, v blízkosti stojacou kaplnkou a okolitou zeleňou tvorí kaplnka Sedembolestnej Panny Márie známe pútnické miesto.

V blízkosti kostola bola r. 1790 v klasicistickom slohu postavená kaplnka sv. Anny, . Jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením je krytý krížovými klenbami. Jej fasáda je členená lizénovým rámom a polkruhovo zakončenými oknami s pásovou šambránou. Hlavné priečelie ukončené trojuholníkovým štítom, má ušnicový portál a po stranách malé niky, v ktorých sú drevené plastiky sv. Floriána a Šebastiána. Vnútorné zariadenie je z 20. storočia.

K drobným sakrálnym objektom v obci patria :

- socha sv. Jána Krstiteľa pri kaplnke sv. Anny

- kríž pri ceste do Bratislavy

- misijný kríž pri kostole

- kríž na cintoríne

- Pomník padlých z roku 1932

- tri božie muky v chotári

Prvá rímsko-katolícka škola bola v obci založená v roku 1780. Pred 1. sv. vojnou bola v r. 1912 otvorená obecná škola v hornom mlyne. Od r. 1913 bola v obci 2- triedna štátna ľudová škola. V r. 1930 otvorili 4-triednu štátnu školu. V roku 1934 sa začala elektrifikácia obce..

Do urbanistickej štruktúry a stavebno-architektonického vzhľadu obce zasiahlo výraznejšie až obdobie po II. sv. vojne. Kým do II. svetovej vojny obec Slovenský Grob tvorila najmä Hlavná ulica a čiastočne Pezinská, Chorvátska, Družstevná, Viničná a Nová ulica. Po roku 1945 sa tieto postupne dobudovávali a vznikali ostatné ulice : Ružová, Záhradná, Lipová, Školská, Pažitná, Hlinícka, Záhumenná, Poľná, Lúčna, Poštová a Obchodná. Zastavaná plocha obce sa viac ako zdvojnásobila.

Vo východnej časti obce bolo v rokoch 1950-1951 vybudované JRD. Keďže ľudia lipli na pôde, kolektivizácia prebiehala za veľmi zložitých podmienok. Nová výstavba sa na Kopaničke a Novej ulici začala v r. 1952. V r.1966 bol potok prechádzajúci stredom dediny zasypaný a na jeho mieste vybudovaný park a zástavka autobusu

V r. 1969 bol realizovaný hĺbkový vrt do hĺbky 1200m s 45 °C teplou vodou. V r. 1974 bola dokončená funkcionalistická budova Domu smútku. V r. 1979 sa začala výstavba vodovodu. Taktiež bol vybudovaný plynovod, telefónna ústredňa, komunikačná sieť a miestny rozhlas.

V 80.-tych rokoch bola začatá výstavba budova kultúrneho domu. V súčasnosti prebieha výstavba kanalizácie.

### Aktuálny stav záväzných právnych aktov pre ochranu pamiatok na území obce Slovenský Grob

#### Kultúrne pamiatky (KP)

Podľa odborného vyjadrenia Pamiatkového ústavu Bratislava, oddelenia Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok (ÚZKP), sa v súčasnosti v obci Slovenský Grob nenachádzajú nehnuteľné alebo hnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré by boli na základe vyhlásenia MK SR zapísané do ÚZKP. V tomto zmysle všetky nehnuteľné a hnuteľné veci, ktoré vonkajšími znakmi síce sú súčasťou hmotného kultúrneho dedičstva a často sú verejnosťou pokladané za kultúrne pamiatky, nie sú v zmysle platnej legislatívy chránené.

V katastri obce Slovenský Grob sa nachádza viacero nehnuteľných a hnuteľných vecí, ktoré sú svojou umelecko-historickou hodnotou významným dokladom o dejinách obce a vývoji jej kultúry a umenia:

    - typické hromadné domy s priechodnými dvormi na Hlavnej ulici

    - Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa s interiérovými prvkami

    - pútnické miesto kaplnka Sedembolestnej Panny Márie s interiérovými prvkami, spolu s menšou kaplnkou a okolitou zeleňou

    - kaplnka sv. Anny

    - drobné sakrálne objekty :

- socha sv. Jána Krstiteľa pri kaplnke sv. Anny,

- kríž pri ceste do Bratislavy,

- misijný kríž pri kostole,

- kríž na cintoríne,

- Pomník padlých z roku 1932,

- tri božie muky v chotári.

Všetky spomenuté sakrálne stavby a drobné sakrálne objekty (okrem božích múk) sa vďaka dôslednej starostlivosti zachovali dodnes v dobrom stavebno-technickom stave bez väčšej straty ich autenticity. Stavebno-technický stav typických murovaných domov na Hlavnej ulici je rozdielny, a vplyvom adaptácie na zvyšujúce sa nároky na obytné prostredie postupne prichádzajú o hodnotné autentické architektonicko-umelecké prvky.

#### Archeologické lokality

Územie katastra obce doteraz nebolo archeologicky spracované a podľa vyjadrenia SAV – Archeologického ústavu v Nitre sa v ňom doteraz nenašli žiadne archeologické nálezy.

## Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

### Obyvateľstvo

#### Historický vývin počtu obyvateľov

#### Historický vývin počtu obyvateľov

Prvá písomná zmienka o obci Slovenský Grob pochádza zo 16. storočia. Najstaršie údaje o počte obyvateľov obce pochádzajú zo Sčítania ľudu z r.1869. Aj ďalšie historické údaje o počte obyvateľov pochádzajú z prameňov Sčítania ľudu.

Dlhodobý vývoj počtu obyvateľov Slovenského Grobu

| Rok | Počet obyvateľov |
| --- | --- |
| 1869 | 688 |
| 1880 | 759 |
| 1890 | 838 |
| 1900 | 985 |
| 1910 | 982 |
| 1921 | 1 079 |
| 1930 | 1 268 |
| 1950 | 1 614 |
| 1961 | 2 148 |
| 1970 | 2 276 |
| 1980 | 2 247 |
| 1991 | 1 785 |
| 2001 | 1 843 |

Počet obyvateľov Slovenského Grobu do r. 1910 neprekročil hranicu 1 000 osôb. V rokoch 1921 – 1950 sa zvýšil z 1 079 obyvateľov na 1 614 obyvateľov.  Významnejší nárast počtu obyvateľov zaznamenala obec  v r. 1961 – 1980, kedy  jej počet prekročil hranicu 2 000. V r.1991 počet obyvateľov Slovenského Grobu klesol na 1 785 obyvateľov a v do r.2001 mierne narástol na 1 843 obyvateľov.

V r. 2001 bolo v Slovenskom Grobe 1 843 trvale bývajúcich osôb, z toho 923 žien (50,1% z trvale bývajúcich).

#### Národnostná skladba obyvateľstva v r.1991 a v r. 2001

Národnostná skladba obyvateľov Slovenského Grobu

|  | r. 1991 | r. 2001 |
| --- | --- | --- |
| národnosť | počet obyvateľov | % | počet obyvateľov | % |
| slovenská | 1 761 | 98,7 | 1 820 | 98,8 |
| česká | 19 | 1,1 | 13 | 0,7 |
| maďarská | 4 | 0,2 | 3 | 0,2 |
| ostatné a nezist. | 1 | - | 7 | 0,3 |
| Spolu | 1 785 | 100,0 | 1 843 | 100,0 |

Zdroj: Sčítanie ľudu v r. 1991, 2001.

#### Vzdelanostná úroveň obyvateľstva v r.1991

Vzdelanostnú úroveň obyvateľstva charakterizuje počet a podiel bývajúceho obyvateľstva podľa dosiahnutého najvyššieho stupňa vzdelania.

Keďže ešte nie sú k dispozícii údaje o vzdelanostnej štruktúre z r. 2001 uvádzame údaje z  r. 1991. V r.1991 bola vzdelanostná úroveň obyvateľstva v Slovenskom Grobu nasledujúca:

Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho stupňa vzdelania

| Stupeň vzdelania | Počet obyvateľov | % |
| --- | --- | --- |
| Základné | 707 | 49,0 |
| SOU a stredné bez maturitou | 491 | 34,0 |
| Úplné stredné s maturity | 208 | 14,4 |
| Vyššie | 0 | - |
| Vysokoškolské | 35 | 2,4 |
| Ost. a bez vzdelania | 3 | 0,2 |
| Obyvateľstvo nad 15 rokov | 1 444 | 100,0 |
| Obyvateľstvo do 15 rokov | 341 |  |
| Spolu | 1 785 |  |

Zdroj: Sčítanie ľudu v r. 1991.

#### Vývin počtu obyvateľov po r.1991

Po roku 1991 počet obyvateľov Slovenského Grobu mierne kolíše. Pre porovnanie a posúdenie vývinu počtu obyvateľov v kontexte širších vzťahov uvádzame aj údaje o počte obyvateľov okresu Pezinok (kam Slovenský Grob administratívne patrí). Počet obyvateľov okresu Pezinok je prepočítaný na jeho terajšie územné vymedzenie.

Počet obyvateľov

| Rok | Slovenský Grob | Okres Pezinok | % obce z okresu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1991 SĽ | 1 785 | 52 078 | 3,42 |
| 1992 31.12. | 1 744 | 52 518 | 3,32 |
| 1993 31.12. | 1 730 | 52 810 | 3,27 |
| 1994 31.12. | 1 737 | 53 171 | 3,26 |
| 1995 31.12. | 1 727 | 53 280 | 3,24 |
| 1996 31.12. | 1 711 | 53 401 | 3,20 |
| 1997 31.12. | 1 724 | 53 626 | 3,21 |
| 1998 .31.12. | 1 755 | 53 810 | 3,26 |
| 1999 31.12. | 1 757 | 54 036 | 3,25 |
| 2000 31.12. | 1 767 | 54 282 | 3,25 |
| 2001 31.12. | 1 833 | 54 287 | 3,38 |

Zdroj: Údaje o počte obyvateľov za rok 1991 je  z podkladov Sčítania ľudu, údaj za r.1992 - 2001 sú k 31.12.

Rast počtu obyvateľov Slovenského Grobu po r. 1991 mierne klesal, ale za posledné 3 roky zaznamenáva mierne zvyšovanie. Počet obyvateľov okresu Pezinok zaznamenáva po r.1991 pomalý, ale trvalý nárast. V priebehu rokov 1991-2000 prírastky počtu obyvateľov v Slovenskom Grobe a v okrese Pezinok boli nasledujúce:

Prírastky počtu obyvateľov v r.1991- 2001

| Územie | Počet obyvateľov | Prírastky, úbytky 1991-2000 | Index rastu 2000/1991 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1991 | 2001 |  |  |
| Slovenský Grob | 1 785 | 1 843 | 58 | 103,2 |
| Okres Pezinok | 52 078 | 54 164 | 2 086 | 104,0 |

Zdroj: Údaje o počte obyvateľov za rok 1991 je  z podkladov Sčítania ľudu, údaj za r.2000 je k 31.12.2000.

Počet obyvateľov okresu Pezinok  aj obce Slovenský Grob za roky 1991-2001 vzrástol o 2 086 obyvateľov v okrese a o 58 osôb v obci Slovenský Grob.

Podľa indexu rastu je v obci Slovenský Grob aj v okrese Pezinok stagnujúci až mierne klesajúci typ populácie.

#### Bilancia pohybu obyvateľstva

Bilancia pohybu obyvateľstva nám ozrejmí jeho prírastky resp. úbytky prirodzenou menou, ako aj mechanickým pohybom.

Bilancia pohybu obyvateľstva Slov. Grobu za r.1993-2000

| Rok | Stav k 1.1. | Živonaro- dení | Zomrelí | Prirodzený prírastok | Prisťa – hovalí | Vysťaho- valí | Prírastok sťahovaním | Celkový prírastok | Stav k 31.12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 1 744 | 21 | 22 | -1 | 37 | 50 | -13 | -14 | 1 730 |
| 1994 | 1 730 | 14 | 14 | 0 | 30 | 23 | 7 | 7 | 1 737 |
| 1995 | 1 737 | 15 | 21 | -6 | 15 | 19 | -4 | -10 | 1 727 |
| 1996 | 1 727 | 18 | 25 | -7 | 22 | 31 | -9 | -16 | 1 711 |
| 1997 | 1 711 | 19 | 19 | 0 | 33 | 20 | 13 | 13 | 1 724 |
| 1998 | 1 724 | 16 | 27 | -11 | 62 | 20 | 42 | 31 | 1 755 |
| 1999 | 1 755 | 10 | 15 | -5 | 21 | 14 | 7 | 2 | 1 757 |
| 2000 | 1 757 | 18 | 27 | -9 | 46 | 27 | 19 | 10 | 1 767 |
| 2001 | 1 837 | 12 | 28 | -16 | 46 | 34 | 12 | -4 | 1 833 |
| Spolu |  | 143 | 198 | -55 | 312 | 238 | 74 | 19 |  |

Údaje pre tuto bilanciu sme mali možnosť získať za roky 1993-2001 z podkladov Štatistického úradu SR.

Bilancia pohybu obyvateľstva Slovenského Grobu za posledných 9 rokov, kedy počet obyvateľov vzrástol o 19 osôb, preukazuje, že prírastok počtu obyvateľov spôsobilo plusové saldo migrácie (74 osôb), nakoľko prirodzený prírastok sa pohyboval v mínusových hodnotách (-55).

Bilanciu pohybu obyvateľstva za obec Slovenský Grob porovnávame s bilanciou za okres Pezinok, čo nám umožní pohľad do širších vzťahov. Bilanciu pohybu obyvateľstva za okres Pezinok máme možnosť spracovať iba za roky 1996-2001, s ohľadom na nové územné členenie SR, ktoré vzniklo v r.1996.

Bilancia pohybu obyvateľstva v okrese Pezinok v r. 1996-2000

| Rok | Stav k 1.1. | Živona-rodení | Zomretí | Prirodzený prírastok | Prisťa-hovalí | Vysťa-hovalí | Prírastok sťahovaním | Celkový prírastok | Stav k 31.12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 53 280 | 586 | 539 | 47 | 626 | 552 | 74 | 121 | 53 401 |
| 1997 | 53 401 | 534 | 523 | 11 | 703 | 489 | 214 | 225 | 53 626 |
| 1998 | 53 626 | 500 | 535 | -35 | 752 | 533 | 219 | 184 | 53 810 |
| 1999 | 53 810 | 470 | 509 | -39 | 685 | 420 | 265 | 226 | 54 036 |
| 2000 | 54 036 | 448 | 534 | -86 | 762 | 430 | 332 | 246 | 54 282 |
| 2001 | 53 976 | 455 | 522 | -67 | 863 | 485 | 378 | 311 | 54 287 |
| Spolu |  | 2 993 | 3 162 | -169 | 4 391 | 2 909 | 1 482 | 1 313 |  |

Zdroj: Údaje z podkladov Štatistického úradu SR

Bilancia pohybu obyvateľstva v okrese Pezinok od r. 1998 vykazuje mínusové prirodzené prírastky, ktoré však veľmi výdatne nahradzuje plusové saldo migrácie v celom sledovanom období. Okrem toho má toto plusové migračné saldo stúpajúcu tendenciu. Zrejme tento trend je ovplyvňovaný blízkosťou mesta Bratislavy a možnosťou získania vyhovujúceho bývania v únosnej dostupnej dochádzkovej izochróny. Táto skutočnosť môže priaznivo ovplyvniť aj výhľadovú veľkosť Slovenského Grobu, hoci je potrebné poukázať na celkové veľmi nepriaznivé trendy v demografickom vývine na celom Slovensku.

#### Veková štruktúra obyvateľstva

Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje jeho zastúpenie v hlavných ekonomických skupinách, ktoré člení obyvateľstvo na skupiny:

| Predproduktívny vek | (0 – 14) |
| --- | --- |
| Produktívny vek | muži 15-59 |
|  | ženy 15-54 |
| Poproduktívny vek | muži 60 a viac |
|  | ženy 55 a viac |

Vekovú štruktúru obyvateľstva Slovenského Grobu môžeme porovnať v jej vývine od r.1991 do r.2001. Súčasne uvádzame skladbu vekovej štruktúry obyvateľstva aj za okres Pezinok, avšak iba za rok 2001, nakoľko nové územné členenie z r.1996 nám neumožňuje celookresné porovnanie s r.1991.

Obyvateľstvo Slovenského Grobu malo v r.1991 a v r.2001 nasledujúcu skladbu vekovej štruktúry obyvateľstva.

Veková štruktúra obyvateľstva

| Veková skupina | Slovenský Grob | Prírastok/ Úbytok | Okres Pezinok r.2001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | r.1991 | r.2001 |  |  |
|  | absol. | % | absol. | % |  | absol. | % |
| Predprod. | 341 | 19,1 | 277 | 15,0 | -64 | 9 243 | 17,1 |
| Produkt. | 1 047 | 58,7 | 1 139 | 61,8 | 92 | 34 425 | 63,6 |
| Poprod. | 397 | 22,2 | 413 | 22,4 | 16 | 9 419 | 17,4 |
| nezistené |  |  | 14 | 0,8 | 14 | 1 077 | 1,9 |
| Spolu | 1 785 | 100,0 | 1 843 | 100,0 | 58 | 54 164 | 100,0 |

Skladba vekovej štruktúry obyvateľstva Slovenského Grobu je v porovnaní s celookresným priemerom horšia. Vyznačuje sa nižším podielom obyvateľov v predproduktívnom veku, ale najmä vyšším zastúpením obyvateľov v poproduktívnom veku.

V absolútnom vyjadrení došlo v r.1991-2001 k úbytku osôb v najmladšej vekovej skupine 0 -14 ročných (-64), počet obyvateľov v produktívnom veku sa zvýšil o 92 osôb a taktiež sa zvýšil počet osôb v poproduktívnom veku (o 16 osôb). Skladba vekovej štruktúry obyvateľstva Slovenského Grobu poukazuje na tendenciu starnutia obyvateľstva do výhľadových období. Ak by sa mal zvýšiť počet obyvateľov obce, zrejme to bude potrebné zabezpečiť plusovým saldom migrácie.

##### Veková štruktúra obyvateľstva v r. 2010 a 2015

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 predpokladá nasledujúce trendy v skladbe vekovej štruktúry obyvateľstva v Bratislavskom kraji v r. 2010 a  2015 (vyplývajú z celkových trendov ako sú uvažované v oficiálnej demografickej projekcii z r .1996):

| Bratislavský kraj | r. 2001 SĽ | r. 2010 | r. 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Predproduktívny vek | 14,9% | 15,7% | 15,2% |
| Produktívny vek | 63,0% | 61,2% | 58,8% |
| Poproduktívny vek | 18,9% | 23,1% | 26,0% |

Klesá podiel obyvateľov v predproduktívnom veku, klesá  podiel obyvateľov v produktívnom veku a rastie podiel poproduktívneho obyvateľstva.

Veková štruktúra obyvateľstva v Slovenskom Grobe v r. 2010 a 2015

| Slovenský Grob | r. 2001 SĽ | r. 2010 | r. 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Predproduktívny vek | 15,00% | 14,50% | 14,00% |
| Produktívny vek | 61,80% | 60,50% | 58,50% |
| Poproduktívny vek | 22,40% | 25,00% | 27,50% |

Podľa týchto trendov predpokladáme do r. 2015 v Slovenskom Grobe pokles predproduktívneho obyvateľstva a  produktívnej zložky obyvateľstva a nárast poproduktívneho obyvateľstva.

### Ekonomická aktivita obyvateľstva

#### Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva

V r.1991 bolo v Slovenskom Grobe 944 ekonomicky aktívnych (52,8% EA z trvale bývajúceho obyvateľstva), z toho bolo 438 žien. Za prácou odchádzalo mimo obec bydliska 804 ekonomicky aktívnych, t.j. 85,2%.

V r. 2001 bolo v Slovenskom Grobe 932 ekonomicky aktívnych osôb (50,6% ekonomicky aktívnych z trvale bývajúceho obyvateľstva), z toho bolo 415 žien.

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo bolo činné v nasledujúcich odvetviach národného hospodárstva v r. 1991

| v poľnohospodárstve | 101 osôb | 10,7% |
| --- | --- | --- |
| v priemysle | 223 osôb | 23,6% |
| v stavebníctve | 113 osôb | 12,0% |
| ostatné odvetvia a nezist. | 507 osôb | 53,7% |
| spolu | 944 | 100,0% |

Údaje o počte ekonomicky aktívnom obyvateľstve za jednotlivé obce sa zisťuje iba pri Sčítaní ľudu, obdobne ako aj údaje o dochádzke a odchádzke za prácou.

|  | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- |
|  | Počet EA | % EA z trvale bývajúceho obyv. | Počet EA | % EA z trvale bývajúceho obyv. |
| Slovenský Grob | 944 | 52,8 | 932 | 50,6 |

V rokoch 1991 – 2001 poklesol počet EA obyvateľstva o 12 osôb a zároveň klesol aj podiel EA z trvale bývajúceho obyvateľstva z 52,8% na 50,6%.

##### Výhľad EA obyvateľov do r. 2015

Keďže trendy vývoja poukazujú na pokles podielu predproduktívneho a produktívneho obyvateľstva, predpokladáme že sa počet EA obyvateľstva v r. 2015 zníži na 930 obyvateľov (počet produktívneho obyvateľstva v absolútnych hodnotách je v r. 2001 a 2015 približne rovnaký), ale vzhľadom na podiel EA obyvateľstva z celkového počtu trvale bývajúcich klesne tento podiel na 47,7%.

#### Dochádzka a odchádzka za prácou

V r.1991 dochádzalo do Slovenského Grobu za prácou 90 osôb.

Dochádzajúci za prácou

| Dochádzka v rámci bývalého okresu | 57 | 63,3% |
| --- | --- | --- |
|  | z toho z Pezinku | 42 | 46,7% |
|  | z ostatných obcí býv. okresu | 15 | 16,6% |
| Dochádzka z iných okresov | 33 | 36,7% |
|  | z toho z Bratislavy | 25 | 27,8% |
|  | z iných obcí iných okresov | 8 | 8,9% |
| Dochádzka do Slov. Grobu spolu | 90 | 100,0% |
| Odchádzka za prácou zo Slovenského Grobu smerovala takto: |
| v rámci bývalého okresu |  | 177 | 22,0% |
| z toho : do Pezinku |  | 127 | 15,8% |
| do ost. obcí bývalého okresu |  | 50 | 6,2% |
| do iných okresov |  | 626 | 77,9% |
| z toho do Bratislavy |  | 613 | 76,3% |
| do ost. obcí mimo okres |  | 13 | 1,6% |
| do zahraničia |  | 1 | 0,1% |
| Spolu odchádzka za prácou |  | 804 | 100,0% |

### Hospodárska základňa okresu Pezinok

Hospodársku základňu okresu Pezinok tvoria pracovné príležitosti, ktoré sú vytvorené na jeho území. Údaje o počte pracovných príležitostí sa sledujú iba do úrovne okresov. Sleduje ich Štatistický úrad SR ako údaje o počte pracovníkov v národnom hospodárstve na základe údajov z ročného výkazu Práca 3 – 01, údajov o malých podnikoch do 20 zamestnancov z výkazu Práca 12-01 a odhadov za súkromných podnikateľov nezapísaných do obchodného registra.

Pracovné príležitosti sa triedia do odvetví podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností.

Pre naše potreby budeme triediť pracovné príležitosti do troch národohospodárskych sektorov, ktoré sa skladajú z jednotlivých odvetví takto :

| I. primárny sektor | = poľnohospodárstvo a lesníctvo |
| --- | --- |
| II. sekundárny sektor | = priemysel a stavebníctvo |
| III. terciárny sektor | = ostatné odvetvia |

Údaje o počte pracovných príležitostí udávame za roky 1997 – 1999, ktoré máme k dispozícii.

Počet pracovníkov v NH sektoroch v okrese Pezinok

| Rok | I.NH sektor | II.NH sektor | III.NH sektor | Spolu | Bratislavský kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 1 269 | 5 406 | 10 294 | 16 969 | 340 628 |
| 1998 | 1 393 | 4 816 | 8 832 | 15 041 | 332 883 |
| 1999 | 1 391 | 4 863 | 9 249 | 15 503 | 321 559 |
| 2000 | 1 227 | 4 521 | 10 436 | 16 184 | 331 158 |

Pre porovnanie uvádzame aj údaje o celkovom počte pracovných príležitostí za Bratislavský kraj.

Celková tendencia  sleduje znižovanie počtu pracovných príležitostí  a to hlavne v primárnom a sekundárnom sektore, čo sa prejavuje nielen v okrese Pezinok a v Bratislavskom kraji, ale aj v rámci celej SR.

Intenzitu hospodárskej základne v jednotlivých územiach veľmi výstižne charakterizuje ukazovateľ počet pracovných príležitostí na 100 obyvateľov. V r. 1997-1999 mal tento ukazovateľ v okrese Pezinok, v Bratislavskom kraji a v SR nasledujúce hodnoty :

Počet pracovných príležitostí/100 obyv.

| Rok | Okres Pezinok | Bratislavský kraj | SR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 31,6 | 55,1 | 37,4 |
| 1998 | 28,0 | 53,9 | 36,5 |
| 1999 | 28,7 | 52,2 | 34,6 |
| 2000 | 29,8 | 53,7 | 35,3 |

Okres Pezinok má relatívne nízku intenzitu pracovných príležitostí, ktorá nedosahuje celoslovenský priemer. Intenzita pracovných príležitostí Bratislavského kraja je v porovnaní s celoslovenským priemerom mimoriadne vysoká, čo odráža vysokú koncentráciu pracovných príležitostí v meste Bratislava.

#### Vývoj počtu obyvateľov do r. 2015

Podľa demografickej projekcie, ktorú vypracoval ŠÚ SR z r. 1996 za Slovenskú republiku (týkala sa celej SR, nebola vypracovaná do nižších územných celkov) platia tendencie postupných úbytkov najmladšej generácie v celom období do r. 2015. Počet obyvateľov v produktívnom veku narastá do r. 2005, po r. 2005 sa predpokladá úbytok osôb v tejto vekovej skupine. Počet obyvateľov v poproduktívnom veku narastá po celé obdobie do r. 2015.. Výraznejší nárast počtu obyvateľov v poproduktívnom veku sa očakáva po r. 2005.

Aurex, s.r.o. vypracoval vlastný odhad vývoja počtu obyvateľov do úrovne jednotlivých krajov do r. 2015, ktorý predpokladá v Bratislavskom kraji rast počtu obyvateľov do r. 2010, potom by malo prísť k úbytku počtu obyvateľov.

Na základe týchto odhadov predpokladáme nasledovný vývoj počtu obyvateľov do r. 2015:

Vývoj počtu obyvateľov podľa tendencií demografickej projekcie ŠÚ SR

|  | Počet obyvateľov |
| --- | --- |
|  | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2010 | 2015 |
| Slovenský Grob | 2 148 | 2 276 | 2 247 | 1785 | 1 843 | 1 970 | 1 950 |

Vývoj počtu obyvateľov podľa možných kapacít navrhovanej bytovej výstavby

V obci Slovenský Grob vzhľadom na možnú novú bytovú výstavbu (424 nových bytových jednotiek, v ktorých bude pri obložnosti 3,1 obyvateľov na byt 1314 obyvateľov) môže dôjsť k zvýšeniu počtu obyvateľov obce Slovenský Grob na 3100 – 3200, pričom prírastky obyvateľov na túto hodnotu prichádzajú do úvahy iba imigráciou, nakoľko demografická situácia neustále signalizuje nízke prirodzené prírastky.

### Domový a bytový fond

#### Počet domov a bytov

Základný zdroj informácií o domovom a bytovom fonde nám poskytuje Sčítanie ľudu. Preto aj naša charakteristika domového a bytového fondu bude vychádzať zo Sčítania ľudu v r.1991 a 2001.

V Slovenskom Grobe sa v r.1991 nachádzalo 551 trvale obývaných domov, z toho bolo 546 rodinných domov (99,1%).Okrem toho v Slovenskom Grobe bolo 88 neobývaných domov, z ktorých 23 pripadlo na nevyčlenené rekreačné chalupy.

V 551 trvale obývaných domoch sa nachádzalo 574 trvale obývaných bytov, z toho bolo 552 bytov v rodinných domoch (96,2%).

V r.2001 sa nachádzalo 552 trvale obývaných domov, z toho bolo 548 rodinných domov (99,3%).Okrem toho v Slovenskom Grobe bolo 96 neobývaných domov.

V 552 trvale obývaných domoch sa nachádzalo 582 trvale obývaných bytov, z toho bolo 564 bytov v rodinných domoch (96,9%).

#### Obývanosť a veľkosť bytov

V 574 trvale obývaných bytoch žilo v r.1991 668 cenzových domácností. Na 100 bytov pripadalo 116,4 cenzových domácností, čo tvorí 16,4%né spolunažívanie cenzových domácností, 105 bytov (18,3%) bolo obývaných jednou osobou.

V priemere pripadalo 3,11 obyv./byt. (v okrese Bratislava - vidiek to bolo 3,20 obyv./byt).

V r. 2001 bolo v v Slovenskom Grobe 649 domov, z toho 552 trvale obývaných a 96 neobývaných. Bytov spolu bolo 960, z toho 582 obývaných (97% v rodinných domoch) a 99 neobývaných, na jeden byt pripadalo 3,15 obyvateľov ( v okrese Pezinok to bolo 3,12 obyv./byt).

Byty v r. 2001

| Okres, obec | Domy spolu 1) | Trvale obývané domy | Neobývané domy | Byty spolu | Trvale obývané byty | Neobývané byty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | spolu | z toho rodinné |  |  | spolu | z toho v rodin- ných domoch |  |
| Pezinok | 12 429 | 10 518 | 9 659 | 1 866 | 19 915 | 17 400 | 10 030 | 2 314 |
| Slovenský Grob | 649 | 552 | 548 | 96 | 690 | 582 | 564 | 99 |

Zdroj: Sčítanie ľudu, domov a bytov v r. 2001, ŠÚ SR

Ukazovatele plošného štandardu bytov

|  | Slov. Grob | okres Bratislava -vidiek |
| --- | --- | --- |
| počet obytných miestností nad 8 m2/byt | 3,24 | 3,01 |
| m2 obytnej plochy/byt | 54,8 | 50,3 |

Plošný štandard bytov bol v r.1991 v Slovenskom Grobu vysoký a prevyšoval okresný priemer.

Štruktúra bytového fondu podľa počtu izieb

| 1 obytná miestnosť | 27 bytov | 4,7% |
| --- | --- | --- |
| 2 izby | 141 bytov | 24,6% |
| 3 izby | 194 bytov | 33,8% |
| 4 a viac izieb | 212 bytov | 36,9% |
| Spolu | 574 bytov | 100,0% |

#### Vybavenosť bytov

Vybavenosť bytov bola v r.1991 veľmi dobrá. Z celkového počtu 574 bytov bolo vybavených:

| Vybavenosť bytov v r. 1991 | Absolútne hodnoty | % |
| --- | --- | --- |
| vodovodom | 483 | 84,1% |
| kúpeľňou, sprchovacím kútom | 472 | 82,2% |
| splachovacím záchodom | 341 | 59,4% |
| ústredným, etážovým kúrením | 392 | 68,3% |

| Vybavenosť bytov v r. 2001 | % |
| --- | --- |
| Ústredným kúrením | 63,2 |
| kúpeľňou, sprchovacím kútom | 90,9 |
| Automatickou práčkou | 57,7 |
| Rekreačnou chatou, domčekom, chalupou | 1,9 |
| Osobným automobilom | 45,9 |
| Počítačom | 7,6 |

Zdroj: Sčítanie ľudu, domov a bytov v r. 2001, ŠÚ SR

#### Veková štruktúra bytového fondu

Vekovú štruktúru bytového fondu charakterizujeme podľa obdobia výstavby, v ktorom boli byty postavené a ako ju zachytilo Sčítanie ľudu v r.1991.

Veková štruktúra bytového fondu v Slovenskom Grobe v r. 1991

| Obdobie výstavby | Rodinné domy | Bytové a ostatné | Spolu | RD | Bytové a ost. | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 1899 a nezis. | 9 | - | 9 | 1,6 | - | 1,6 |
| 1900-1919 | 18 | - | 18 | 3,2 | - | 3,1 |
| 1920-1945 | 86 | - | 86 | 15,6 | - | 15,0 |
| 1946-1970 | 303 | 4 | 307 | 54,9 | 18,2 | 53,5 |
| 1971-1980 | 75 | 18 | 93 | 13,6 | 81,8 | 16,2 |
| 1981-1991 | 61 | - | 61 | 11,1 | - | 10,6 |
| Spolu | 552 | 22 | 574 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Skladba vekovej štruktúry bytového fondu v Slovenskom Grobe je priaznivá. Z obdobia výstavby do roku 1945 pochádza 18% bytov, z obdobia výstavby po r. 1945 82% bytov, pričom z rokov 1971-2001 pochádza 34% bytov. Uvádzame stručný prehľad o skladbe vekovej štruktúry bytov, ktorý vyplýva z hore uvedených údajov.

Stručný prehľad o skladbe vekovej štruktúry bytov v Slovenskom Grobe

| Obdobie výstavby | počet bytov | % |
| --- | --- | --- |
| do r.1919 | 27 | 4 |
| 1920-1945 | 86 | 14 |
| 1946-1970 | 307 | 48 |
| 1971-1991 | 154 | 24 |
| 1991 - 2001 | 63 | 10 |
| Spolu | 637 | 100,0 |

#### Nová bytová výstavba po r.1991

Po roku 1991 sa postavilo v Slovenskom Grobe 63 nových bytov. Údaj o novej bytovej výstavbe nám poskytol obecný úrad Slovenský Grob.

Nová bytová výstavba v jednotlivých rokoch

| Rok | počet b.j. |
| --- | --- |
| 1991 | 0 |
| 1992 | 0 |
| 1993 | 9 |
| 1994 | 3 |
| 1995 | 4 |
| 1996 | 5 |
| 1997 | 9 |
| 1998 | 7 |
| 1999 | 6 |
| 2000 | 11 |
| 2001 | 9 |
| Spolu | 63 |

Rozvoj novej bytovej výstavby je dôležitým momentom pre celkový rozvoj obce a najmä pre rast počtu jej obyvateľov, nakoľko predpokladáme, že nárast počtu obyvateľov bude možné zaistiť predovšetkým imigráciou obyvateľstva do obce.

#### Bilancia bytového fondu v r. 1991 – 2001

V r. 1991 v 551 trvale obývaných domoch sa nachádzalo 574 trvale obývaných bytov, z toho bolo 552 bytov v rodinných domoch (96,2%).

V r. 2001 v 552 trvale obývaných domoch sa nachádzalo 582 trvale obývaných bytov, z toho bolo 564 bytov v rodinných domoch (96,9%).

Za obdobie od r. 1991 – 2001 bolo v Slovenskom Grobe skolaudovaných 63 bytov.

| Počet trvale obývaných bytov v r. 1991 | 574 |
| --- | --- |
| Počet trvale obývaných bytov v r. 2001 | 582 |
| Čistý prírastok bytov | 8 |
| Hrubý prírastok bytov | 63 |
| Odpad bytového fondu 1991 - 2001 | 55 |

Odpad bytového fondu za sledované obdobie predstavuje 55 bytov.

#### Navrhovaná bytová výstavba

Do výhľadu sú v obci Slovenský Grob vyčlenené plochy na výstavbu 424 bytových jednotiek, z toho 410 bytov v rodinných domoch a 14 bytov v bytových domoch. Najrozsiahlejšiu výstavbu navrhujeme realizovať v severnej časti obce, v priestoroch súčasného ihriska a v priestoroch navrhnutého nového ihriska.

Do r. 2015 predpokladáme s odpadom 30 bytov, a to hlavne zmenou funkcie bývania na funkciu služieb a obchodu.

## Občianska vybavenosť

Transformovaním ekonomického systému na trhové hospodárstvo sa zariadenia občianskej vybavenosti modifikovali na dve skupiny zariadení, a to na skupinu netrhových a trhových, komerčných zariadení. Zariadeniami netrhového charakteru sa stali skupiny školstva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, kultúra a telesná kultúra, ktoré sa priraďujú do zariadení sociálneho charakteru, začínajú pôsobiť čiastočne na komerčnom základe. Zariadeniami trhového charakteru sa stávajú skupiny obchod, verejné stravovanie a ubytovanie a služby, ktorých rozsah je ovplyvňovaný predovšetkým ponukou a dopytom trhu.

### Školstvo

##### Materské školy a základné školy

V riešenom území zabezpečuje predškolskú starostlivosť MŠ na ulici Školská 11, ktorú v školskom roku 2001 – 2002 navštevuje 62 detí v troch triedach. Školské vzdelanie zabezpečuje plnoorganizovaná ZŠ na ulici Školská 13 s počtom žiakov 186 v 9 triedach.

Priemerná veľkosť triedy je v 20,6 detí na jednu triedu v MŠ, 20,6 detí na jednu triedu v ZŠ.

Vzhľadom na súčasnú situáciu a predpokladaný vývoj obyvateľstva sa ukazujú školské zariadenia postačujúce.

### Zdravotníctvo

Za zdravotnou starostlivosťou musia dochádzať obyvatelia do Pezinku, kde zdravotnú starostlivosť zabezpečuje Poliklinika a Okresný ústav národného zdravia. V obci pôsobí lekár raz za dva týždne. Ambulanciu má zriadenú v kultúrnom dome.

Do výhľadu pri raste počtu obyvateľov na 3000 bude potrebné vybudovať v obci obvodné zdravotné stredisko s 3 lekárskymi miestami (obvodný lekár, detský lekár, stomatológ), ktoré navrhujeme umiestniť v polyfunkčnom objekte v navrhovanej výstavbe na juhu obce.

### Sociálna starostlivosť

Sociálnu starostlivosť v obci zabezpečuje Klub dôchodcov, ktorý má zriadenú miestnosť v kultúrnom dome.

Keďže už v súčasnosti je v obci Slovenský Grob pomerne vysoké zastúpenie poproduktívneho obyvateľstva 22% (slovenský priemer je 18%) a podľa trendu vývoja obyvateľov do r. 2015 predpokladáme ešte rast podielu tejto zložky obyvateľstva na 27%, navrhujeme zriadiť sociálne zariadenie – Domov dôchodcov alebo Zariadenie opatrovateľskej služby a  vývarovňu pre telesne postihnutých a starších občanov.

### Kultúra

Z kultúrnych zariadení sa v riešenom území nachádzajú tieto zariadenia:

rím. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1614 – 250 – 300 sedadiel,

baroková kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1750,

klasicistická kaplnka sv. Anny z roku 1790,

kultúrny dom – 300 sedadiel (pri významnejších kultúrnych podujatiach je k dispozícií terasa s kapacitou cca 1000 sedadiel).

Objekt starej fary je v súčasnosti nevyužívaný a v budúcnosti sa predpokladá jeho využitie na charitatívne účely (kongresové centrum).

Do výhľadu treba uvažovať s rozšírením rímsko-katolíckeho kostola Jána Krstiteľa, ostatné kultúrne zariadenia sa javia postačujúce.

### Telesná kultúra

V obci sa pre športové záujmy využíva futbalové ihrisko v centre obce, ktoré sa však z technických dôvodov a neusporiadaných majetkových sporov bude rušiť a začalo sa so stavbou nového futbalového ihriska. Podrobnejšie sa športovou aktivitou v obci Slovenský Grob zaoberáme v kapitole Rekreácia, šport a turizmus.

Verejnosť vyžíva pre športové účely aj športové plochy v ZŠ.

Zo športových zariadení sa už v súčasnosti buduje nový športový areál (dve futbalové ihriská). V navrhovanom športovom areály navrhujeme umiestniť objekty športovo-rehabilitačného charakteru - napr. sauna, posilňovňa, bufet, volejbalové alebo tenisové ihrisko.

Pri existujúcom geotermálnom vrte navrhujeme dobudovať relaxačno-rehabilitačný areál.

V navrhovanej obytnej výstavbe navrhujeme dobudovať ihrisko pre deti a mládež.

### Verejná administratíva a správa

Zariadenia verejnej administratívy a správy reprezentujú v obci Slovenský Grob tieto zariadenia:

Obecný úrad, Hlavná ulica

Pošta, Hlavná ulica

Zariadenia verejnej administratívy a správy sú postačujúce.

### Komerčná vybavenosť

Pre rozvoj daného sídla má rozhodujúci význam kvalita poskytovania služieb. V obci Slovenský Grob sú zastúpené predovšetkým trhové služby, a to služby obchodu, pohostinstiev, ubytovania, opráv spotrebného tovaru a motorových vozidiel, zámočnícke dielne, obchody s potravinami, kaderníctvo a kozmetika. Významné sú predovšetkým stravovacie zariadenia, ktorých je v obci spolu 16 s celkovou kapacitou 840 stoličiek. Z ubytovacích zariadení sú vo výstavbe dva penzióny.

Vhodné prírodné podmienky umožnili v obci chov husí a kačíc a ich výkrm. Zlá hospodárska situácia v minulosti prinútila gazdinky predávať pečené husi a pečienky na sobotňajších trhoch v Bratislave a Pezinku. V 60. a 70. rokoch začali labužníci chodiť za pečenými husami do obce a táto tradícia trvá dodnes a obec Slovenský Grob je naďalej známa husacími hodami, napriek tomu, že sa husi v obci už nechovajú, ale sa dovážajú.

Stravovacie a ubytovacie zariadenia

|  | Adresa | Počet miest |
| --- | --- | --- |
| Reštauračné služby | Pezinská 2 | 100 |
|  | Pezinská 28 | 40 |
|  | Pezinská 51 | 40 |
|  | Hlavná 6 | 50 |
|  | Hlavná 16 | 40 |
|  | Hlavná 98 | 60 |
|  | Hlavná 143 | 40 |
|  | Družstevná 16 | 40 |
|  | Nová 49 | 40 |
|  | Lipová 12 | 40 |
|  | Lipová 21 | 70 |
|  | Záhradná 29 | 40 |
|  | Pezinská 11 | 40 |
|  | Hlavná 112 | 150 |
|  | Chorvátska 54 | 60 |
|  | Hlavná 221 | 30 |
|  | Spolu | 880 |
| Ubytovacie zariadenia vo výstavbe | Hlavná ul. pri potravinách | cca 40 lôžok |
|  | Hlavná ul. pri Obec. úrade | cca 30 lôžok |

Podnikateľské prevádzky

| Podnikateľské prevádzky | Adresa |
| --- | --- |
| Pedikúra, manikúra, kozmetika | Hlavná 130 |
| Vzorkovňa, predajňa, sklad | Hlavná 134 |
| Predajňa rozličný tovar | Hlavná 181 |
| Predajňa rozličný tovar | Hlavná 55 |
| Potraviny, rozličný tovar | Hlavná 6 |
| Kancelária | Chorvátska 31 |
| Kaderníctvo | Lipová 38 |
| Autooprava | Lipová 21 |
| Autooprava, predajňa autosúčiastkou | Nová 29 |
| Autolakovnícka dielňa | Pezinská 66 |
| Kaderníctvo | Záhradná 1 |
| Mäso, údeniny | Záhradná 42 |
| Písmomaliarstvo | Záhradná 44 |

Slovenský Grob si zachoval tradičné výšivkárske a čipkárske umenie. V obci pôsobia remeselníci a umelci v oblasti keramiky, paličkovej čipky, medovníkarstva, grobských malieb.

Do výhľadu navrhujeme dobudovať v polyfunkčnom objekte pri navrhovanej vodnej ploche reštauračné zariadenie, z nevýrobných služieb holičstvo, kaderníctvo, kozmetiku.

## Hospodárska základňa

### Výrobné služby

Výrobné služby zastúpené na území obce Slovenský Grob

| Výrobné služby | Adresa |
| --- | --- |
| Zámočnícka dielňa | Hlavná 14 |
| Zámočnícka dielňa | Hlavná 6 |
| Zámočnícka hala, sklad, kancelária | Chorvátska 67 |
| Zámočnícka dielňa | Chorvátska 8 |
| Zámočnícka dielňa | Záhradná 29 |
| Tvorba interiérových doplnkov | Hlavná 67 |
| Krajčírska dielňa | Chorvátska 32 |
| Výroba keramiky, dielňa | Nová 69 |
| Cukrárenská výroba | Pezinská 40 |
| Predajňa, veľkosklad pekárenská výroba | Hlavná 72 |
| Skladové priestory | Družstevná 30 |
| Zberňa druhotných surovín, železo, šrot | Družstevná 36 |

Značný podiel týchto služieb tvorí „kovovýroba“, ktorá je lokalizovaná v obytnej zástavbe.

Z výrobných služieb navrhujeme umiestniť v navrhovanom polyfunkčnom objekte krajčírstvo a opravu obuvi.

Vzhľadom na zaťaženie obytného prostredia súčasnými výrobnými prevádzkami navrhujeme vyčlenenie podnikateľskej zóny, v ktorej by sa mohli rozvíjať existujúce činnosti ale aj ďalšie aktivity, ktoré by prispeli k rozvoju obce – napr. stolárstvo, stavebné remeslá, elektroinštalatérstvo, záhradníctvo, kvetinárstvo, sklenárstvo (podľa Projektu územného rozmiestnenia živnostenských podnikov vo vybraných živnostiach a remeslách krajoch a okresoch Slovenska, KŽS 1998 a podľa Zásad a pravidiel územného plánovania,1983).

Najvýhodnejšou lokalitou pre umiestnenie podnikateľskej zóny je poloha v severozápadnej časti obce pri poľnohospodárskom družstve, kde je vybudovaná technická infraštruktúra.

## Rekreácia, šport a turizmus

### Širšie územné vzťahy

Obec Slovenský Grob sa nachádza v severozápadnej časti Podunajskej nížiny v blízkosti dotyku s úpätím Malých Karpat na rovinnom teréne. V takomto území s prevažujúcim poľnohospodárskym využitím sa rekreačné lokality vyskytujú len ojedinele ako bodové lokality.

Podľa ÚPN VÚC Bratislavského kraja schváleného vládou SR (1998) sa uvažuje s vytvorením priečneho rekreačného pásu, ktorý by prepájal Podunajský pás s Malokarpatským pásom. Tento by navyše pretínal ďalší pás pozdĺž Malého Dunaja. Nakoľko priečny pás by prechádzal poľnohospodárskou krajinou, neuvažuje sa s väčším súvislejším rekreačným pásom, ale skôr s ojedinelými bodovými rekreačnými lokalitami, ktoré by tvorili vodné plochy – bagroviská a menšie/väčšie skupiny zelene ako háje a pod. Smerom od Dunaja k Malým Karpatom by išlo o rekreačné priestory: Hamuliakovo – Šamorín pri vodnom diele Gabčíkovo, dve vodné plochy – bagroviská v Nových Košiariskách a Rovinke, uvažovaná rekreačná zóna Ivamoza pozostávajúca z lesíka a vodnej plochy v ohybe Malého Dunaja, športový golfový areál v Bernolákove, prírodná rezervácia Šúr s lokalitou Čierna Voda, prípadne v budúcnosti možné termálne kúpaliská na báze geotermálnych vôd v Slovenskom a Chorvatskom Grobe. Tento pás by sa napájal na Malé Karpaty v úseku Svätý Jur – Pezinok. V blízkosti priečneho pásu sa nachádzajú na rovine senecké Slnečné jazerá a termálne kúpalisko v Kráľovej pri Senci (v súčasnosti nefunkčné) a v Malých Karpatoch lokality – rekreačné strediská Slnečné údolie, Baba, Kučišdorfská dolina, Harmónia, Piesky. Významnejšími cieľmi turizmu sú sídla Svätý Jur, Limbach, Pezinok, Modra, ktoré sú spolu so Slovenským Grobom súčasťou Malokarpatskej vinnej cesty a ďalej Senec, Bernolákovo.

Z Bratislavy vedú cez Podunajskú nížinu a po úpätí Malých Karpat aj významné turistické tranzitné a cieľové trasy a to cestné komunikácie: č. 502 (Bratislava – Pezinok – Modra a ďalej v rozdvojení na Smolenice a Trnavu), hlavná tepna Slovenska diaľnica D 61 (Bratislava - Trnava – Považie), č. 61 (Bratislava – Senec – Trnava) a č. 62 (Bratislava – Senec – Sládkovičovo – Nitra alebo Nové Zámky). Priečne vedie cesta č. 503 (Pezinok – Senec).

Uvedené rekreačné lokality slúžia (resp. budú slúžiť) predovšetkým obyvateľom Bratislavy v ich nárokoch na rekreáciu koncom týždňa a následne aj návštevníkom Bratislavy najmä v gastronomickom turizme – Malokarpatská vinná cesta. Obec Slovenský Grob sa v tomto širšom turizme stáva spoločensko – gastronomickým cieľom – tradičných husacích hodov.

### Obec Slovenský Grob

V súčasnosti sa na území obce sa nachádza futbalové ihrisko TJ Družstevník Slovenský Grob, ktoré nevyhovuje technickým požiadavkám vyšších športových súťaží. Preto sa v juhovýchodnej časti obce buduje nový futbalový areál. Projekt ateliéru AKA z r. 1998 uvažuje s ihriskom (105 x 68), rozcvičovacím pásom, krytou a otvorenou tribúnou (spolu pre 1930 divákov), futbalovým tréningovým ihriskom, príjazdovou komunikáciou, parkoviskom (60 stání), pod tribúnou s rehabilitačným vybavením, šatňami a pod. V budúcnosti sa počíta s rozšírením o ďalšie ihriská (tenis, basketbal, volejbal).

Z hľadiska turizmu/cestovného ruchu je obec významná usporiadaním tradičných husacích hodov. Sezóna začína Mariánskou uhorkovou púťou dňom 19. augusta a trvá až do decembra. Posedenia sa uskutočňujú čiastočne v súkromných domoch, čiastočne (pre väčšie skupiny) v spoločenských stravovacích zariadeniach. Husacie hody sa konajú v rámci združenia Malokarpatskej vinnej cesty, ktorého členom je aj obec. Cieľom návštevy budú aj futbalové stretnutia.

Ubytovacie možnosti zatiaľ v obci nie sú. Vo výstavbe sú dva penzióny.

Návrh riešenia uvažuje s využitím rekreačného potenciálu riešeného územia a vytvorením funkčno-priestorovej sústavy zariadení a priestorov rekreácie a turizmu pre obyvateľov a návštevníkov obce a orientovaním na vytvorenie nových cieľov pobytového turizmu a na podchytenie tranzitného turizmu.

Navrhované aktivity:

dobudovanie nový športového areálu s futbalovým štadiónom, cvičným ihriskom a lokalizovanie ďalších zariadení – kolkáreň, tenisové dvorce (podľa záujmu),

vytvorenie podmienok pre využitie geotermálnych vôd z blízkeho zdroja pre účely zariadenia zdravotnej profylaxie a relaxačno – rehabilitačných služieb, rezervovať na tento účel pozemok v nadväznosti na športovo-rekreačný areál,

zapojenie obce do siete cyklistických trás prepájajúcich navzájom obce Pezinok – Vininé – Senec, Viničné – Slovenský Grob - Svätý Jur – Ivanka pri Dunaji,

realizovanie cyklistickej trasy cez obec, ktorá by prepájala Podunajskú medzinárodnú cyklistickú trasu s Malými Karpatmi (smerom na Svätý Jur, Grinavu a Pezinok) a napojenie na Bratislavu – cez Čiernu vodu a Vajnory,

udržiavať priestranstvo pred Mariánskou kaplnkou pre pútnické zhromaždenia,

vybudovanie pešej promenády s oddychovými miestami v úseku rozšírenej ulice v centre obe.

Ďalšou možnosťou pre rozvoj turizmu je vo výhľade možnosť využitia geotermálnej vody. Vrt sa nachádza v juhovýchodnom okraji obce vo vzdialenosti 735 m od kostola . Prevedený bol v roku 1969. Základné geologicko – technické údaje: hĺbka vrtu – 1336 m, teplota v hĺbke 1200 m – 45 až 50 stupňov C, v hĺbke 800m – 41 stupňov C, výdatnosť zdroja – 20 a 80 l/min. Jedná sa o prírodnú, slabo mineralizovanú vodu, chloridovo – sodíkovú.

Počas spracovania ÚPN O Slovenský Grob sa vypracovala aj úloha Strednodobá stratégia rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne Grob (Aurex, 2002).

## Doprava

### Širšie vzťahy

Obec Slovenský Grob sa nachádza mimo hlavných dopravných trás. Okrem cestnej dopravy sa v obci nenachádzajú iné základné druhy dopravy. Hlavnou cestou, ktorá prechádza obcou a tvorí základnú komunikačnú os obce je cesta III. triedy č. 5022.  Táto cesta sa odpája od cesty II/502 v priestore Pezinka (Mysleníc) a prechádza cez Slovenský Grob, pokračuje cez Chorvátsky Grob a pripája sa v Bernolákove na cestu I/61. Druhou cestou, ktorá zabezpečuje pripojenie na Bratislavu je cesta III/06110, ktorá smeruje do Vajnor. Treťou cestou, ktorá zabezpečuje napojenie obce na cestnú sieť, je cesta III/5023, ktorá vychádza z cesty III/5022 v obci a vo Viničnom sa pripája na cestu II/503.

Najbližšou železničnou stanicou je železničná stanica na trati č. 120 v Pezinku, ktorá je vzdialená z obce asi 6,5 km.

Dostupnosť na dopravné zariadenia vyššieho významu je viazaná na Bratislavu (dostupnosť letiska a prístavu). Obec je vzdialená od Bratislavy cca 12 km (na diaľničnú križovatku D1 – I/61 pri Zlatých Pieskoch).

### Cestná (komunikačná) sieť

Základ komunikačnej kostry obce tvoria vyššie uvedené prieťahy ciest III. triedy, z ktorých najväčší význam má cesta III/5022. V zmysle noriem STN 736101 a 736110 sú prieťahy ciest III. triedy zaradené do funkčnej triedy B2 i keď dopravné zaťaženie ciest III/06110 a III/5023 nie je významné (ani nebolo na nich uskutočnené sčítanie dopravy SSC v rokoch 1995 a 2000). Cesta III/5022 v obci prechádza ulicami Pezinskou, Hlavnou a Chorvátskou. V priestore medzi Poľnou a Pažitnou ulicou dochádza k rozdvojeniu Hlavnej ulice so širším stredným zeleným pásom. Južnejší jazdný pás má dopravný charakter, severný jazdný pás je užší a má obslužný charakter. Možno konštatovať, že prieťah cesty III/5022 nemá požadované parametre pre potrebnú funkčnú triedu B2 v zmysle uvedených noriem. V riešení je táto cesta navrhovaná na úpravu v usporiadaní pre kategóriu MZ9/60 bez pridružených pruhov. Pri rozdvojení na severnom jazdnom páse je navrhované šikmé parkovanie. Rovnako od vstupu cesty do obce po pripojenie Poľnej ulice je navrhované na Pezinskej ulici v súlade s potrebou obsluhy okolitej zástavby jednostranné pozdĺžne parkovanie po pravej strane smerom od vstupu do obce do centra.

Rovnaká situácia je aj pri ceste III/5023, ktorá sa v obci odpája od cesty III/5022 a prechádza ulicami Družstevnou a Viničnou do Viničného, kde sa pripája na cestu II/503. Prieťah cesty obcou je rovnako navrhovaný na šírkové usporiadanie v kategórii MZ9/60.

Cesta III/06110 sa odpája na začiatku obce od cesty III/5022 a smeruje na Čiernu Vodu a do Vajnor. Táto cesta sa nachádza na západnom okraji obce. Cesta je rovnako uvažovaná vo funkčnej triede B2 a  normovej kategórii MZ9/50.

Hlavná ulica je zároveň ulicou s obchodnou funkciou a ďalším vybavením. Vzhľadom na túto funkciu by odpovedalo jej zaradenie napriek prieťahu cesty III/5022 do funkčnej triedy mestskej komunikácie C1.

Usporiadanie súčasných a navrhovaných miestnych komunikácií do funkčných tried udáva nasledovná tabuľka. Označenie novonavrhovaných komunikácií je delené podľa priestorov vychádzajúcich zo súčasnej štruktúry komunikačnej siete obce (rozdelené na 5 priestorov), kde nové komunikácie sú označené buď ako pokračovanie súčasných komunikácií alebo podľa označenia priestoru a poradového čísla komunikácie. Označenie komunikácií je uvedené v schéme Označenie komunikácií. Pre jednotlivé funkčné triedy boli  priradené nasledovné typové kategórie:

B2 – MZ9/60

C2 – MO8/50

C3 – MO8/40

D1 – bez priradenia typovej komunikácie.

| Názov | Funkčná trieda | Dĺžka v m | Plocha v m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cesta na Chorvátsky Grob - III/5 | B2 | 950 | 7776 |
| Na Viničné 1 - III/5023 | B2 | 534 | 5301 |
| Hlavná - III/5022 | B2 | 1122 | 9202 |
| Viničná | B2 | 574 | 4759 |
| Cesta do Pezinka 2 - III/5022 | B2 | 194 | 1730 |
| Pezinská - III/5022 | B2 | 696 | 5763 |
| Družstevná | B2 | 113 | 985 |
| Cesta na viničné 2 - III/5023 | B2 | 692 | 5510 |
| Chorvátska - III/5022 | B2 | 314 | 2527 |
| Cesta do Bratislavy | B2 | 1785 | 12463 |
| Cesta do Pezinka 1 - III/5002 | B2 | 940 | 7554 |
| Záhradná | C2 | 562 | 3925 |
| D1 | C2 | 1746 | 12287 |
| A1 | C2 | 299 | 2149 |
| A5 | C2 | 370 | 2685 |
| Nová | C2 | 559 | 3733 |
| A6 | C2 | 251 | 1854 |
| Školská | C2 | 419 | 2945 |
| C1 | C3 | 552 | 3952 |
| Športová | C3 | 91 | 682 |
| Záhumenná | C3 | 756 | 5299 |
| Rúžová | C3 | 209 | 1352 |
| C2 | C3 | 253 | 1797 |
| E4 | C3 | 293 | 2138 |
| D2 | C3 | 296 | 2081 |
| B1 | C3 | 355 | 2811 |
| Poľná 3 | C3 | 55 | 461 |
| E5 | C3 | 328 | 2522 |
| E1 | C3 | 79 | 618 |
| Rúžová 2 | C3 | 260 | 1833 |
| Družstevná | C3 | 168 | 1112 |
| Pažitná 2 | C3 | 172 | 1234 |
| Poľná 2 | C3 | 188 | 1373 |
| A4 | C3 | 139 | 1021 |
| D3 | C3 | 208 | 1460 |
| Poľná 1 | C3 | 142 | 1026 |
| Hlavná 2 | C3 | 400 | 1665 |
| Lipová | C3 | 353 | 2817 |
| D4 | C3 | 1055 | 7376 |
| B2 | C3 | 323 | 2299 |
| A7 | C3 | 235 | 1700 |
| A3 | D1 | 51 | 305 |
| A2 | D1 | 51 | 297 |
| E6 | D1 | 88 | 661 |
| Pažitná | D1 | 176 | 723 |
| Vjazd z Viničnej | D1 | 10 | 193 |
| Poštová | D1 | 191 | 862 |
| Východ 1 | D1 | 1360 | 24131 |
| E3 | D1 | 128 | 957 |
| Vjazd z Rúžovej | D1 | 20 | 217 |
| C5 | D1 | 69 | 531 |
| E2 | D1 | 180 | 1289 |
| Obchodná | D1 | 75 | 501 |
| C4 | D1 | 105 | 670 |
| C3 | D1 | 93 | 595 |
| Prístup k prameňu | D1 | 290 | 2779 |
| Družstevná 3 | D1 | 71 | 328 |
| Prístup k V.Ú. | D1 | 68 | 675 |
| A8 | D1 | 82 | 465 |
| B3 | D1 | 93 | 735 |
| A9 | D1 | 93 | 529 |
| Spolu |  | 22324 | 179220 |

Označenie funkčných tried a kategórií komunikácií je uvedené v dopravnom výkrese. Na komunikáciách s výnimkou prieťahu cesty III/5022 nebolo vykonané vzhľadom na veľkosť dopravného zaťaženia sčítanie dopravy. Na ceste III/5022 boli na stanovištiach 85720 a 85730 (čo predstavuje rozhranie v obci) hodnoty RPDI (ročný priemer denných intenzít v sk. voz. /24h):

Stanovište				1995			2000

85720	(smer na Pezinok)		3516	13,4%NA	1431	20,7%NA

85730	smer na Chorvátsky Grob)	1171	23,1%NA	1431	20,7%NA

Pre uvedené hodnoty dopravného zaťaženia je možné stanoviť eqivalentné hladiny hlučnosti u zdroja pre zaťaženie k roku 2000 nasledovne:

Sd = 0,95 RPDI = 1360 sk. voz.		nd = 85 sk. voz.

F1 = 3		F2 = 1		F3 = 1

X = 255		Y = 64 dB(A)

Uvedené hodnoty ukazujú že súčasné zaťaženie neprekračuje výrazne únosnú eqivalentnú hladinu hluku. Útlm tejto hodnoty na normovú hladinu 60 dB(A) pri odrazivom teréne je 20 m, útlm pri pohltivom teréne je asi 10 m..

### Cestná hromadná doprava.

Cestná hromadná doprava je zabezpečovaná dvoma linkami prímestskej autobusovej dopravy:

102404 Bratislava – Bernolákovo – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob – Pezinok (zabezpečuje SAD Bratislava),

107401 Pezinok – Slovenský Grob – Viničné (zabezpečuje SAD Bratislava, OZ Pezinok).

Vzhľadom k tomu, že počty spojov sú premenlivou hodnotou, ktorá sleduje a prispôsobuje sa aktuálnemu zaťaženiu, sú súčasné počty spojov len informatívnym údajom. Pre linku 102404 je počas pracovného dňa uvažované s 13 spojmi a pre linku 107401 je uvažované v pracovný deň s 19 spojmi.

V priestore obce sa nachádzajú v súčasnosti 4 zastávky prímestskej hromadnej dopravy. Na Pezinskej ulici je navrhovaná ďalšia zastávka prímestskej dopravy. Ich umiestnenie a dostupnosť je zobrazená na vo výkrese dopravy a na schéme liniek a dostupnosti hromadnej dopravy.  Ulice nad Záhradnou ulicou a južne od Záhumennej ulice majú dostupnosť zástavok väčšiu než 300 m. Kdeže nie je možné viesť linky autobusov mimo trasy cesty III/5022, zostanú tieto priestory mimo 300 m dostupnosti prímestskej hromadnej dopravy.

### Statická doprava.

V bilancovaní nárokov na odstavovanie a parkovanie vozidiel sa sa vychádza najmä z počtu obyvateľov a stupňa motorizácie resp. automobilizácie. Stanovenie nárokov na odstavné a parkovacie plochy vychádza zo súčasnej platnej normy miestnych komunikácií STN 736110.

Pri zisťovaní počtu osobných vozidiel v obci bol zistený celkový počet 468 vozidiel. V porovnaní s počtom obyvateľov (1700 obyvateľov) dochádzame k stupňu automobilizácie 1:3,6, čo odpovedá súčasným tendenciám rozvoja motorizácie vo vzťahu k charakteru a veľkosti sídelného útvaru. Pre výhľadové nápočty potrieb statickej dopravy preto bude potrebné uvažovať so stupňom motorizácie 1:2,5.

V nárokoch na parkovanie vozidiel treba uvažovať s potrebou sústredeného parkovania pred Domom kultúry, Športovom areáli a pri reštauračných a obchodných zariadeniach. Nároky na parkovanie obyvateľstva vyplývajú z počtu obyvateľov a stupňa motorizácie a pre výhľadový stupeň motorizácie 1:2,5 predstavujú hodnotu 68 parkovacích miest krátkodobého charakteru. Pre tieto sa uvažuje s rozptylom na uliciach funkčnej triedy C.

Najväčšia potreba sústredeného parkovania je v priestore kostola a Domu kultúry. Pre Dom kultúry pri počte 300 sedadiel a 60 miest v reštaurácii vzniká nárok 29 miest rovnako krátkodobého charakteru. Pre potreby kostola s počtom 250 až 300 miest možno uvažovať s potrebou 25 parkovacích miest. Pri Dome kultúry je vytvorené parkovanie pre 39 miest, ktoré v dostatočnej miere zabezpečuje súčasné nároky na parkovanie v tomto priestore. Pre potreby kostola sú tieto miesta pri Dome kultúry vzdialené a len s čiastočným využitím pre potreby kostola. Pre tieto potreby možno uvažovať s využitím parkovania na priľahlých uliciach Družstevnej, Obchodnej a najmä Športovej, kde pri úpravách regulácie parkovania možno dosiahnuť potrebný počet parkovacích  miest. Vzhľadom na časové rozdelenia parkovacích potrieb je potreba 25 parkovacích miest dostatočná aj pre obchodné a administratívne aktivity, ktoré sa uskutočňujú v inom čase.

Pre obec Slovenský Grob je charakteristické sezónne využívanie rozptýlených reštauračných zariadení, kde možno uvažovať s celkovým počtom 880 miest a s potrebou 190 parkovacích stání.  Z tohto počtu sa uvažuje s potrebou 30% pre dlhodobé parkovanie a 70% pre krátkodobé parkovanie, čo predstavuje hodnoty 57 a 133 miest.

Hlavné sústredenie nárokov pre novonavrhované zariadenia je:

pri športovom areáli s odhadom 3000 návštevníkov – 202 parkovacích miest pri stupni motorizácie 1 : 2,5, deľbe dopravnej práce 30:70 (IAD – ostatné) a veľkosti sídelného útvaru do 20 000 ob. Z uvedeného počtu sa uvažuje 75% krátkodobého parkovania,

pri rekreačno – rehabilitačnom objekte s odhadom 50 miest – 10 parkovacích miest ,

pri polyfunkčnom objekte 50 návštevníkov a 50 miest pre verejné stravovanie – 7 parkovacích miest pre návštevníkov a 10 parkovacích miest pre verejné stravovanie.

Orientačný súhrn bilancií súčasných potrieb odstavných miest je pri stupni motorizácie 1:2,5 – 680. Charakter zástavby obce s rodinnými domami vytvára možnosť odstavovania vozidiel na vlastných pozemkoch, preto z tohto počtu odhadujeme potrebu odstavovania v uličnom priestore asi 30% čo v súčasnosti predstavuje hodnotu 204 miest.

Orientačný súhrn bilancií súčasných potrieb parkovacích miest predstavuje hodnotu 292. Odhad potreby súčasných parkovacích a odstavných plôch mimo pozemkov rodinných domov je 502 parkovacích miest. Odhad nárastu parkovacích miest je 229. Spolu súčasné požiadavky a nároky navrhovaných zariadení predstavujú potrebu 731 parkovacích miest pri uvažovanom stupni motorizácie 1 : 2,5.

V riešení sú súčasné alebo navrhované disponibilné plochy podľa nasledovnej tabuľky. Označenie parkovacích plôch je podľa ich polohy pri komunikáciách s označením komunikácie a poradového čísla parkoviska. Označenie parkovacích plôch vo vzťahu k uvedenej tabuľke v schéme označenia parkovacích plôch.

| Označenie | Kod park. | Počet miest | Plocha |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 - 1 | 6 | 3 | 36,3 |
| A1 - 2 | 6 | 1 | 12,1 |
| A1 - 3 | 6 | 2 | 24,2 |
| A5 - 1 | 6 | 12 | 145,4 |
| A5 - 2 | 6 | 18 | 218,5 |
| A6 - 1 | 1 | 13 | 150,1 |
| A6 - 1 | 1 | 0 | 245,6 |
| A6 - 1 | 1 | 13 | 150,0 |
| A6 - 2 | 6 | 9 | 109,0 |
| A7 - 1 | 6 | 10 | 121,4 |
| A7 - 1 | 6 | 11 | 133,3 |
| A7 - 2 | 6 | 11 | 132,9 |
| A8 - 1 | 8 | 26 | 300,0 |
| B2 - 1 | 6 | 10 | 121,2 |
| B2 - 2 | 6 | 10 | 121,1 |
| B2 - 3 | 6 | 11 | 145,5 |
| C1 - 1 | 6 | 8 | 96,8 |
| C1 - 2 | 8 | 15 | 168,0 |
| C1 - 3 | 8 | 19 | 216,1 |
| C3 - 1 | 6 | 14 | 169,6 |
| C4 - 1 | 6 | 15 | 181,7 |
| D1 - 1 pri štadióne | 1 | 0 | 413,0 |
| D1 - 1 pri štadióne | 1 | 97 | 285,3 |
| D1 - 1 pri štadióne | 1 | 0 | 297,6 |
| D1 - 1 pri štadióne | 1 | 0 | 143,0 |
| D1 - 1 pri štadióne | 1 | 0 | 1269,2 |
| D1 - 2 pri štadióne | 1 | 0 | 210,2 |
| D1 - 2 pri štadióne | 1 | 0 | 98,9 |
| D1 - 2 pri štadióne | 1 | 74 | 342,3 |
| D1 - 2 pri štadióne | 1 | 0 | 265,4 |
| D1 - 2 pri štadióne | 1 | 0 | 1235,6 |
| D1 - 3 | 8 | 20 | 249,5 |
| D1 - 4 | 1 | 0 | 1412,4 |
| D1 - 4 | 1 | 0 | 242,5 |
| D1 - 4 | 1 | 0 | 212,7 |
| D1 - 4 | 1 | 0 | 212,5 |
| D1 - 4 | 1 | 135 | 450,1 |
| D1 - 4 | 1 | 0 | 450,1 |
| D4 - 1 | 8 | 33 | 413,0 |
| Hlavná 1 | 7 | 18 | 217,1 |
| Hlavná 2 | 7 | 18 | 216,8 |
| Hlavná 3 | 7 | 8 | 96,5 |
| Hlavná 4 | 7 | 22 | 264,9 |
| Hlavná 5 | 1 | 18 | 375,3 |
| Hlavná 6 | 8 | 9 | 95,9 |
| Nová 1 | 8 | 4 | 48,0 |
| Nová 2 | 6 | 3 | 41,3 |
| Obchodná 1 | 8 | 9 | 108,0 |
| Pažitná 2 - 1 | 8 | 30 | 476,9 |
| Pezinská 1 | 6 | 24 | 205,5 |
| Pezinská 2 | 6 | 8 | 67,7 |
| Pezinská 3 | 6 | 80 | 662,3 |
| Pri Dome kultúry | 1 | 42 | 1247,4 |
| Záhumenná 1 | 6 | 77 | 1028,6 |
| pri Prameni 1 | 8 | 14 | 168,0 |
| Školská 1 | 8 | 8 | 93,0 |
| Športová 1 | 8 | 19 | 216,0 |
| Športová 2 | 8 | 7 | 72,0 |
| Spolu |  | 1008 | 16903,3 |

K uvedenému množstvu disponibilných odstavných a parkovacích plôch mimo pozemkov rodinných domov možno konštatovať, že globálne pokrývajú potrebu odstavných a parkovacích plôch v obci.

### Pešia a cyklistická doprava.

Veľkosť sídelného útvaru nevytvára veľké prúdy peších k dopravným cieľom (administratíva, kultúra, obchody, vybavenosť, zastávky hromadnej dopravy). Je preto potrebné budovať chodníky len pozdĺž komunikácií najmä pri funkčných triedach B2.  V bilanciách chodníkov sú nasledovné dĺžky a hodnoty:

Na ceste III/5022:

- Pezinská 			580 m,

- Hlavná			903 m,

- Chorvátska		257 m,

Ostatné:

- Športová			114 m,

- Záhradná			  75 m,

Od konca Školskej ulice ku kaplnke Sedembolestnej Panny Mária je vedený peší chodník v dĺžke 370 m.

Pre cyklistickú dopravu sú v obci z hľadiska terénu výhodné podmienky, ale nie sú vytvorené samostatné zariadenia. Rovnako funkčné zaradenie komunikácií nevyžaduje separáciu od motorickej dopravy a vytváranie samostatných peších chodníkov.  Vonkajšie smery cyklistickej dopravy turistického charakteru sú orientované k Pezinku (Vinná cesta) a k Malému Dunaju. V prvej etape, pokiaľ sa nezväčšia zaťaženia na cestách III/5022 a III/06110, je možné využívať pre cyklistickú dopravu tieto cesty.

## Technická infraštruktúra

### Úvod

Ako vyplynulo z prieskumov a rozborov v obci Slovenský Grob v rámci technickej infraštruktúry sú vybudované nasledovné siete a nadväzujúce objekty:

vodné plochy a vodné toky,

rozvody pitnej vody,

kanalizácia a ČOV,

rozvody plynu a RSP,

rozvody elektro a trafostanice,

zásobovanie teplom,

telekomunikácie.

Pre ďalší rozvoj a skultúrnenie podmienok bývania je nutné v ÚPN riešiť nasledovné zásobovacie systémy.

### Vodné plochy a vodné toky

###### Súčasný stav

Obec leží v povodí Dunaja. Rovinaté územie odvodňujú melioračné kanály situované v intraviláne a extraviláne obce. Jedná sa o dažďové vody, ktoré cez cestné priekopy v ďalších trasách zaúsťujú do bezmenných kanálikov a ďalej do Gbelského a Slováčekovho kanála. V terajšej dobe slúžia aj ako recipienty pre odtok znečistených vôd.

###### Návrh riešenia

V návrhu ÚPN sú rešpektované trasy jestvujúcich odvodňovacích kanálov. Vybudovaním celoobecnej kanalizácie a čistiacej stanice splaškových vôd sa vylúči znečistenie kanálov splaškovými vodami, čo prispeje ku kultúre a hygiene bývania v obci. V návrhu ÚPN uvažujeme s vybudovaním vodnej plochy v južnej časti obce. Vodná plocha bude zásobovaná podzemnou vodou a bude slúžiť pre rekreačné využitie.

### Zásobovanie vodou

###### Súčasný stav

V súčasnej dobe je obec zásobovaná pitnou vodou z Podhorského skupinového vodovodu s vodnými zdrojmi na Žitnom ostrove a v menšom rozsahu prameňmi situovanými v priľahlej oblasti Malých Karpát. Výtlačné potrubie DN 500 je trasované južnou časťou extravilánu obce. Akumulácia vody je zabezpečená v štyroch vodojemoch na Grinave o celkovom objeme 7 000 m3 s hladinami vody 217,22 a 223,70 m.n.m..

Obec je napojená na vodojem prívodným potrubím DN 250 situovaným v spoločnom koridore s výtlačným potrubím a štyrmi prípojkami zásobuje rozvodné potrubie po obci. Z dôvodu vysokých tlakov na prívodnom potrubí v lokalite obce pred napojením prvej prípojky je osadená redukčná komora, v ktorej je redukovaný tlak v rozvodnej sieti na 40-52 m. Trasy rozvodov vody sú vedené pozdĺž komunikácií, t.j. vo verejne dostupných priestoroch, ich dimenzie sú zrejme zo situácie.

###### Návrh riešenia

Urbanistické riešenie uvažuje s dominantnou funkciou bývania prevažne formou rodinnej zástavby, v menšom rozsahu bytových domov, s občianskou vybavenosťou, ďalej sú to služby, obchod, šport, rekreácia a pod.

Návrh uvažuje v malej miere so zahustením a doplnením jestvujúcej zástavby, ako aj výstavbou nových ulíc nadväzujúcich na pôvodnú zástavbu.

Vzhľadom k uvedenému predpokladáme minimálne zásahy do súčasného systému zásobovania vodou, t.j. iba s rekonštrukciou sieti v miestach napojenia. Nové rozvody vody v novoprojektovaných uliciach budú situované v krajniciach ulíc potrebných profilov, čo je zrejmé z grafickej prílohy dokumentácie.

###### Výpočet potreby vody

Výpočet potreby vody je prevedený podľa Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 477/99-810 z  29.2.2001. Pre bytový fond uvažujeme špecifickú potrebu vody 145 litrov na obyvateľa a deň, pre základnú a vyššiu občiansku vybavenosť 60 l na obyvateľa a deň. Súčiniteľ dennej nerovnomernosti 1,6 a hodinovej nerovnomernosti 1,8. Jednotlivé hodnoty sú stanovené v dvoch časových horizontoch

a)	súčasný stav

denná potreba Qd = 1847 x 145 + 80 x 60 = 272 615 l/d

priemerná potreba Qpo. = 3,16 l/s

maximálna denná potreba Qmd = 5,05 l/s

maximálna hodinová potreba Qmh = 9,09 l/s

b)	výhľad

denná potreba Qd = 1314 x 145 + 100 x 60 = 196 530 l/d

priemerná potreba Qpr = 2,27 l/s

maximálna denná potreba Qmd = 3,64 l/s

maximálna hodinová potreba Qmh = 6,55 l/s

c)	celková potreba vody

denná potreba Qdc = 469 145 m3/deň

priemerná potreba Qprc = 5,43 l/s

maximálna denná potreba Qmd = 8,69 l/s

maximálna hodinová potreba Qmh = 15,64 l/s

Vzhľadom na kapacitu vodojemu zásobujúceho obec pitnou vodou nárast potreby vody je možné zabezpečiť z jestvujúceho vodovodného systému.

Pre uvažovaný urbanistický rozvoj obce navrhujeme rozšírenie jestvujúcej rozvodnej vodovodnej siete do novobudovaných ulíc, profily jestvujúcich vetiev z hľadiska potrebnej kapacity sú vyhovujúce.

Navrhovaná rozvodná vodovodná sieť bude profilov DN 100, resp. DN 150, pričom v maximálnej miere bude zokruhovaná. Trasy sú navrhované takmer výlučne v krajniciach navrhovaných komunikácií.

###### Limity, regulatívy

V ďalšom rozvoji obce z hľadiska zásobovania vodou nie sú obmedzujúce limity.

### Odvádzanie odpadových vôd

###### Súčasný stav

Obec Slovenský Grob sa nachádza v rovinatej oblasti pod úpätím Malých Karpát.

Splaškové vody z rodinných domov sú odvádzané do žúmp a vyvážané na čistenie do čistiacich zariadení v okolí obce, resp. voľne odtekajú do odvodňovacích rigolov a ďalej do kanálov. V novšej časti obce v troch uliciach sú vybudované kanalizačné vetvy bez napojenia na čistiace zariadenie.

Samostatná kanalizačná sieť je vybudovaná v areáli využívanom armádou Slovenskej republiky s jej napojením na čistiacu stanicu odpadových vôd (ČOV) situovanú pri komunikácií Slovenský Grob – Chorvátsky Grob. Jedná sa o malú ČOV pre 150 ekvivalentných obyvateľov, jej prevádzku zabezpečuje armáda. Vyčistené vody odtekajú do Mlynského potoka.

Dažďové vody zo striech objektov sú odvádzané dažďovými zvodmi do terénu. Dažďové vody z ciest a spevnených plôch sú odvádzané systémom priekop, situovaných pozdĺž komunikácií do otvorených melioračných kanálov, a to do Gbelského, Slováčekovho kanála, resp. sa vsakujú do podložia.

###### Návrh riešenia

Obec v roku 1997 dala vypracovať projekt odkanalizovania obce a výstavby ČOV.

Nové trasy kanalizačných vetiev budú nadväzovať na už vybudovanú kanalizačnú vetvu v Záhumennej ulici. Terén v obci je rovinatý, preto na koncoch kanalizačných vetiev budú vybudované dve prečerpávacie stanice odpadových vôd. Profily uličných kanalizačných vetiev budú DN 300, iba časť trasy napájajúcej ČOV bude o profile DN 400. Výtlačné potrubia z prečerpávacích staníc splaškových vôd budú z PVC, DN 80. Trasy budú situované v chodníkoch a zelených pásoch pozdĺž komunikácií. Kanalizačné domové prípojky budú cez jednoduché šikmé odbočky DN 200 mm, kde za hranicami súkromných pozemkov budú vybudované kontrolné kanalizačné šachty.

Odpadové potrubie z ČOV do recipientu Salvak bude situované súbežne s vodovodnými potrubiami, jeho profil bude DN 150 mm.

###### Čistiaca stanica odpadových vôd

Bude vybudovaná na južnom okraji obce cca 150 m od štátnej cesty III/0611 Slovenský Grob – Chorvátsky Grob na nezastavanom pozemku. Jej uvažované ochranné pásmo je 50 m.

ČOV bude pozostávať z mechanického prečistenia odpadových vôd a biologického stupňa.

Čistiaca stanica je vyprojektovaná pre 2 400 ekvivalentných obyvateľov, pri priemernom dennom bezdažďovom prítoku 391 m3/deň, č. je 4,53 l/s. Maximálny denný prítok je uvažovaný 538 m3/deň pri maximálnom hodinovom prítoku 13,07 l/s a minimálny hodinový prítok 2,72 l/s. Tieto hodnoty sú nižšie ako je potreba pitnej vody, čo bude prehodnotené pri ďalších stupňoch projektu ČOV, ktorá musí zodpovedať návrhu rozvoja obce podľa ÚPN.

Proces čistenia splaškových vôd bude pozostávať z mechanickej časti a to lapača plavením, lapača piesku a drviacich čerpadiel. Následný biologický stupeň bude pozostávať z komôr na kultiváciu aktivovaného kalu s prevzdušňovaním, ďalej aktivačná zmes preteká do dosadzovacej nádrže. Stabilizovaný kal bude odčerpávaný na konečné spracovanie alebo na priamu aplikáciu v poľnohospodárstve, t.j. na skládku či výrobu kompostov.

###### Limity, regulatívy

Limitom odvádzania odpadových vôd je kapacita navrhovanej ČOV a jej účinnosť pri čistení z hľadiska možnosti vypúšťania vyčistených odpadových vôd do uvažovaného recipientu odvodňovacieho kanála.

### Zásobovanie plynom

###### Súčasný stav

Obec je zásobovaná zemným plynom VTL prípojkou DN 80 napojenou na diaľkový plynovod DN 700, PN 4,0 MPa situovaný v západnej časti extravilánu obce. Prípojka je vedená do typovej regulačnej stanice plynu RSP 1200 m3/hod, VTL/STL. Táto RSP vykrýva potrebu zemného plynu pre obec, tento sa používa na vykurovanie objektov, ohrev teplej úžitkovej vody a varenie v domácnostiach. Regulačná stanica plynu je z bezpečnostných dôvodov oplotená pletivom do oceľových stĺpikov.

Distribučné potrubie je vybudované v rozsahu celej obce. Z regulačnej stanice sú v centrálnej časti obce vybudované STL rozvody s max. prevádzkovým tlakom 0,1 MPa a v okrajových častiach zástavby sú rozvody vybudované o prevádzkovom tlaku do 2,1 kPa ako NTL.

Na prípojkach STL rozvodov plynu sú osadené domové regulátory tlaku plynu ako aj na konci STL vetiev v mieste napojenia NTL rozvodov sú osadené dvojité regulačné rady STL/NTL. Ako materiál rozvodného systému boli použité oceľové potrubia zvarované, izolované proti korózii.

Potreba plynu podľa Smernice SPP č. 10/2000, kde  pre rodinné domy a byty je výpočtové množstvo plynu je 1,4 m3/hod a 4 000 m3/rok pri použití na varenie, kúrenie a prípravu TÚV v domoch a bytoch je nasledovná.

Pri 581 v tomto čase aktuálnych zmluvných odberateľoch je pre bytovú zástavbu výpočtové množstvo potreby plynu Qmax. = 813,4 m3/hod. a Qroč. = 2 324 000 m3/rok.

Pre maloodberateľov je na základe údajov SDP Pezinok spriemerované množstvo odberu plynu podľa dostupných podkladov z posledných dvoch až šiestich rokov Qmax. = 96,0m3/hod. a Qroč. = 211 721 m3/rok. Spolu výpočtové množstvá potreby plynu sú

Qmax. = 909,4m3/hod. a Qroč. = 2 535 721 m3/rok.

###### Návrh riešenia

V urbanistickom návrhu územného rozvoja obce Slovenský Grob sa uvažuje s výstavbou 410 rodinných domov, 14 bytových jednotiek, občianskej vybavenosti, podnikateľských aktivít, zariadeniami športu a rekreácie. Potreba plynu bude zabezpečovaná tak ako doteraz pre vykurovanie, prípravu TÚV a varenie.

Pri náraste počtu rodinných domov a bytov bude potreba plynu zvýšená o Qmax = 593,6 m3/hod. a Qroč.=1 696 000 m3/rok.

Celková výpočtová max. potreba plynu po zrealizovaní nových objektov v celom rozsahu návrhu ÚPN bude

Qmax.c = 1 503,0 m3/hod, Oroč. = 3 231 721 m3/rok.

Vychádzajúc z Generelu plynofikácie obce Slovenský Grob spracovaného pre potreby obce v máji 1990 potreba plynu pre roky 1990-95 bola vypočítaná na 981 m3/hod. a 2 858 tis. m3/rok.

Z uvedeného vyplýva, že pre zabezpečenie spoľahlivej dodávky zemného plynu pre celý rozsah uvažovanej zástavby bude potrebné zrekonštruovať jestvujúcu RSP na zvýšenie jej kapacity. V prípade technických problémov zabezpečovať výstavbu ďalšej VTL prípojky plynu s novou RSP v západnej časti obce..

Z hľadiska uličných rozvodov plynu navrhujeme nové vetvy budovať ako STL vo všetkých uliciach. V uliciach západného rozvoja, t.j. od regulačnej stanice navrhujeme profily DN 100, aby bola bezpečnejšia doprava plynu do východnej časti obce. Výnimkou sú krátke prípojky v severnej časti územia, kde už je vybudovaná NTL sieť. Tam navrhujeme predĺžiť nové uličné rozvody ako NTL.  Profily nových vetiev budú o dimenziách DN 50-100 mm.

Uličné rozvody budú vedené v krajniciach nových ulíc tak, aby boli dodržané ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov podľa zákona č. 70/1998 Z.z. o energetike.

Ochranné pásma § 27

1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné prípojky v zastavanom území,

4 m pre plynovody a prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm,

8 m pre technologické objekty, regulačné stanice a pod.

Bezpečnostné pásma § 28

10 m pri strednotlakových plynovodoch a prípojkách na voľnom priestranstve v nezastavanom území,

20 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou do 350 mm,

50 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou nad 350 mm.

### Zásobovanie elektrickou energiou

###### Súčasný stav

V súčasnej dobe je obec zásobovaná elektrickou energiou prostredníctvom vzdušných vedení z nadradenej prenosovej sústavy prípojkou 22 kV č. 139, ktorá je situovaná v západnej časti extravilánu. Z tohoto vedenia sú zrealizované odbočujúce 22 kV prípojky k siedmim trafostaniciam, z čoho sú štyri majetkom ZSE a tri majú iných vlastníkov.

Prehľad jestvujúcich trafostaníc

| P.č. | Názov | Typ | Výkon | Vlastník | Zaťaženie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Slov. Grob 1 | 2,5 stĺpová | 400 kVA | ZSE | 90% |
| 002 | Slov. Grob 2 | 1 stĺpová | 160 kVA | ZSE | 60% |
| 003 | Slov. Grob 3 | 2,5 stĺpová | 400 kVA | ZSE | 50% |
| 004 | R.D. 1 | 2,5 stĺpová | 400 kVA | R.D. | - |
| 005 | R.D. 2 | 2,5 stĺpová | 400 kVA | R.D. | - |
| 006 | Vojsko – P.D. | murovaná | 400 kVA | S.A. | - |
| 007 | Výstavba RD | 2,5 stĺpová | 400 kVA | ZSE | nezist. |

Vzhľadom k tomu, že transformovne iných vlastníkov nie sú majetkom ZSE, možnosť ich zapojenia do rozvodných sieti obce je možný iba so súhlasom vlastníkov, čo nie je predmetom návrhu ÚPN.

Napojenie trafostaníc je vzdušné, trasy a prierezy vodičov sú zrejmé zo situácie.

Sekundárna sieť NN je vzdušného prevedenia na betónových, resp. drevených stĺpoch, iba novozrealizované častí sú vybudované ako káblové.

###### Návrh riešenia

Pre navrhovanú zástavbu, t.j. rodinné domy, bytové domy, občiansku vybavenosť, služby, obchody a pod. uvažujeme so stupňom elektrifikácie „A“, t.j. vykurovanie a príprava TÚV bude zabezpečená plynom. Návrh vychádza z predpokladaného priemerného merného zaťaženia 3,2 kW pre rodinné domy a 2,1 kW pre bytové jednotky. Pre m2 vybavenosti 0,015-0,045 kW/m2 podlahovej plochy vrátane nárokov na verejné osvetlenie.

Predpokladané výkonové nároky pre byty

Rodinné domy   410 x 3,2 		= 1 312 kW

Bytové jednotky  14 x 2,1		=       30 kW

Spolu					    1 342 kW

Predpokladané nároky na vybavenosť

Obchod, služby  3 000 m2		=   150 kW

Stravovanie	400 m2			=     25 kW

Šport  1 100 m2			=     35 kW

Rekreácia  2 500 m2			=   100 kW

Spolu					     310	 kW

Verejné osvetlenie, odhad		=     25 kW

C e l k o m				     335 kW

Pc = (Pbj + Pvýb  x 0,6) x 0,8 = 1 235 kW

ut = Pc /(0,95 x 0,75) = 1 732 kVA

Pre zabezpečenie predpokladaných výkonových nárokov navrhujeme vybudovať 5 ks nových TS o výkonoch 400 kVA, ich prípojky a príslušné NN rozvody.

Transformačné stanice navrhujeme ako stĺpové. Ich rozmiestnenie bude po okrajoch novej zástavby, t.j. čo najbližšie k budúcim ťažiskám odberu. Počet navrhovaných TS a miesto osadenia môžu byť upravené použitím iných trafojednotiek. Konkrétne riešenie bude upresnené podľa priebehu výstavby v ďalších stupňoch dokumentácie.

###### Preložky

Vzhľadom k značnému rozšíreniu intravilánu, navrhujeme preložiť časť trasy VN vedenia v severnej časti obce a celú VN linku v južnej časti intravilánu, vrátane preložky TS-001. Samotná TS-001 a TN5 budú napojené káblom v nových uliciach.

Predpokladané situovanie navrhovaných nových TS, ich prípojky, preložky jestvujúcich VN a NN vedení sú zrejmé zo situácie.

Rozvody NN siete z nových trafostaníc navrhujeme realizovať kábelovým vedením, navzájom poprepájaných, aby bola možnosť náhradnej dodávky elektrickej energie v prípade výpadku transformátora a tiež lepšie využitie kapacít jestvujúcich transformátorov. Osvetlenie nových komunikácií predpokladáme výbojkovými svietidlami o intenzite svetla 70 – 150 W.

###### Ochranné pásma

Podľa zákona č. 70/1998 Z.z. o energetike je:

ochranné pásmo transformovne VN/NN vymedzené vzdialenosťou 10 m od konštrukcie transformátorov,

ochranné pásmo vonkajšieho (vzdušného) elektrického vedenia s napätím od 1 kV do 35 kV je 10 m od krajného vodiča na každú stranu,

ochranné pásmo závesného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV je 2m od vodiča na každú stranu,

ochranné pásmo káblového vedenia uloženého v ryhe s napätím do 35 kV je 1,0 m od vodiča na každú stranu.

### Zásobovanie teplom

###### Súčasný stav

Jestvujúce objekty v obci sú zabezpečené teplom a TÚV decentralizovaným spôsobom na báze zemného plynu, iba kotolňa v areáli armády je na tuhé palivo.

###### Návrh riešenia

Aj v novonavrhovaných objektoch a rodinných domoch uvažujeme s výrobou tepla a TÚV decentralizovaným spôsobom, t.j. v kotolniach na zemný plyn pre rodinné a bytové domy, resp. gamatkami.

Predpokladaná potreba tepla pre rodinné domy pri dodržaní podmienok STN 73 0540, zmena 5/97, t.j. priemerný tepelný odpor konštrukcií nebude presahovať hodnotu q=0,58   Wm3k-1. Vzhľadom na predpokladané obostavané objemy rodinných domov a bytov bude uvažovaná potreba tepla pre rodinné domy Q = 5,1 kWh-1. Objekty služieb a obchodov budú vzhľadom na pomer k počtu rodinných domov a bytových jednotiek nepodstatná a neovplyvnia celkový nárast potreby tepla pre obec.

Celková predpokladaná potreba tepla bude zabezpečovaná na báze zemného plynu

Qmaxh = 5,1 x (581 + 424) = 5 125 kWh = 5,1 MWh.

### Telekomunikácie

###### Súčasný stav

V súčasnej dobe obec patrí z hľadiska telekomunikačného členenia do primárnej oblasti Trnava. Telekomunikačné služby sú zabezpečené prostredníctvom digitálnej vzdialenej účastníckej jednotky (RSU) s príslušnou podzemnou metalickou prípojkou situovanou pozdĺž Pezinskej cesty. RSV je vybudovaná v samostatnom objekte.

Na severnom okraji intravilánu je vybudovaná základňová stanica pre mobilné rádiotelefóny siete GSM.

###### Návrh riešenia

Ďalší rozvoj telekomunikačných služieb bude zabezpečovaný rozširovaním RSU a prístupovej siete. Trasy ďalších sietí, káblov budú vedené v chodníkoch, resp. v zelených pásoch nových ulíc súbežne s ostatnými trasami technickej infraštruktúry.

## Význam a funkcie sídla v štruktúre osídlenia a vzťahy k vyššej územnej jednotke

Slovenský Grob je súčasťou malokarpatského urbanizovaného pásu v smere Bratislava – Pezinok – Modra – Trnava, ktorý významnou mierou vplýva na rozvoj okolitých obcí.

Z hľadiska formovania ťažísk osídlenia sa obec Slovenský Grob nachádza v priestore, ktorý je v tesnom dotyku s ťažiskom osídlenia najvyššieho významu s mestom Bratislava a zároveň ťažiska osídlenia regionálneho vyššieho významu Pezinok. Mesto Pezinok tvorí hospodársku a obslužnú základňu pre obce vo svojom okolí, do ktorého patrí aj obec Slovenský Grob. Obec je svojou polohou a územným potenciálom významným sídelným útvarom v štruktúre osídlenia Bratislavského kraja, zároveň pôsobí ako lokálne centrum, ktoré plní funkciu základných obslužných aktivít pre vlastných obyvateľov a pre obyvateľov priľahlých miest a obcí.

## Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Urbanistická koncepcia obce Slovenský Grob vychádza nasledovných základných predpokladov:

postavenie a poloha Bratislavského kraja v rámci celého územia Slovenskej republiky a jeho väzba na okolité štáty (Česká republika, Rakúsko a Maďarsko),

lokalizácia obce Slovenský Grob v Malokarpatskom rozvojovom páse a jej väzba na okresné mesto Pezinok a blízkosť hlavného mesta SR Bratislavy,

výhodná poloha obce pre rozvoj obytných funkcií,

prírodné a kultúrno-historické danosti pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu.

V súlade s vyššie uvedenými predpokladmi sa urbanistická koncepcia priestorového usporiadania orientuje na:

rozvoj funkčno – prevádzkovej a organizačnej štruktúry obce,

využitie príp. intenzifikáciu disponibilných rozvojových plôch v rámci zastavaného územia,

návrh nových rozvojových plôch pre bývanie a vybavenosť v severnej a v južnej časti obce,

návrh lokalít pre športovo-rekreačné a rehabilitačné aktivity,

lokalizáciu podnikateľských aktivít severne od poľnohospodárskeho družstva,

dobudovanie a rozvoj dopravného systému obce,

napojenie obce na cyklo-turistické trasy,

dobudovanie a rozvoj zariadení a trás technickej infraštruktúry v obci,

dotvorenie plôch zelene,

vytvorenie predpokladov pre ďalší rozvoj obce.

Súčasná urbanistická štruktúra Slovenského Grobu je reprezentovaná nasledovnými ucelenými územnými časťami:

- kultúrno-historicky najhodnotnejšia časť obce reprezentovaná najstaršou zástavbou na Hlavnej ulici spolu s parkovou zeleňou:

zástavba je charakteristická úzkou parceláciou,

najstaršie objekty sú orientované štítom do ulice,

v prevažnej väčšine sa tu nachádzajú jednopodlažné objekty so šikmými strechami,

v centrálnej polohe sa jedná sa nachádza významný kompozičný prvok – kaplnka sv. Anny obklopená parkovou zeleňou,

- kaplnka Sedembolestnej Panny Márie obklopená zeleňou:

tvorí ucelenú časť umiestnenú excentricky k ostatnému zastavanému územiu,

pútnické miesto svojím charakterom vytvára hodnotnú scenériu.

- priestor vyčlenený Domom kultúry, kostolom sv. Jána Krstiteľa, Obecným úradom a Reštauráciou u Gazdu:

kostol sv. Jána Krstiteľa je dominantným prvkom v tejto urbanistickej časti,

celkovo je charakteristická nevhodnými zásahmi – Dom kultúry, ktorý je svojou mierkou v kontraste k okolitej zástavbe, rôzna výška zástavby, nejednotné tvaroslovie,

svojou vybavenostnou skladbou je centrom obce,

- urbanistické časti tvorené plochami bývania:

Pezinská ulica

Lúčna, Záhumenná, Hlinická a Pažitná ulica

pri rozostavanom futbalovom ihrisku

Chorvátska a Ružová ulica

Viničná ulica

Športová ulica

Záhradná ulica

Nová ulica

Lipová ulica

Školská ulica

Poštová ulica

- tieto sú charakteristické kontinuálnou zástavbou vytvárajúcou uličný priestor,

- nachádzajú sa tu objekty so šikmými strechami aj objekty s plochými strechami,

- v prevažnej väčšine sa jedná o dvojpodlažnú zástavbu s podkrovím,

- súčasťou obytnej zástavby na celom území je doplnková vybavenosť,

- areál školských zariadení:

samostatne stojace objekty v zeleni vytvárajú priestor typické pre zariadenia takého typu,

objekty majú ploché strechy,

maximálny počet podlaží v tomto areály je 3 (objekt ZŠ),

- plocha rozostavaného futbalového ihriska

územie vznikajúceho športového areálu má vysoký potenciál stať sa hodnotným urbánnym prostredím,

- priestor poľnohospodárskeho družstva:

je charakteristický zanedbanou zástavbou a stvárnením okolia,

- ostatné plochy:

Vojenský útvar 4873 nachádzajúci sa v severovýchodnej časti intravilánu obce,

nezastavané plochy v intraviláne obce.

Návrh územného plánu obce v záväznej časti stanovuje regulatívy pre dotváranie a stabilizovanie charakteristického obrazu týchto častí a navrhuje nepripustiť nevhodnými zásahmi ich výtvarno - architektonickú konfúziu a funkčné znejasnenie.

Z hľadiska využitia územia je riešenie prepojenia súkromných, poloverejných a verejných priestorov považované za výhodné z pohľadu vnímania rozličných druhov prostredia, ako aj z pohľadu prevádzky a údržby. Verejné priestory, vrátane peších ťahov, sú koncipované tak, aby dochádzkové vzdialenosti k zariadeniam občianskej vybavenosti boli optimálne.

Pomerne dobre zachovaná pôvodná zástavba (dnešná Hlavná ulica) tvorí hlavnú kompozičnú os osídlenia. Na ňu napojené línie – tvorené ostatnými ulicami vytvárajú kostru osídlenia. ÚPN O Slovenský Grob navrhuje dobudovať súčasnú štruktúru do uceleného systému štruktúry osídlenia.

## Návrh funkčného využitia územia

Na území obce Slovenský Grob je potrebné zabezpečiť plynulý rozvoj a vytvoriť optimálne podmienky pre funkčné vymedzenie a usporiadanie plôch bývania, občianskej vybavenosti, športu a rekreácie, poľnohospodárskej výroby, podnikateľských aktivít, plôch dopravy a plôch zelene. Všetky funkčné zložky sú navrhnuté vo vzájomnom interaktívnom vzťahu.

V rámci riešenia územného plánu z hľadiska prevládajúceho funkčného využitia sú špecifikované priestorovo homogénne jednotky – regulačné bloky, pre ktoré sú stanovené  prípustné, výnimočne prípustné a neprípustné funkčné využitia.

Priestorovo homogénne regulačné bloky sú definované na základe nasledovných kritérií:

- územia monofunkčné,

- hranicu regulačných blokov tvorí prevažne komunikačný systém oddeľujúci územia s rôznym charakterom využitia.

Regulačné bloky sú určené rovnako pre územia v súčasnom zastavanom území ako aj pre územia mimo neho (plochy navrhnuté na zástavbu - rozšírenie zastavaného územia).

Funkčné využitie v existujúcej zástavbe ponechávame s výnimkou blokov:

- dnešné futbalové ihrisko na Športovej ulici (funkcia – šport) navrhujeme na zástavbu s funkčným využitím - bývanie v rodinných domoch,

- rozšírenie cintorína.

Navrhované rozvojové plochy sa nachádzajú vo väzbe na existujúcu zástavbu. V severo-západnej časti a v severo-východnej časti sa jedná o plochy bývania v rodinných domoch. Plochy bývania v bytových domoch navrhujeme pri obecnom úrade na Športovej ulici a pri základnej škole na Školskej ulici. V juho-východnej časti obce sú navrhnuté plochy bývania (v rodinných domoch), občianskej vybavenosti, športu a rekreácie. Jedná sa o:

- športový areál, ktorý navrhujeme dobudovať a vyčleniť rezervné plochy pre jeho ďalšie možné rozšírenie,

- objekt obchodu a služieb v blízkosti športového areálu,

- rekreačno-rehabilitačný areál vo väzbe na vrt geotermálnej vody.

V južnej a juho-západnej časti obce navrhujeme plochy bývania (v rodinných domoch), polyfunkčný objekt vsadený do navrhovaného parku s vodnou plochou, ČOV.

## Vymedzenie zastavaného územia obce

### Súčasné zastavané územie

Súčasné zastavané územie obce sa nachádza v severozápadnej časti katastrálneho územia Slovenského Grobu. Zaberá rozlohu 88,25 ha.

Severná hranica zastavaného územia je vedená pozdĺž zadných traktov záhrad pri rodinných domoch. Prístupová komunikácia k pútnickému miestu je súčasťou zastavaného územia. Následne je opäť tvorená zadnými traktami záhrad až po pozemok Vojenského útvaru 4873, ktorý je súčasťou zastavaného územia. Hranica prebieha prístupovou komunikáciou k VÚ a napája sa na Viničnú ulicu. Poľnohospodárske družstvo je začlenené do zastavaného územia, následne sa napája na zadné trakty záhrad pri rodinných domoch na Ružovej a Chorvátskej ulici. V južnej časti je hranica opäť tvorená zadnými traktami záhrad až po komunikáciu (cesta na Vajnory). V západnej časti je hranica zastavaného územia totožná s hranicou katastra s výnimkou pozemku, ktorý je mimo katastrálneho územia obce Slovenský Grob.

### Navrhované územie na zástavbu

Navrhované plochy na zástavbu mimo súčasnej hranice zastavaného územia sú vymedzené nasledovne:

Bývanie a občianska vybavenosť:

Nad Pezinskou ulicou,

Pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie,

Nad Záhradnou ulicou,

Pri Chorvátskej ulici,

Pod Hlinickou ulicou,

Pod Záhumennou ulicou,

Pod Lúčnou ulicou,

Pod Pezinskou ulicou.

Plochy pre bývanie a občiansku vybavenosť mimo zastavaného územia sú navrhnuté o rozlohe 42,6 ha.

Športovo - rekreačná vybavenosť:

Nový športový areál na Hlinickej ulici,

Športovo-rehabilitačný areál,

Relaxačno-rehabilitačný areál.

Navrhované plochy pre šport, rekreáciu a turizmus zaberajú 8,3 ha.

Podnikateľský areál:

Podnikateľský areál nad Poľnohospodárskym družstvom.

Rozloha navrhovaného Podnikateľského areálu je 4,5 ha.

## Životné prostredie a limity využitia územia

Kvalita životného prostredia je do značnej miery ovplyvňovaná tak prírodnými ako aj negatívnymi civilizačnými javmi, ktoré majú charakter stresových faktorov. Väčšinou sa viažu na nepriaznivé výstupy z výrobných odvetví pričom zasahujú buď priestor, línie alebo majú bodový charakter. V riešenom území sme sledovali najintenzívnejšie pôsobiace stresové faktory, a to primárne aj sekundárne.

Za primárne stresové faktory sa považujú umelé alebo poloprírodné prvky v krajine, ktoré sú zväčša pôvodcom stresu alebo sa prejavujú cez svoj fyzický bariérový efekt a následné hygienické a estetické vplyvy. Patria sem všetky hmotné antropogénne prvky územia slúžiace na výrobno - skladovacie, dopravné, obytno-rekreačné, vodohospodárske, poľnohospodárske, vojenské a energetické účely. Ich negatívny vplyv sa prejavuje najmä v plošnom zábere prírodných ekosystémov a následnou antropizáciou územia.

Sekundárne stresové faktory predstavujú negatívne javy, ktoré vznikajú dôsledkom realizácie ľudských aktivít v krajine. Vplyv sekundárnych stresových faktorov sa nepriaznivo prejavuje v ohrozovaní jednotlivých zložiek životného prostredia.

### Ovzdušie

Najväčším znečisťovateľom ovzdušia v sídle a jeho bezprostrednom okolí je automobilová doprava, tento faktor však nie je nutné považovať za závažný. Z hľadiska komunálnych zdrojov znečistenia ovzdušia v obci možno skonštatovať, že na znečisťovaní sa podstatnou mierou podieľajú lokálne zdroje vykurovania, čo by sa malo eliminovať splynofikovaním všetkých domových kúrenísk.

Z imitujúcich zdrojov sú to prevažne podniky v Bratislave a Pezinku, ale ich vplyv taktiež nie je nijako závažný.

Za zdroj znečistenia ovzdušia možno označiť i poľnohospodársku výrobu- používanie agrochemikálií, prašnosť a živočíšnu výrobu, ktorá zaťažuje územie najmä pachmi.

Nakoľko v riešenom území sa nenachádza žiadna monitorovacia stanica kvality ovzdušia nie je možné definovať stupeň znečistenia, celkovo však možno skonštatovať, že kvalita ovzdušia na riešenom území je na dobrej úrovni.

Prehľad opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia obce prevzaté z environmentálnych akčných programov okresu Pezinok a Bratislavského kraja:

systematické znižovanie emisií základných látok znečisťujúcich ovzdušie (SO2, NOx, CO, tuhých látok) s orientáciou na najväčších znečisťovateľov,

pre vybrané veľké zdroje- vypracovanie národných programov zameraných na zníženie emisií oxidu uhličitého a ostatných plynov vyvolávajúcich skleníkový efekt,

dobudovanie komplexného monitorovacieho a informačného systému životného prostredia v okrese.

### Voda

Riešené územie je popretkávané systémom kanálov Viničiansky, Slováčkov, Gróbsky, Mlynský kanál, potok Blatina a celé patrí do povodia Malého Dunaja. Jednotlivé malé toky majú nevyrovnané a v dlhšom časovom období počas roka nízke prietoky.

Kvalita vody povodia Malého Dunaja sa radí do III. – V. triedy čistoty, čo je spôsobené vypúšťaním nedostatočne čistených odpadových vôd najmä z vyústi podnikov mimo riešeného územia. Do V. triedy kvality bolo zaradené miesto odberu Čierna voda – Čierna voda. Triedu určujúcimi ukazovateľmi boli ukazovatele BSK5 a fekálne streptokoky. Znečistenie je však spôsobované mimo riešeného územia ako i odberové miesto leží mimo k.ú. Slovenský Grob.

Znečistenie tokov v povodí Malého Dunaja je spôsobované zdrojmi mimo riešeného územia a je viazané najmä na samotný tok Malého Dunaja.

Všeobecným javom v okrese je znečistenie podzemných vôd poľnohospodárskou činnosťou– nespevnenými hnojiskami a veľkoplošným znečistením najmä v dôsledku aplikácie chemických prostriedkov.

Nedobudovaná kanalizácia je dôsledkom znečisťovania vodných tokov zaústením odvodňovacích kanálov a stok priamo do ich recipienta. Tento jav je treba eliminovať dobudovaním kanalizačnej siete.

Potenciálne rizikové znečistenie podzemných vôd môžu spôsobovať odpadové splaškové vody, ktoré môžu infiltrovať do kolektorov podzemných vôd a spôsobiť havarijné stavy podzemných vôd. Napriek zmienenému možno na záver skonštatovať, že kvalita povrchových i podzemných vôd v riešenom území je na dobrej úrovni.

Prehľad opatrení na zlepšenie kvality vôd v riešenom území:

nevyhnutným predpokladom je dobudovanie kanalizačnej siete v celom riešenom území,

eliminovať kontamináciu povrchových i podzemných vôd poľnohospodárskou výrobou preferovaním ekologického poľnohospodárstva, dodržiavaním opatrení, aby neprichádzalo k nekontrolovanému úniku látok do vody.

### Pôda

Vplyvom osídlenia územia prišlo k podstatným zmenám pedologických pomerov. Na miestach pôvodných pôdnych typov sa vplyvom ľudských aktivít vytvorili kultizeme.

Značná časť riešeného územia je poľnohospodársky intenzívne využívaná. Rozvoj veľkoplošného hospodárenia na pôde má za následok zníženie ekologickej kvality priestorovej štruktúry krajiny a ohrozenie jej ekologickej stability. Zmenami v štruktúre využitia pozemkov dochádzalo v minulosti k rozorávaniu medzí a terénnych nerovností, ktoré boli porastené vegetáciou. Poľnohospodárska pôda sa tak stala náchylnejšou na vodnú a veternú eróziu.

Potenciálnymi bodovými zdrojmi znečistenia pôd môžu byť čierne (príp. riadené) skládky odpadov a to na poľnohospodárskom ako aj lesnom pôdnom fonde. V okolí týchto skládok sa môžu koncentrovať neznáme a často veľmi toxické látky.

Obdobná situácia je i so živočíšnymi chovmi s vyššou koncentráciou zvierat, ktoré môžu predstavovať bodové zdroje znečistenia pôdy a vody.

Realizovanie poľnohospodárskych, výrobných aktivít potenciálne zvyšuje nebezpečenstvo plošnej kontaminácie pôd. Keďže v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne podrobnejšie merania z tejto oblasti ich rozsah je ťažko kvantifikovateľný. Naďalej však zostáva trvalou úlohou monitorovanie a ochrana poľnohospodárskej pôdy pred kontamináciou.

### Zaťaženie hlukom

Zdrojom negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie v intraviláne riešeného územia je zdrojová a cieľová vnútrosídlová doprava a v niektorých profiloch prevládajúca tranzitná doprava. Intenzívnu dopravu môžeme považovať za prevažne líniový stresový faktor, ktorý negatívne vplýva na okolitú krajinu pozdĺž dopravných koridorov.

Najvyššie povolené hladiny vonkajšieho hluku z dopravy sú podľa vyhlášky MZ SSR č. 14/1977 Zb. určené súčtom základnej hladiny hluku a korekcií povolených pre dané využitie územia. Tieto hodnoty platia pre územie v bezprostrednom dotyku s hore uvedenými komunikáciami. Pre ostatné územie platí:

územie s prevahou bývania					LAeq = 55 dB(A)

územie s prevahou športovo- rekreačných aktivít		LAeq = 45 dB(A)

Okrem toho, že doprava je výrazným zdrojom hluku v krajine, nepriaznivo pôsobí aj pri záberoch prirodzených ekosystémov a následnej antropickej degradácii pôdneho fondu. V priestore dopravné zariadenia pôsobia ako výrazné priestorové bariéry, ktoré obmedzujú pohyb bioty. Doprava je pôvodcom aj takých nepriaznivých javov v krajine ako sú tvorba exhalátov, prašnosť, vibrácie a pod.

### Žiarenie

#### Prírodná rádioaktivita hornín

Jednou zo súčastí životného prostredia, ktoré nás obklopuje, je rádioaktívne žiarenie. Človek je vystavený ionizujúcemu žiareniu z prírodných zdrojov zemskej kôry, ako i kozmickému žiareniu. Obidve tieto skupiny sú preto prítomné i v zložkách živej prírody, v rastlinách a živočíchoch.

Prírodné rádionuklidy v prostredí vytvárajú rozpadové rady a to uránový rozpadový rad, aktinouránový rad a tóriový rad. Okrem toho sú v prírode rádionuklidy, ktorých prvé prvky rozpadu sú stabilné. Sem patrí najmä 40 K. V zemskej kôre majú hlavné rádioaktívne prvky nasledujúce priemerné zastúpenie:

urán		2-3 ppm

tórium	8-12 ppm

draslík	2,5 %

Možno skonštatovať, že s aspektu prírodnej rádioaktivity hornín okolie Slovenského Grobu patrí medzi málo zaťažené oblasti v rámci Slovenska.

#### Radónové riziko

Problematiku obmedzenia ožiarenia obyvateľstva z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov rieši vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 406/92 Z.z. Radón vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu U238, ktorý je v stopových množstvách prítomný vo všetkých horninách. Radón nie je stabilný, ale sa rozpadá na tzv. dcérinné produkty, ktoré sa viažu na aerosolové a prachové časti v ovzduší. Obyvateľstvo je účinkom radónu vystavené predovšetkým v budovách. Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiáli a vo vode.

V riešenom území bol radónový prieskum vykonaný v rámci spracovania odvodenej mapy radónového rizika v mierke 1 : 200 000. Celkovo možno konštatovať, že mezozoické horniny sú z hľadiska radónového rizika variabilné. V riešenom území sa nachádzajú oblasti tak s nízkym ako aj stredným radónovým rizikom.

Výsledky meraní sú dosť závažne, a preto sa musí so systematickým prieskumom radiačnej záťaže obyvateľstva pokračovať aj naďalej. Je potrebné eliminovať tie oblasti, kde sú potrebné protiradónové opatrenia pri výstavbe nových objektov, alebo realizovať tieto opatrenia ako sanačné práce v už existujúcom bytovom fonde.

## Ochrana prírody a krajiny

Zákon č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny definuje ochranu prírody ako predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znižujú jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takýchto zásahov. V zmysle tohto zákona do riešeného územia nezasahujú žiadne z takto chránených území.

### Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

#### Chránené územia:

Do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie. Okrajovo (z južnej a juhozápadnej časti k.ú. Slovenský Grob) sa územia dotýka Národná prírodná rezervácia Šúr, na ktorú sa vzťahuje piaty stupeň ochrany. Táto prírodná pamiatka je zároveň zaradená do Zoznamu medzinárodne významných mokradí – Ramsarské lokality, čím sa Slovensko zaviazalo zachovávať a chrániť mokrade ako regulátory vodných režimov a biotopy podporujúce charakteristickú faunu a flóru.

V blízkosti katastra Slovenského Grobu sa nachádza chránená krajinná oblasť Malé Karpaty so stupňom ochrany dva.

#### Ochranné pásma dopravných zariadení:

| Kategória komunikácie | Druh územia | Veľkosť ochranného pásma |
| --- | --- | --- |
| Cesta II. triedy | mimo zastavané územie | 25 m od osi komunikácie |
|  | zastavané územie | 6 m od osi komunikácie |
| Cesta III. triedy | mimo zastavané územie | 20 m od osi komunikácie |
|  | zastavané územie | 6 m od osi komunikácie |
| Komunikácie v rámci obce | zastavané územie | 4 m od osi komunikácie |

#### Ochranné pásmo poľnohospodárskeho družstva

Ochranné pásmo poľnohospodárskeho družstva je určené na 300 metrov, v ktorom sa neodporúča nová výstavba.

#### Ochranné pásma elektrických vedení a trafostaníc

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

| Vonkajšie (vzdušné) el. vedenie - pri napätí od 1kV do 35 kV | 10 m |
| --- | --- |
| Zavesené káblové el. vedenie - pri napätí od 1kV do 110 kV | 2 m |
| Káblové el. vedenie v ryhe – pri napätí od 1kV do 35 kV | 1 m |
| Transformačná stanica | 10 m |

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je okrem iného zakázané: zriaďovať stavby a konštrukcie, pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m. Vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča  vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia.

#### Ochranné pásma plynovodov a regulačných staníc

Dôvodom ochrany plynárenských sietí a zariadení je ochrana vzhľadom na spoľahlivosť a bezpečnosť ich prevádzky. Pod ochranným pásmom sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti plynárenského zariadenia merané kolmo na obrys a to:

| Do DN 200 | 4 m |
| --- | --- |
| Do DN 500 | 8 m |
| Do DN 700 | 12 m |
| NTL a STL v zastavanom území obce | 1 m |
| Technologické objekty (regulačné stanice, ...) | 8 m |

Bezpečnostné pásma plynovodov:

| STL vo voľnom priestranstve | 10 m |
| --- | --- |
| VTL do DN 350 | 20 m |
| VTL nad DN 350 | 50 m |

#### Pásmo hygienickej ochrany ČOV

Pásmo hygienickej ochrany je stanovené na 50 metrov.

#### Ochranné pásma telekomunikačných zariadení

Pre tento druh zariadení je stanovené ochranné pásmo 8 metrov.

## Odpadové hospodárstvo

### Súčasný stav odpadového hospodárstva

Na území obce Slovenský Grob sa v roku 2001 vyprodukovalo celkom 402,6 ton komunálneho odpadu, ktorý bol tvorený domovým odpadom z domácností. Komunálny odpad v celkovom množstve bol zneškodnený skládkovaním na skládke  odpadov  Pezinku (Stará jama) prostredníctvom firmy PETMAS ONYX s.r.o., ktorá prevádzkuje uvedenú skládku.

Na tvorbe odpadov v k.ú. obce Slovenský Grob sa podieľajú aj podnikateľské subjekty.

V obci je zabezpečený triedený zber domového odpadu na základe Všeobecne záväzného nariadenia obecného zastupiteľstva Slovenský Grob.

Z toho jednotlivé separované zložky komunálneho odpadu sa podieľali nasledovne:

batérie a akumulátory (kat. č. 20 01 03 , kategória N ) 		0,5 t

biologicky rozložiteľný odpad (kat. č.  20 02 01,  kategória  O)	2,8 t

papier a lepenka  (kat. č. 20 01 01 , kategória O) 			8,7 t

sklo (kat. č. 20 01 02 , kategória O) 				3,6 t

Separovaným zberom sa v roku 2001 spolu získalo 24,6 t  separovaných zbieraných zložiek komunálnych odpadov.

Komunálny odpad vyprodukovaný na území obce  sa zneškodňuje na skládke odpadov Stará jama v Pezinku ktorej vlastníkom sú Pezinské tehelne a.s., Pezinok. Zber a odvoz  odpadov a separovaných zložiek komunálneho odpadu vykonáva spoločnosť PETMAS ONYX s.r.o., Pezinok.

Na území obce Slovenský Grob sa nenachádza ani neprevádzkuje riadená skládka odpadov rovnako v predchádzajúcom období sa tu žiadna skládka neprevádzkovala. Skládka odpadov v Pezinku (Stará Jama) je vzdialená cca 8 km od obce Slovenský Grob. Ďalšou najbližšou v súčasnosti prevádzkovanou riadenou skládkou  odpadu je skládka prevádzkovaná spoločnosťou SOBA s.r.o., Senec v k. ú. Senec, ktorá je taktiež ako skládka v Pezinku  v zmysle § 25 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.  o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch zaradená do triedy : skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Systém zberu odpadov a separovaných zložiek komunálneho odpadu sa vykonáva nasledovným spôsobom:

Každá Obec je v zmysle § 39 ods. 3 písm. a) zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu. V zmysle § § 39 ods. 3 písm. b) je obec povinná zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

Pre zber odpadov z domácností a podnikateľskej činnosti  sa používajú na:

komunálny odpad  240 l plastové nádoby,

sklo 1100 l nádoby,

plastové flaše 110 l nádoby (prípadne PE vrecia),

papier a lepenka 110 l nádoby.

Pre zabezpečenie povinnosti obce zabezpečiť zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín má obec vyčlenený vlastný pozemok v blízkosti areálu Poľnohospodárskeho družstva opatrený unimobunkou. V roku 2001 v rámci organizovaných akcii sa vyzbieralo 0,5 t nebezpečného odpadu. Jednalo sa o odpadové olovené batérie a akumulátory. V budúcnosti je potrebné riešiť otázku zberu ďalších separovateľných zložiek komunálneho odpadu napr. opotrebované pneumatiky, ortuťové žiarivky a výbojky, opotrebované motorové oleje, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (prevažne televízne príjímače). V zmysle novej právnej úpravy odpadového hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2002 bude obec Slovenský Grob odovzdávať separované nebezpečné zložky komunálneho odpadu na ktoré sa vyžaduje autorizácia podľa § 9 zákona o odpadoch ako sú batérie a akumulátory výlučne firmám vlastniacim autorizáciu v zmysle § 8 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

Na území obce okrem komunálneho odpadu, ktorého pôvodcom je obec sa nachádza 6 organizácií - podnikateľských subjektov produkujúcich odpady, pre ktoré podľa príslušnej legislatívy sa vzťahujú povinnosti pôvodcov odpadu nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a ďalšími súvisiacimi  právnymi predpismi odpadového hospodárstva a zabezpečovať ich zodpovedajúce využitie alebo zneškodnenie.

Vojenský útvar 4873 Slovenský Grob vyprodukoval v roku 2001 10,57 ton nebezpečného odpadu, ktorého tvorba pochádza prevažne z opráv a údržby motorových vozidiel. Odber odpadu a jeho následné zneškodnenie zabezpečila spoločnosť PANAX LELA s.r.o., Bratislava. Odber a zneškodnenie ostatných odpadov spolu 53,4 tony, zabezpečili spoločnosti PETMAS ONYX s.r.o., Pezinok a EKOTRANZ Nová Baňa.

Vo firme  ROMDEN, Denisa Oravcová Pezinok bolo v prevádzke Slovenský Grob vykúpené celkove 122 ton druhotných surovín, z toho železa a oceľe  112 ton, medi 4 tony, hliníka 6 ton, ktoré boli využité ako druhotná surovina.

Na Poľnohospodárskom družstve - farme ošípaných Slovenský Grob vzniklo v roku 2001 9,0 ton nebezpečných odpadov živočíšneho pôvodu. Sú to prevažne telá uhynutých, nedonosených, mŕtvonarodených a zmárnených zvierat a ich častí, (uhynuté zvieratá), ktoré boli zneškodnené v Kafilérii a.s. Senec.

Nakladanie s odpadmi živočíšneho pôvodu upravuje predovšetkým zákon č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a Výnos MP SR z 23. februára 2001 č. 28/2001/1-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o veterinárnej asanačnej činnosti. V zmysle § 6 tohto predpisu kafilerické zariadenie zabezpečuje zber a zvoz odpadu živočíšneho pôvodu:

do 48 hodín od vzniku odpadu živočíšneho pôvodu, ak nie je chladený,

do 24 hodín od ohlásenia výskytu, ak ide o telá uhynutých zvierat.

Nakoľko sa v areáli PD nachádza len farma ošípaných nie je predpoklad tvorby iných druhov odpadu.

Hnojovica z chovu ošípaných sa zhromažďuje v betónových žumpách a následne je vyvážaná na vlastné pozemky za účelom zhodnocovania poľnohospodárskej pôdy podľa harmonogramu hnojenia.

Vo firme Juraj Oravec – AUREKO Slovenský Grob v roku 2001 vzniklo 0,2 tony odpadových olovených batérii, ktorých konečné zneškodnenie a využitie bolo zrealizované firmou  Machtrade s.r.o. Sereď.

Vo firme Noskovič – Autolak Slovenský Grob vzniklo v roku 2001 65 kg nebezpečných odpadov z opráv a údržby motorových vozidiel ktorých prevažná časť bola zneškodnená prostredníctvom firmy EPSOL Bratislava.

Vo firme Zdravzar - V. Dunda vzniklo v roku 2001 1 tona železa, ktoré bolo odovzdané v zberni druhotných surovín na ďalšie využitie.

### Ciele a opatrenia odpadového hospodárstva

Podľa nového zákona o odpadoch účelom odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadov a obmedzovanie ich tvorby, zhodnocovanie odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými  procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných  surovín, využívanie odpadov ako zdroja energie, zneškodňovanie odpadov spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné  prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

Hierarchia odpadového hospodárstva je daná:

prevenciou vzniku odpadov

znižovaním nebezpečných vlastností odpadov a ak toto nie je možné, tak potom:

materiálovým zhodnocovaním odpadov

energetickým zhodnocovaním odpadov

bezpečným zneškodňovaním odpadov

Podľa smernej časti  programu odpadového hospodárstva SR do roku 2005 na komunálnej úrovni budú zavádzané systémy separovaného zberu tak, aby sa dosiahol cieľ zapojenia 70 % obyvateľov a množstvo vyseparovaného odpadu cca 40 kg/obyvateľa za rok. Systém separovaného zberu si zvolí obec podľa špecifických potrieb a podmienok územia.

Program odpadového hospodárstva je podkladom na opatrenia na obmedzovanie vzniku odpadov, na nakladanie s odpadmi a na spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie.

Opatrenia organizačné, technologické a výrobné na zníženie vzniku odpadov majú zakotvené v svojich POH i niektorí pôvodcovia odpadov z územia obce.

Pre pôvodcov nebezpečných odpadov ktorý nakladajú s nebezpečným odpadom v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg sa vzťahuje povinnosť požiadať príslušný orgán štátnej správy o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, v ktorom príslušný organ štátnej správy určí podmienky, spôsob a rozsah nakladania s jednotlivými druhmi nebezpečného odpadu.

Nová právna úprava v oblasti nakladania s odpadom jasne vymedzila práva a povinnosti dotknutým subjektom (obec, držiteľ odpadu). Okrem toho radikálne sprísnila kontrolu ich dodržiavania, ale taktiež vytvorila priestor a podmienky na jeho efektívnejšie zhodnocovanie. Ide o všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest, ktoré pre držiteľov odpadu v katastrálnom území okrem iného stanovujú aj podmienky a spôsob zhodnocovania odpadu. Obec je zodpovedná za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

Komunálne odpady sú definované ako odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb, alebo fyzických osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.

V rámci miest a obcí je separovaný zber zložiek komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov jedným z najlacnejších a najrýchlejších spôsobov znižovania množstiev odpadu.

Treba počítať s postupným zavedením separovaného zberu ďalších komodít. Bude potrebné vo väčšej miere zabezpečovať najmä separovanie následne aj spracovanie biologického odpadu (kompostovaním). Z ďalších komodít sú to opotrebované pneumatiky, ortuťové žiarivky a výbojky, opotrebované motorové oleje, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ktoré je možné riešiť donáškou občanmi do zberného centra odpadov.

Problém elektronického odpadu, prevažne televíznych prijímačov v ekonomicky vyspelých krajinách riešia zákonné normy a predpisy, ktoré presne určujú akým spôsobom a za akých podmienok sa likvidácia uskutočňuje. Na Slovensku sa budú náklady na likvidáciu elektronického odpadu hradiť z Recyklačného fondu do ktorého budú musieť prispievať všetci producenti elektronického odpadu.

Keďže nová právna úprava odpadového hospodárstva už definuje ako pôvodcu odpadu aj občana, je povinný rešpektovať zákon o odpadoch a s ním súvisiace predpisy. Obciam zostala povinnosť zabezpečiť zber elektronického odpadu, pričom možno predpokladať, že vo väčšine prípadov budú túto záležitosť riešiť formou hromadných zvozov a následnú likvidáciu zrealizuje oprávnená špecializovaná firma. Na Slovensku už má s týmito akciami skúsenosti firma Philips Slovakia v kooperácií s firmou Arguss, s.r.o., Bratislava, ktorá staré televízory spracováva vo svojej prevádzke.

Značné množstvá odpadov vyprodukovaných jednotlivými pôvodcami z územia obce je vyhovujúcim spôsobom zneškodňované mimo riešené územie (Holcim a.s., Rohožník, Mach Trade s.r.o., Sereď ).

Vytvorením podnikateľskej zóny mimo rodinnej zástavby sa eliminuje riziko negatívneho vplyvu ich činnosti na plochy bývania.

V obci Slovenský Grob vzhľadom na predpokladaný nárast obyvateľstva treba počítať z väčšou produkciou odpadov z komunálnej činnosti. Vhodným systémom jeho zberu ako aj rozvojom separovaného zberu v obci sa nepredpokladá zvýšené zaťaženie životného prostredia v obci odpadmi.

## Návrh riešenia záujmov obrany štátu

Pri ďalšom rozvoji rešpektovať územie a objekty Vojenského útvaru 4873.

## Návrh riešenia záujmov civilnej obrany

Ukrytie obyvateľstva je potrebné zabezpečiť v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MV SR č. 349/1998 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách na stavby  a technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany.

Stavebno-technické požiadavky sú vypracované v územnoplánovacej dokumentácii v  Návrhu ÚPD formou samostatnej doložky civilnej ochrany, ktorá rieši ukrytie obyvateľstva v územných obvodoch okresov diferencovane podľa jednotlivých kategórií území (okres Pezinok je zaradený do III. kategórie).

## Návrh riešenia požiarnej ochrany

Zabezpečenie požiarnej ochrany je potrebné budovať v súlade so:

zákonom č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov,

zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi s účinnosťou od 1.4.2002,

vyhláškou MV SR č. 288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

## Poľnohospodársky pôdny fond

### Charakteristika riešeného územia, z hľadiska poľnohospodárstva

Riešené územie SÚ Slovenský Grob je tvorené katastrálnym územím Slovenský Grob. Takmer celé leží v geomorfologickom celku Podunajská rovina, SZ časť k.ú okrajom zasahuje do celku Malých Karpát.

Druhy pozemkov a ich percentuálne zastúpenie k 1.1.2001

| Druh pozemku | Výmera v ha | % -ny podiel |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | z poľnoh. pôdy | z celkovej výmery |
| orná pôda | 904,4597 | 95,71 |  |
| vinica | 2,6013 | 0,21 |  |
| záhrada | 30,5824 | 3,24 |  |
| ovocný sad | 0,0000 | 0,00 |  |
| trvalý trávny porast | 7,3679 | 0,78 |  |
| poľnoh. pôda | 945,0113 | 100,00 | 92,89 |
| lesný pozemok | 0,0000 |  | 0,00 |
| vodná plocha | 8,2743 |  | 0,81 |
| zastavaná plocha | 60,5036 |  | 5,95 |
| ostatná plocha | 3,5927 |  | 0,35 |
| celková výmera | 1 017,3819 |  | 100,00 |

V rámci poľnohospodárskeho pôdneho fondu je prevládajúcim druhom pozemku orná pôda, ktorá zaberá 904,46 ha, čo predstavuje až 95,7 % z výmery PPF. Z ostatných druhov pozemkov prevažujú záhrady s 30,5 ha zastúpením, 7,4 ha tvoria TTP vid. tabuľka č. 1. Podiel poľnohospodárskej pôdy z celkovej výmery plôch k. ú. Slovenský Grob je 92,89 %, čo je veľmi vysoký podiel.

Ide o oblasť najúrodnejších pôd Slovenska s veľmi priaznivými klimatickými podmienkami pre rozvoj rastlinnej výroby a vinárstva, vo väzbe na to pre rozvoj živočíšnej výroby.

V k.ú. Slovenský Grob je poľnohospodárstvo plošne najrozšírenejšou aktivitou aj napriek recesii, v ktorej sa v súčasnosti tento sektor, v rámci Slovenska nachádza.

Poľnohospodárska pôda je na základe pôdno- ekologickej rajonizácie (Výskumný ústav pôdnej úrodnosti) zaradená do pôdno- ekologickej podoblasti Podunajská rovina.

Z hľadiska kvality pôdneho fondu je riešené územie reprezentované najúrodnejšími genetickými pôdnymi typmi. Pokryvné typy tvoria hlinité zeminy rôznej hĺbky a zloženia so strednou priepustnosťou. Ornica obsahuje 1,8 až 3,5 % kvalitného humusu. Nakoľko pôdy sú relatívne dobre zásobené vodou, v záujmovom území nie je nutné budovať závlahové systémy.

Kataster Slovenský Grob patrí do klimatického regiónu veľmi teplého s nížinnou klímou suchou až mierne suchou s miernou inverziou teplôt, okrajové časti zasahujú do regiónu teplého s horskou vlhkou klímou s malou inverziou teplot.

V riešenom území sa nachádzajú nasledujúce hlavné pôdne jednotky: čiernice typické, prevažne karbonátové stredne ťažké až ľahké, s priaznivým vodným režimom, čiernice typické, prevažne karbonátové ťažké, stredne ťažké až ťažké, čiernice glejové. Okrem toho sa vyskytuje kategória hnedozeme typickej až hnedozeme luvizemnej na sprašiach stredne ťažkej. Agronomicky ide o pôdy s vysokou úrodnosťou, ktoré sú vhodné pre pestovanie väčšiny poľnohospodárskych plodín. Na základe pôdoznaleckého prieskumu a bonitácie územia sa v katastri Slovenský Grob zaznamenali nasledovné bonitované pôdno- ekologické jednotky, ktorým zodpovedá uvádzaná cena a odvod.

Cena a odvod poľnohospodárskej pôdy na základe BPEJ

| BPEJ 7-miestný kód | BPEJ 5-miestný kód | Odvod v tis. Sk/ha | Skupina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0006002 | 00601 | 8 465 | 2 |
|  | 00602 | - | - |
|  | 01703 | 11 300 | 1 |
| 0019002 | 01901 | 11 300 | 1 |
| 0019011 | 01904 | 11 300 | 1 |
| 0020003 | 02001 | 8 465 | 2 |
| 0022002 | 02201 | 11 300 | 1 |
| 0022012 | 02203 | 11 300 | 1 |
| 0023003 | 02301 | 8 465 | 2 |
| 0026002 | 02601 | 6 090 | 3 |
| 0027003 | 02701 | 2 510 | 5 |
| 0044002 | 04401 | 8 465 | 2 |
| 0045002 | 14501 | 6 090 | 3 |

V katastrálnom území Slovenský Grob hospodária nasledovné poľnohospodárske organizácie a subjekty: Poľnohospodárske družstvo Viničné- Slovenský Grob, ktoré obhospodaruje prevažnú väčšinu územia katastra, Poľnohospodárske družstvo Pokrok Chorvátsky Grob, ktoré hospodári na ploche cca 35 ha. Celkom 50 ha ornej pôdy bolo vyčlenených súkromne hospodáriacim osobám v rámci reštitúcií.

### Rastlinná produkcia

Územie je zaradené do krmovinársko- ražno pšeničnej oblasti, časť do vinohradníckej produkčnej oblasti. Rastlinná produkcia má dominantné postavenie v rámci celej poľnohospodárskej výroby.

Zornenie poľnohospodárskej pôdy je veľmi vysoké. Zo štruktúry osevných plôch (r. 2001) najväčšie percento tvorili obiloviny. Z nich sú najviac zastúpené husto siate obilniny. Ide o vysokoprodukčné plodiny s najnižšou nákladnosťou. Prevládajúcimi plodinami sú obilniny, krmoviny a olejniny. Na ornej pôde sa pestuje prevažne pšenica ozimná, jačmeň jarný, kukuricu na zrno a na siláž. Z olejnín sú to najmä lucerna siata, repka olejka ozimná a slnečnica jednoročná. Z osevných plôch je zrejmé, že zastúpenie pšenice je takmer 50 %, čo si vynucuje opakovanie siatia pšenice po pšenici, čím môže prichádzať k narušeniu zdravotného stavu pôdy i zásobenosti živinami.

Potrebu a zásobu živín v pôde, a tým i potenciálnu úrodnosť pôdy sa PD snaží udržiavať jednako organickými hnojivami (maštaľný hnoj- aplikácia 40- 45 t/ha) ako i priemyselnými (300 kg/ha MPK a dusíkaté hnojivá).

Z hľadiska rastlinnej výroby majú záhrady menej významné postavenie v riešenom území, zaberajú iba 30,5 ha.

Nakoľko sa územie nachádza vo vinárskej oblasti, má veľmi dobré podmienky pre pestovanie viniča. Tejto aktivite sa venuje i PD na ploche cca 84 ha. Ročné hektárové výnosy s miernym kolísaním dosahujú 7,8- 10,8 t. Súkromne hospodáriace subjekty sa taktiež pomerne významne podieľajú na produkcii vína, ale z dôvodu neposkytnutia údajov ich neuvádzame.

Prehľad vybraných ukazovateľov rastlinnej výroby PD za rok 2000 (k.ú. Viničné+k.ú. Slovenský Grob)

| Poľnohospodárska plodina | Výmera ha | Produkcia v t/ha |
| --- | --- | --- |
| Pšenica ozimná | 600 | 4,8- 5 |
| Jačmeň jarný | 180- 200 | 4,5- 4,7 |
| Kukurica na zrno | 100 | 6,5 |
| Kukurica siláž | 110 | - |
| Slnečnica | 190 | 2,2- 2,7 |
| Repka olejná | 130 | 2,5- 2,8 |
| Vinice rodiace | 84 | 7,8- 10,8 |

Zdroj: Podľa údajov PD Viničné, Slovenský Grob

V štruktúre osevných postupov PD v budúcnosti nepredpokladá žiadne významné zmeny.

### Živočíšna produkcia

Živočíšna výroba v PD Slovenský Grob sa orientuje na chov HD a chov ošípaných, v závislosti od toho sa člení na dve samostatné prevádzky. Časť je situovaná na hospodárskom dvore Viničné a časť na hospodárskom dvore Slovenský Grob. Živočíšna výroba je orientovaná najmä na produkciu mlieka a mäsa u HD, chov ošípaných je orientovaný na produkciu mäsa. To je celkové zameranie živočíšnej výroby okrem toho sa žiadne zvieratá nechovajú.

K 1.1. 2001  sa tu chová 562 ks hovädzieho dobytka, z čoho je 286 ks dojníc a zvyšok 276 ks tvoria jalovice, plemenné býky, teľné jalovice a teľatá. Celková produkcia mlieka predstavuje 1 400 000 l ročne.

Celkový stav ošípaných k 30.6. 2002 je 2 284 ks, z toho je 214 prasníc. Chov ošípaných je zameraný na odchov odstavčiat s produkciou cca 4200 ks ročne a výkrm asi 3800 kg ročne. Nárast na hmotnosti u zvierat vo výkrme predstavuje 0,75 kg na kus a deň.

Stav živočíšnej výroby PD Viničné Slovenský Grob sa do budúcnosti predpokladá udržať zhruba na súčasnej úrovni.

Ostatná časť stredísk slúži ako ústredná dielna strojov a sklady CHOP a MTZ. Z dôvodu situovania časti hospodárskeho dvora v zastavanom území, je nutné jednotlivé strediská živočíšnej výroby, ktoré by potenciálne mohli exponovať obyvateľstvo pachmi, rozvíjať centrifugálne vzhľadom na obytnú zónu. Pritom je nutné dodržať pásmo hygienickej ochrany stanovené na 400 m.

## Perspektívne použitie PPF na nepoľnohospodárske účely

### Vyhodnotenie záberov

Územný rozvoj obce Slovenský Grob je podľa urbanisticko- architektonického návrhu riešený pre funkcie bývania, vybavenosti a dopravy, zohľadňujúci prírodné podmienky, súčasnú štruktúru a disponibilitu územia.

K vyhodnoteniu záberov plôch a poľnohospodárskej pôdy pri Návrhu ÚPN SÚ Slovenský Grob boli použité nasledovné vstupné podklady:

- hranica zastavaného územia k 1.1.1996,

- informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN),

- vyhláška Ministerstva financií SR č. 465/1991 Zb o cenách stavieb, pozemkov trvalých porastov, za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov,

- bonitované pôdno- ekologické jednotky so 7- miestnym číselným kódom (podklad Výskumný ústav pôdnej úrodnosti- Bratislava) s prevodným číselným kódom na 5- miestny,

- legislatívne nariadenia týkajúce sa ochrany PPF zák. č. 307/92 Zb.,

- nariadenie vlády SR o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu zákon č. 152/1996 Z.z.,

- zákon č. 83/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 307/1992 Zb. o ochrane PPF a o zmene zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- nariadenie vlády SR 188/2000 Z.z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 152/1996 Z.z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

- Vyhodnotenie záberov plôch, poľnohospodárskej pôdy a odvodov je spracované v tabuľkovej forme podľa lokalít, funkčného využitia, druhu pozemku a bonitných tried. Vymedzenie lokalít bolo určené urbanistickým návrhom, výmery a druhové zloženie pozemkov bolo zistené podľa stavu ISKN.

Návrh ÚPN SÚ Slovenský Grob predpokladá nasledovný rozsah záberov:

Záber blokov

- záber celkom						53,8112 ha

- z toho v zastavanom území				9,2624ha

- mimo zastavané územia					44,5488 ha

Záber nepoľnohospodárskeho pôdneho fondu	0,9084 ha

Záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu		52,9028 ha

Zo záberu poľnohospodárskej pôdy je:

- v zastavaných územiach				8,3540 ha

- mimo zastavaných území				44,5488 ha

Vyhodnotenie záberov plôch, poľnohospodárskej pôdy a odvodov je spracované v tabuľkovej forme podľa lokalít, funkčného využitia, druhu pozemkov a bonitných tried. Vymedzenie lokalít bolo určené urbanistickým návrhom a druhové zloženie pozemkov podľa stavu ISKN.

Podrobné členenie podľa lokalít, druhu pozemku a bonitovaných pôdno- ekologických jednotiek dokumentuje tabuľka č. 1: Predpokladané odňatie PPF pre nepoľnohospodárske účely

### Odvody

Trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z procesu poľnohospodárskej výroby sa podľa § 11 zákona č. 307/92 Zb. uhrádza formou odvodov do Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Výšku odvodov ustanovuje Nariadenie vlády SR č.152/96 z 7.5.1996, podľa ktorého odňatie poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území k 1.1.1990 (§ 7 odst. b) je oslobodené od odvodov a pri odňatí poľnohospodárskej pôdy mimo zastavané územie pre účely výstavby rodinného domu a jeho príslušenstiev sa základná sadzba znižuje o 50 % (§ 6 odst. 1).

Základné sadzby odvod za odňatie sa zvyšujú o 100 % za odňatie chmeľníc, viníc, ovocných sadov, poľnohospodárskych pôd, na ktorých sú vybudované melioračné zariadenia a skleníkové hospodárstva (§ 5).

V zmysle citovaného nariadenia bol vypočítaný odvod, čo dokumentuje tabuľka č. 2- Výpočet odvodov za predpokladané odňatie PPF pre nepoľnohospodárske účely. Za trvalé odňatie 44,5488 ha poľnohospodárskej pôdy bude do štátneho fondu odvedených 309 576,01 tis. Sk. Úhradu odvodov bude vykonávať ten subjekt, v záujme ktorého dôjde k odňatiu poľnohospodárskej pôdy.

Odvody boli vypočítané len pri záberoch mimo zastavaného územia, ktoré sa nachádzali na poľnohospodárskom pôdnom fonde a to podľa údajov katastra nehnuteľnosti.

### Záver

Vyhodnotenie záberov plôch a poľnohospodárskej pôdy je súčasťou územno- plánovacej dokumentácie. Zhodnotenie prírodných a výrobných podmienok riešeného územia, ako aj urbanisticko- architektonického riešenia a technickej infraštruktúry so stanovením limitov a regulatívov je v texte vyššie. Súčasťou textového a tabuľkového zhodnotenia záberov plôch je grafická príloha v mierke    1: 2 000.

Predpokladané odňatie PPF pre nepoľnohospodárske účely

| Lokalita | Funkcia | Celkom v ha | Záber plôch z toho | Záber PPF | Záber NPPF v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkom v ha | druh pozemku | BPEJ | z toho |  |
|  |  |  | v zast.úz. | mimo z.ú. |  |  |  | v zast. úz. | mimo z.ú. |  |
| Záber blokov |
| 1 | B | 0,5132 |  | 0,5132 | 0,5132 | 2 | 00601 |  | 0,5132 |  |
| 2 | B | 0,6592 |  | 0,6592 | 0,6592 | 2 | 00601 |  | 0,6592 |  |
| 3 | B | 0,3902 |  | 0,3902 | 0,3902 | 2 | 00601 |  | 0,3737 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 00601 |  | 0,0165 |  |
| 4 | B | 0,1728 |  | 0,1728 | 0,1728 | 2 | 00601 |  | 0,1728 |  |
| 5 | TI | 0,3640 |  | 0,3640 | 0,3640 | 2 | 00601 |  | 0,3640 |  |
| 6 | Z | 0,7881 |  | 0,7881 | 0,7881 | 2 | 00601 |  | 0,7881 |  |
| 7 | B | 1,1528 |  | 1,1528 | 1,1528 | 2 | 00601 |  | 1,1528 |  |
| 8 | B | 0,4243 |  | 0,4243 | 0,4243 | 2 | 00601 |  | 0,4243 |  |
| 9 | B | 0,9579 |  | 0,9579 | 0,9579 | 2 | 01901 |  | 0,1008 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 00601 |  | 0,8571 |  |
| 10 | B | 2,1909 |  | 2,1909 | 2,1909 | 2 | 01901 |  | 2,0241 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 00601 |  | 0,1668 |  |
| 11 | Z | 1,0927 |  | 1,0927 | 1,0927 | 2 | 01901 |  | 1,0743 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 00601 |  | 0,0184 |  |
| 12 | B | 1,3332 |  | 1,3332 | 1,3332 | 2 | 01901 |  | 1,3332 |  |
| 13 | B | 0,6453 |  | 0,6453 | 0,6453 | 2 | 01901 |  | 0,6453 |  |
| 14 | B | 4,4067 | 0,3297 | 4,0770 | 4,4067 | 2 | 01901 |  | 4,0770 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 01901 | 0,3297 |  |  |
| 15 | D | 0,4144 |  | 0,4144 | 0,4144 | 2 | 01901 |  | 0,4144 |  |
| 16 | OV | 1,0113 |  | 1,0113 | 1,0113 | 2 | 01901 |  | 1,0113 |  |
| 17 | Z | 1,5340 |  | 1,5340 | 1,5340 | 2 | 01901 |  | 1,5340 |  |
| 18 | B | 2,6561 |  | 2,6561 | 2,6561 | 2 | 01901 |  | 2,6561 |  |
| 19 | B | 0,7064 |  | 0,7064 | 0,7064 | 2 | 01901 |  | 0,7064 |  |
| 20 | Z | 0,3331 |  | 0,3331 | 0,3331 | 2 | 01901 |  | 0,3331 |  |
| 21 | B | 2,1261 |  | 2,1261 | 2,1261 | 2 | 01901 |  | 2,1261 |  |
| 22 | B | 0,6876 | 0,3700 | 0,3176 | 0,6876 | 4 | 01901 |  | 0,1158 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 01901 | 0,3700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 01901 |  | 0,2018 |  |
| 23 | B | 0,9070 |  | 0,9070 | 0,9070 | 2 | 01901 |  | 0,8504 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 01901 |  | 0,0121 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 01901 |  | 0,0445 |  |
| 24 | OV | 0,2355 |  | 0,2355 | 0,2355 | 2 | 01901 |  | 0,2355 |  |
| 25 | R | 3,4049 |  | 3,4049 | 3,4049 | 2 | 01901 |  | 3,4049 |  |
| 26 | B | 0,4972 | 0,0575 | 0,4397 | 0,4972 | 2 | 01901 |  | 0,2393 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 01901 |  | 0,2004 |  |
| Lokalita | Funkcia | Celkom v ha | Záber plôch z toho | Záber PPF | Záber NPPF v ha |
|  |  |  |  | celkom v ha | druh pozemku | BPEJ | z toho |  |
|  |  |  | v zast.úz. | mimo z.ú. |  |  |  | v zast. úz. | mimo z.ú. |  |
| Záber blokov |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 01901 | 0,0575 |  |  |
| 27 | B | 0,2312 | 0,1130 | 0,1182 | 0,1182 | 2 | 01901 |  | 0,1182 |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 | 01901 |  |  | 0,1130 |
| 28 | R | 1,0870 |  | 1,0870 | 1,0870 | 2 | 01901 |  | 1,0870 |  |
| 29 | V | 4,5434 |  | 4,5434 | 4,5434 | 2 | 02201 |  | 2,6960 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 14501 |  | 1,8474 |  |
| 30 | B | 1,0551 |  | 1,0551 | 1,0551 | 2 | 02201 |  | 1,0551 |  |
| 31 | B | 0,9432 | 0,0582 | 0,8850 | 0,9432 | 2 | 02201 |  | 0,8850 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 02201 | 0,0582 |  |  |
| 32 | B | 0,8565 |  | 0,8565 | 0,8565 | 2 | 02201 |  | 0,8565 |  |
| 33 | B | 1,6567 |  | 1,6567 | 1,6567 | 2 | 02201 |  | 1,5550 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 02203 |  | 0,1017 |  |
| 34 | Z | 0,1306 |  | 0,1306 | 0,1306 | 2 | 02201 |  | 0,0587 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 02203 |  | 0,0719 |  |
| 35 | B | 0,1200 |  | 0,1200 | 0,1200 | 2 | 02201 |  | 0,0382 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 02203 |  | 0,0818 |  |
| 36 | B | 0,6241 | 0,1872 | 0,4369 | 0,6241 | 2 | 00602 |  | 0,1125 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 00601 |  | 0,3244 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 00601 | 0,1872 |  |  |
| 37 | B | 0,1637 |  | 0,1637 | 0,1637 | 2 | 00601 |  | 0,1637 |  |
| 38 | B | 0,3763 | 0,0885 | 0,2878 | 0,3104 | 2 | 00601 |  | 0,2878 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 00601 | 0,0226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 | 00601 |  |  | 0,0659 |
| 39 | B | 0,3558 |  | 0,3558 | 0,3558 | 2 | 00602 |  | 0,3558 |  |
| 40 | B | 0,2792 |  | 0,2792 | 0,2792 | 2 | 00602 |  | 0,2792 |  |
| 41 | B | 0,5377 | 0,4178 | 0,1199 | 0,5377 | 4 | 00602 | 0,0503 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 00602 | 0,1653 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 00602 |  | 0,1199 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 00602 | 0,2022 |  |  |
| 42 | B | 0,4666 | 0,0472 | 0,4194 | 0,4666 | 2 | 00602 |  | 0,1792 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 00602 |  | 0,2402 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 00602 | 0,0472 |  |  |
| 43 | B | 0,5530 |  | 0,5530 | 0,5530 | 2 | 00602 |  | 0,5530 |  |
| 44 | B | 0,8394 |  | 0,8394 | 0,8394 | 2 | 00602 |  | 0,8394 |  |
| 45 | B | 0,4613 |  | 0,4613 | 0,4613 | 2 | 00602 |  | 0,3400 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 00602 |  | 0,1213 |  |
| 46 | B | 0,2887 |  | 0,2887 | 0,2887 | 2 | 00602 |  | 0,2400 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 00602 |  | 0,0487 |  |
| 47 | B | 0,4734 |  | 0,4734 | 0,4734 | 2 | 00602 |  | 0,4734 |  |
| 48 | B | 0,1367 |  | 0,1367 | 0,1367 | 2 | 00602 |  | 0,1367 |  |
| 49 | B | 0,1929 |  | 0,1929 | 0,1929 | 2 | 00602 |  | 0,1929 |  |
| 50 | B | 0,1114 |  | 0,1114 | 0,1114 | 2 | 00602 |  | 0,1114 |  |
| 51 | B | 0,1291 |  | 0,1291 | 0,1291 | 2 | 00602 |  | 0,1291 |  |
| 52 | B | 0,2879 | 0,2879 |  | 0,1865 | 5 | 00601 | 0,0630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 00601 | 0,1235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 | 00601 |  |  | 0,1014 |
| 53 | B | 0,0456 | 0,0456 |  | 0,0456 | 5 | 01901 | 0,0456 |  |  |
| 54 | B | 0,0428 | 0,0428 |  | 0,0428 | 5 | 01901 | 0,0428 |  |  |
| Lokalita | Funkcia | Celkom v ha | Záber plôch z toho | Záber PPF | Záber NPPF v ha |
|  |  |  |  | celkom v ha | druh pozemku | BPEJ | z toho |  |
|  |  |  | v zast.úz. | mimo z.ú. |  |  |  | v zast. úz. | mimo z.ú. |  |
| Záber blokov |
| 55 | B | 0,9188 | 0,9188 |  | 0,9188 | 5 | 01901 | 0,9188 |  |  |
| 56 | B | 1,6183 | 1,6183 |  | 1,6183 | 5 | 01901 | 1,6183 |  |  |
| 57 | B | 0,6006 | 0,6006 |  | 0,3346 | 5 | 02201 | 0,1881 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 02201 | 0,1465 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 | 02201 |  |  | 0,2660 |
| 58 | B | 0,1017 | 0,1017 |  |  | 13 | 01901 |  |  | 0,1017 |
| 59 | B | 0,3850 | 0,3850 |  | 0,3850 | 7 | 01901 | 0,3499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 02201 | 0,0351 |  |  |
| 60 | B | 0,5863 | 0,5863 |  | 0,5863 | 7 | 01901 | 0,3199 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 00601 | 0,2664 |  |  |
| 61 | B | 0,5835 | 0,5835 |  | 0,5835 | 5 | 02201 | 0,0632 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 00601 | 0,1674 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 00601 | 0,1405 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 00601 | 0,2124 |  |  |
| 62 | B | 0,7637 | 0,7637 |  | 0,7637 | 4 | 01901 | 0,0293 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 00601 | 0,1976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 00601 | 0,5368 |  |  |
| 63 | B | 0,4061 | 0,4061 |  | 0,4061 | 7 | 00601 | 0,4061 |  |  |
| 64 | B | 0,1507 | 0,1507 |  |  | 13 | 00601 |  |  | 0,1507 |
| 65 | B | 1,1023 | 1,1023 |  | 0,9926 | 2 | 00601 | 0,7936 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 00601 | 0,1990 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 | 00601 |  |  | 0,1097 |
| Spolu |  | 53,8112 | 9,2624 | 44,5488 | 52,9028 |  |  | 8,3540 | 44,5488 | 0,9084 |

Poznámka:

B – bývanie OV- občianska vybavenosť R- rekreácia Z- zeleň V – výroba TI- technická infraštruktúra

Výpočet odvodov za predpokladané odňatie PPF pre nepoľnohospodárske účely

| Lokalita | Funkcia | Druh pozemku | Záber v ha | Skupina BPEJ | Základná sadzba odvodov v tis. Sk | Zvýšenie odvodov | Zníženie odvodov | Odvod celkom v tis. Sk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Záber blokov |
| 1 | B | orná pôda | 0,5132 | 2 | 8465 |  | 50 % | 2172,12 |
| 2 | B | orná pôda | 0,6592 | 2 | 8465 |  | 50 % | 2790,06 |
| 3 | B | orná pôda | 0,3737 | 2 | 8465 |  | 50 % | 1581,69 |
|  | B | TTP | 0,0165 | 2 | 8465 |  | 50 % | 69,84 |
| 4 | B | orná pôda | 0,1728 | 2 | 8465 |  | 50 % | 731,38 |
| 5 | TI | orná pôda | 0,3640 | 2 | 8465 | 100 % |  | 3081,26 |
| 6 | Z | orná pôda | 0,7881 | 2 | 8465 | 100 % |  | 6671,27 |
| 7 | B | orná pôda | 0,3843 | 2 | 8465 |  | 50 % | 1626,41 |
|  | B | orná pôda | 0,7685 | 2 | 8465 | 100 % | 50 % | 3252,82 |
| 8 | B | orná pôda | 0,1800 | 2 | 8465 | 100 % | 50 % | 761,85 |
|  | B | orná pôda | 0,2443 | 2 | 8465 |  | 50 % | 1034,00 |
| 9 | B | orná pôda | 0,1008 | 1 | 11300 | 100 % | 50 % | 569,52 |
|  | B | orná pôda | 0,8571 | 2 | 8465 | 100 % | 50 % | 3627,68 |
| 10 | B | orná pôda | 2,0241 | 1 | 11300 |  | 50 % | 11436,17 |
|  | B | orná pôda | 0,1668 | 2 | 8465 | 100 % | 50 % | 705,98 |
| 11 | Z | orná pôda | 1,0743 | 1 | 11300 | 100 % |  | 12139,59 |
|  | Z | orná pôda | 0,0184 | 2 | 8465 | 100 % |  | 155,76 |

| Lokalita | Funkcia | Druh pozemku | Záber v ha | Skupina BPEJ | Základná sadzba odvodov v tis. Sk | Zvýšenie odvodov | Zníženie odvodov | Odvod celkom v tis. Sk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Záber blokov |
| 12 | B | orná pôda | 1,3332 | 1 | 11300 | 100 % | 50 % | 7532,58 |
| 13 | B | orná pôda | 0,1700 | 1 | 11300 | 100 % | 50 % | 960,50 |
|  | B | orná pôda | 0,4753 | 1 | 11300 |  | 50 % | 2685,45 |
| 14 | B | orná pôda | 4,0770 | 1 | 11300 |  | 50 % | 23035,05 |
| 15 | D | orná pôda | 0,4144 | 1 | 11300 | 100 % |  | 4682,72 |
| 16 | OV | orná pôda | 1,0113 | 1 | 11300 | 100 % |  | 11427,69 |
| 17 | Z | orná pôda | 0,5500 | 1 | 11300 |  |  | 6215,00 |
|  | Z | orná pôda | 0,9840 | 1 | 11300 | 100 % |  | 11119,20 |
| 18 | B | orná pôda | 2,6561 | 1 | 11300 | 100 % | 50 % | 15006,97 |
| 19 | B | orná pôda | 0,7064 | 1 | 11300 | 100 % | 50 % | 3991,16 |
| 20 | Z | orná pôda | 0,3331 | 1 | 11300 | 100 % |  | 3764,03 |
| 21 | B | orná pôda | 1,0531 | 1 | 11300 |  | 50 % | 5950,02 |
|  | B | orná pôda | 1,0730 | 1 | 11300 | 100 % | 50 % | 6062,45 |
| 22 | B | vinica | 0,1158 | 1 | 11300 |  | 50 % | 654,27 |
|  | B | ovocný sad | 0,2018 | 1 | 11300 |  | 50 % | 1140,17 |
| 23 | B | orná pôda | 0,8504 | 1 | 11300 |  | 50 % | 4804,76 |
|  | B | vinica | 0,0121 | 1 | 11300 |  | 50 % | 68,37 |
|  | B | ovocný sad | 0,0445 | 1 | 11300 |  | 50 % | 251,43 |
| 24 | OV | orná pôda | 0,2355 | 1 | 11300 |  |  | 2661,15 |
| 25 | R | orná pôda | 1,2560 | 1 | 11300 | 100 % |  | 14192,80 |
|  | R | orná pôda | 2,1489 | 1 | 11300 |  |  | 24282,57 |
| 26 | B | orná pôda | 0,2393 | 1 | 11300 |  | 50 % | 1352,05 |
|  | B | orná pôda | 0,2004 | 1 | 11300 |  | 50 % | 1132,26 |
| 27 | B | orná pôda | 0,1182 | 1 | 11300 |  | 50 % | 667,83 |
| 28 | R | orná pôda | 1,0870 | 1 | 11300 |  |  | 12283,10 |
| 29 | V | orná pôda | 2,6960 | 1 | 11300 |  |  | 30464,80 |
|  | V | orná pôda | 1,8474 | 3 | 6090 | 100 % |  | 11250,67 |
| 30 | B | orná pôda | 1,0551 | 1 | 11300 |  | 50 % | 5961,32 |
| 31 | B | orná pôda | 0,8850 | 1 | 11300 |  | 50 % | 5000,25 |
| 32 | B | orná pôda | 0,8565 | 1 | 11300 |  | 50 % | 4839,23 |
| 33 | B | orná pôda | 1,5550 | 1 | 11300 |  | 50 % | 8785,75 |
|  | B | orná pôda | 0,1017 | 1 | 11300 |  | 50 % | 574,61 |
| 34 | Z | orná pôda | 0,0587 | 1 | 11300 |  |  | 663,31 |
|  | Z | orná pôda | 0,0719 | 1 | 11300 |  |  | 812,47 |
| 35 | B | orná pôda | 0,0382 | 1 | 11300 |  | 50 % | 215,83 |
|  | B | orná pôda | 0,0818 | 1 | 11300 |  | 50 % | 462,17 |
| 36 | B | orná pôda | 0,1125 | 2 | 8465 |  | 50 % | 476,16 |
|  | B | orná pôda | 0,3244 | 2 | 8465 |  | 50 % | 1373,02 |
| 37 | B | orná pôda | 0,1637 | 2 | 8465 |  | 50 % | 692,86 |
| 38 | B | orná pôda | 0,2878 | 2 | 8465 |  | 50 % | 1218,11 |
| 39 | B | orná pôda | 0,3558 | 2 | 8465 |  | 50 % | 1505,92 |
| 40 | B | orná pôda | 0,0589 | 2 | 8465 |  | 50 % | 249,29 |
|  | B | orná pôda | 0,2203 | 2 | 8465 |  | 50 % | 932,42 |
| 41 | B | záhrada | 0,1199 | 2 | 8465 |  | 50 % | 507,48 |
| 42 | B | orná pôda | 0,1792 | 2 | 8465 | 100 % | 50 % | 758,46 |
|  | B | záhrada | 0,2402 | 2 | 8465 |  | 50 % | 1016,65 |
| 43 | B | orná pôda | 0,1650 | 2 | 8465 |  | 50 % | 698,36 |
|  | B | orná pôda | 0,3880 | 2 | 8465 | 100 % | 50 % | 1642,21 |
| 44 | B | orná pôda | 0,8394 | 2 | 8465 |  | 50 % | 3552,76 |

| Lokalita | Funkcia | Druh pozemku | Záber v ha | Skupina BPEJ | Základná sadzba odvodov v tis. Sk | Zvýšenie odvodov | Zníženie odvodov | Odvod celkom v tis. Sk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Záber blokov |
| 45 | B | orná pôda | 0,3400 | 2 | 8465 |  | 50 % | 1439,05 |
|  | B | záhrada | 0,1213 | 2 | 8465 |  | 50 % | 513,40 |
| 46 | B | orná pôda | 0,2400 | 2 | 8465 | 100 % | 50 % | 1015,80 |
|  | B | záhrada | 0,0487 | 2 | 8465 | 100 % | 50 % | 206,12 |
| 47 | B | orná pôda | 0,4734 | 2 | 8465 | 100 % | 50 % | 2003,67 |
| 48 | B | orná pôda | 0,1367 | 2 | 8465 | 100 % | 50 % | 578,58 |
| 49 | B | orná pôda | 0,1929 | 2 | 8465 | 100 % | 50 % | 816,45 |
| 50 | B | orná pôda | 0,1114 | 2 | 8465 | 100 % | 50 % | 471,50 |
| 51 | B | orná pôda | 0,1291 | 2 | 8465 | 100 % | 50 % | 546,42 |
| Spolu |  |  | 44,5488 |  |  |  |  | 309576,01 |

-50 % - zníženie odvodu z dôvodu bytovej výstavby, 100 % navýšenie odvodov z dôvodu vybudovania melioračných zariadení (závlahových systémov).

# Návrh záväznej časti

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku územné plánovanie komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia v súlade s princípmi „trvalo udržateľného rozvoja“. Náplňou územného plánovania sú najmä tieto základné činnosti:

určuje limity (hraničné stavy) využitia územia,

reguluje funkčné využitie územia (prípustné spôsoby využitia),

reguluje priestorové usporiadanie územia (fyzickú štruktúru),

určuje potrebné asanačné (v užšom zmysle demolačné), rekonštrukčné, rekultivačné činnosti v území,

vymedzuje chránené územia, objekty a pod.,

doporučuje zásady územnej koordinácie investičných vstupov do územia z hľadiska vecného a časového.

## Priestorovo - kompozičné zásady a regulatívy

Územný plán sa orientuje na identifikáciu a zachovanie ťažiskových priestorových uzlov v rámci existujúcej štruktúry a hierarchie v organizme obce ako aj na stanovenie doplňujúcich uzlov nových lokalitách (navrhnutých na zástavbu).

Ťažiskové priestorové uzly:

priestor pred kostolom sv. Jána Krstiteľa,

priestor tvorený parkovou zeleňou na Hlavnej ulici spolu s kaplnkou sv. Anny,

pútnické miesto s kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie.

Uzlové priestory vstupov do vnútornej štruktúry obce:

vstupný priestor v smere od Pezinka,

vstupný priestor v smere od Chorvátskeho Grobu,

vstupný priestor v smere od Viničného.

Verejné priestory lokálneho významu:

priestor pred Kultúrnym domom,

priestor pred novovznikajúcim športovým areálom,

priestor pri navrhovanej vodnej ploche v južnej časti obce,

priestor vymedzený navrhovaným relexačno-regabilitačným areálom.

## Kultúrno - historické zásady a regulatívy

Územný plán kladie dôraz na zachovanie a ochranu objektov vysokej kultúrno-historickej hodnoty reprezentovanej sakrálnou architektúrou spolu s historicky zachovanými väzbami v urbanistickej štruktúre obce. Nemenej dôležité je chrániť a postupne rekonštruovať objekty ľudovej architektúry nachádzajúce na Hlavnej ulici, ktoré svojim architektonickým stvárnením i urbanistickým založením sú jedinečné v Malokarpatskom regióne. V katastri obce sa nachádzajú drobné sakrálne objekty :

- socha sv. Jána Krstiteľa pri kaplnke sv. Anny,

- kríž pri ceste do Bratislavy,

- misijný kríž pri kostole,

- kríž na cintoríne,

- Pomník padlých z roku 1932,

- tri božie muky v chotári,

ktoré navrhujeme zachovať a chrániť.

## Dopravné zásady a regulatívy

Dopravné zásady a regulatívy sú špecifikované nasledovnými princípmi:

urbanistickú štruktúru rozvíjať v súlade s princípmi založeného sieťového dopravného systému, ktorý je v obci uplatnený ako kompozičná os,

trasovanie nových komunikácií v obci považovať za prvok urbanizovanej krajiny a súčasť celkového obrazu obce.

## Krajinno- ekologické zásady a regulatívy

Pre zachovanie a dotvorenie kvality krajinného a sídelného prostredia sú v katastrálnom území obce navrhnutú ekologicky hodnotné líniové prvky na začlenenie do siete prvkov ekologickej stability v rámci miestneho i nadregionálneho systému ekologickej stability. Súčasťou opatrení pre zachovanie biologickej diverzity sú:

návrh na dobudovanie vegetačného doprovodu pozdĺž vodných kanálov, potokov a komunikácií (navrhované lokálne biokoridory), tak aby plnili funkciu migrácie v systéme ekologickej stability ako aj funkciu estetickú,

prepojenie siete prvkov ekologickej stability s plochami zelene z rámci zastavaného územia obce.

## Regulatívy funkčno-priestorového využitia územia

Zásady priestorového usporiadania a funkčného využitia územia sú spracované vo forme regulatívov v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií.

### Funkčné zložky územia

#### Bývanie – rodinné domy - BRD

- CHARAKTERISTIKA :	slúži výlučne na bývanie

- FUNKČNÉ VYUŽITIE :

PRÍPUSTNÉ :

dominantné

- bývanie v obytných budovách - v rodinných domoch (max. 2 nadzemné podlažia + podkrovie), zeleň súkromných záhrad,

vhodné

- malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov územia,

- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia,

- príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok liniek zmluvnej autobusovej dopravy,

- parkovo upravená líniová a plošná zeleň,

- nevyhnutné odstavné plochy pre automobily.

OBMEDZENÉ

- zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich služieb pre obyvateľov územia,

- malé ubytovacie zariadenia, ktoré svojim objemom, výškou a úžitkovou plochou nepresahujú rozsah stanovený vyhl. 83/76 Zb. v znení neskorších predpisov pre rodinné domy,

- malé zariadenia administratívy.

ZAKÁZANÉ

- výroba, skladovanie a zariadenia dopravy ako hlavné stavby

- všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov na účely bývania,

doplňujúce ustanovenia:

- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov.

#### Bývanie – bytové domy - BBD

- CHARAKTERISTIKA :	slúži výlučne na bývanie

- FUNKČNÉ VYUŽITIE :

PRÍPUSTNÉ :

dominantné

- bývanie v obytných budovách - v bytových domoch (max.  nadzemné podlažia)

vhodné

- zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich služieb pre obyvateľov územia v parteri obytných budov,

- malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov územia,

- odstavné miesta a hromadné garáže slúžiace potrebe funkčného využitia,

- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia,

- príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok liniek zmluvnej autobusovej dopravy,

- parkovo upravená líniová a plošná zeleň,

OBMEDZENÉ

- kultúrne, sociálne, zdravotnícke, športové zariadenia pre obsluhu tohoto územia,

ZAKÁZANÉ

- výroba, skladovanie a zariadenia dopravy ako hlavné stavby,

- všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov na účely bývania,

- samostatne stojace garáže.

doplňujúce ustanovenia :

- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov.

#### Sociálna infraštruktúra a rekreácia

Sú prevažne tvorené nasledovnými typmi urbanistických blokov, ktoré sú v grafickej časti územného plánu osobitne vyznačené:

Predškolské zariadenie							OMS

Základná škola								OZS

Sociálna starostlivosť a zdravotníctvo					OSZ

Kultúra, osveta								OKO

Verejná správa, administratíva						OVA

Sakrálne a cirkevné stavby							OSC

Obchod, služby								OOS

Verejné stravovanie								OVS

Šport a telovýchova 								OST

Rekreácia									OR

Penzión									OVP

- CHARAKTERISTIKA :	- slúži na umiestňovanie areálových školských, sociálnych, zdravotníckych, kultúrnych, správnych a cirkevných zariadení,

- slúži na umiestňovanie obchodných, kultúrnych, športových, rekreačných a iných komerčných zariadení,

plochy nekomerčnej občianskej vybavenosti - s určeným funkčným využitím pre školstvo, zdravotníctvo, zaistenie požiarnej bezpečnosti, polície a ďalších verejnoprospešných a nevyhnutných činností, ktoré zabezpečuje priamo obec alebo štát,

plochy prednostne využiteľné pre komerčnú občiansku vybavenosť - pre zariadenia verejného stravovania a ubytovania, obchody, služby, šport, rekreačné a kultúrne zariadenia, prevádzkované na komerčnom základe.

- FUNKČNÉ VYUŽITIE :

PRÍPUSTNÉ :

vhodné

- predškolské a školské zariadenia, MŠ, ZŠ

- vedeckovýskumná základňa,

- nekomerčné zariadenia kultúry a osvety,

- obchodné, administratívne a správne budovy,

- sakrálne a cirkevné stavby,

- obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie a zábavné podniky,

- športové a rekreačné zariadenia,

- nerušivé prevádzky drobnej výroby a služieb,

- služobné byty a byty majiteľov zariadení,

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia,

- nevyhnutné plochy technického vybavenia,

- príslušné pešie, cyklistické, motorové komunikácie a trás a zastávok liniek zmluvnej autobusovej dopravy,

- detské ihriská,

- parkovo upravená líniová a plošná zeleň.

OBMEDZENÉ

- bývanie.

ZAKÁZANÉ

- výroba, skladovane a zariadenia dopravy ako hlavné stavby

- všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov.

doplňujúce ustanovenia :

- v území, alebo jeho časti môže byť stanovený najmenší podiel podlažných plôch pre funkciu bývania.

- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov.

#### Technická infraštruktúra

Sú prevažne tvorené nasledovnými typmi urbanistických blokov, ktoré sú v grafickej časti územného plánu osobitne vyznačené:

Zásobovanie vodou									TVZ

Odkanalizovanie									TVK

Zásobovanie elektrickou energiou							TVE

Zásobovanie plynom								TVP

Zásobovanie teplom									TVT

Telekomunikácie									TTe

- CHARAKTERISTIKA :	slúži na umiestnenie zariadení technickej vybavenosti mesta - zásobovanie vodou, odkanalizovanie, zásobovanie energiami, pošty a telekomunikácie,

ide predovšetkým o malé plochy, ktoré sú jednoznačne určené pre lokalizáciu, alebo rozvoj určitého konkrétneho zariadenia,

ostatné zariadenia technickej vybavenosti sú súčasťou iných typov území, v súlade so stanovenými podmienkami.

- FUNKČNÉ VYUŽITIE :

PRÍPUSTNÉ :

dominantné

- stavby a zariadenia na zásobovanie vodou,

- stavby a zariadenia na odvádzanie odpadných vôd,

- stavby a energetické zariadenia,

- stavby a zariadenia na zásobovanie plynom,

- stavby a zariadenia na zásobovanie teplom,

- stavby a zariadenia pôšt a telekomunikácií.

vhodné

- parkoviská a garáže,

- doplnkové skladovanie,

- doplnkové údržbárske, opravárenské a skladovacie aktivity,

- služobné byty, v obmedzenom rozsahu,

- parkovo upravená líniová a plošná zeleň.

ZAKÁZANÉ

- zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotné, športové a školské,

- bývanie.

#### Doprava

Sú prevažne tvorené nasledovnými typmi urbanistických blokov, ktoré sú v grafickej časti územného plánu osobitne vyznačené:

Zariadenia liniek autobusovej dopravy					SAD

Hromadné parkoviská							HP

Komunikácie									K

- CHARAKTERISTIKA :	slúži na umiestnenie zariadení technickej vybavenosti OBCE - dopravných plôch a dopravných zariadení,

- ide predovšetkým o malé plochy, ktoré sú jednoznačne určené pre lokalizáciu, alebo rozvoj určitého konkrétneho zariadenia,

- ostatné plochy dopravnej vybavenosti sú súčasťou iných typov území, zón v súlade s tam stanovenými podmienkami.

- FUNKČNÉ VYUŽITIE :

PRÍPUSTNÉ :

dominantné

- priamym určením v konkrétnej lokalite,

- P - parkovisko,

- SAD - zariadenie automobilovej dopravy

- líniové stavby pre automobilovú dopravu.

vhodné

- nevyhnutné objekty administratívy viažuce sa k dominantnému funkčnému využitiu,

- doplnkové skladovanie a služby,

- doplnkové údržbárske, opravárenské a skladovacie aktivity,

- parkovo upravená líniová a plošná zeleň,

OBMEDZENÉ

- obchodné a administratívne budovy, nesúvisiace s hlavným funkčným využitím.

ZAKÁZANÉ

- zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotné, športové a školské,

- bývanie.

#### Výroba

Sú prevažne tvorené nasledovnými typmi urbanistických blokov, ktoré sú v grafickej časti územného plánu osobitne vyznačené:

Podnikateľský areál									PA

Poľnohospodárske družstvo								PD

- CHARAKTERISTIKA :	slúži prevažne na umiestnenie zariadení výroby, skladov a služieb

- FUNKČNÉ VYUŽITIE :

PRÍPUSTNÉ:

dominantné

- výrobné prevádzky nenarúšajúce okolie negatívnymi vplyvmi (zariadenia výrobných aktivít a služieb, opravárenské a údržbárske dielne, prenajímateľné prevádzkové priestory miestnej výroby),

- prevádzky stavebnej výroby,

- sklady a skladovacie plochy,

- spracovateľské zariadenia poľnohospodárskej výroby.

vhodné

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia,

- doplnková administratívna vybavenosť (miestna administratíva podnikov a súkromných firiem),

- nevyhnutné plochy technického vybavenia,

- príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie,

- parkovo upravená líniová a plošná zeleň.

OBMEDZENÉ

- obchodné, administratívne a správne budovy,

- služobné byty a byty majiteľov zariadení.

ZAKÁZANÉ

- zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotné, športové a školské,

- bývanie.

Miera stavebného využitia Podnikateľského areálu:

- maximálna zastavaná plocha budovami z celkovej plochy pozemku je 40-50%,

- minimálna zastavaná plocha budovami z celkovej plochy pozemku je 20-30%,

- maximálne prípustný počet plných podlaží je 2,

- minimálna plocha zelene 30-50% z plochy pozemku.

#### Plochy zariadení obrany štátu

V grafickej časti územného plánu je osobitne vyznačený:

Vojenský útvar 4873									VÚ

- CHARAKTERISTIKA :	slúži prevažne na umiestnenie zariadení obrany štátu

- FUNKČNÉ VYUŽITIE :

PRÍPUSTNÉ :

dominantné

- zariadenia obrany štátu.

vhodné

- odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia,

- doplnková administratívna vybavenosť,

- nevyhnutné plochy technického vybavenia,

- príslušné pešie a motorové komunikácie,

- parkovo upravená líniová a plošná zeleň.

OBMEDZENÉ

- 1.služobné byty a byty majiteľov zariadení.

ZAKÁZANÉ

- zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotné, športové a školské,

- bývanie.

#### Zeleň

V grafickej časti územného plánu sú osobitne vyznačené ako:

Les											ZL

Parky a parkové úpravy								ZP

Zeleň pri občianskej vybavenosti							ZV

Ochranná zeleň									ZO

Zeleň záhrad										ZZ

Zeleň cintorínov									ZC

Sprievodná zeleň komunikácii							ZK

- CHARAKTERISTIKA :	slúži na umiestňovanie plôch zelene, dobudovanie parkovej zelene.

- FUNKČNÉ VYUŽITIE :

PRÍPUSTNÉ :

dominantné

- plochy zelene každého druhu, spolu s malou architektúrou,

- pamätníky a memoriálne areály v zeleni,

- zariadenia cintorínov.

vhodné

- detské ihriská,

- príslušné pešie a cyklistické komunikácie.

OBMEDZENÉ

- zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, športové,

- drobná doplnková architektúra kultúrnych a osvetových zariadení parkov,

- nevyhnutné plochy technického vybavenia,

- reštauračné zariadenia.

ZAKÁZANÉ

- bývanie,

- výroba.

#### Poľnohospodársky pôdny fond

V grafickej časti územného plánu sú osobitne vyznačené ako:

Orná pôda										OP

Trvalé trávne porasty								TTP

Vinice										V

Ovocné sady										OS

- CHARAKTERISTIKA :	slúži výlučne na poľnohospodárske využitie.

- FUNKČNÉ VYUŽITIE :

PRÍPUSTNÉ :

dominantné

- poľnohospodárske využitie.

vhodné

- prevádzkové zariadenia,

- nevyhnutné plochy technického vybavenia,

- príslušné prístupové komunikácie.

OBMEDZENÉ

- dočasný predaj ovocia.

ZAKÁZANÉ

- rekreácia, bývanie, výroba.

Pre ostatné typy funkčného využitia platia všeobecné podmienky stanovené zák.č. 50/76 - Stavebný zákon a jeho vykonávacími vyhláškami, ako aj ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

Sú to najmä ustanovenia vyhlášky č. 83/76 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, v znení neskorších predpisov, osobitne §47, 51 a 58. Pre plochy verejnej zelene §23 citovanej vyhlášky.

### Hmotovo-priestorové usporiadanie územia

#### Regulatívy priestorovej štruktúry

Intenzita využitia územia, ako najdôležitejší faktor priestorového prejavu využitia územia je územným plánom navrhnutá pre jednotlivé vymedzené bloky tak, aby jej aplikáciou bolo možné usmerňovať výstavbu v súlade s požiadavkami na racionálne využitie územia, pri zachovaní kvalitatívnych charakteristík obytného prostredia.

Intenzita využitia je v jednotlivých blokoch určená percentuálnym vyjadrením pomeru zastavanej plochy k celkovej ploche stavebných pozemkov v regulačnom bloku. Nezastavané plochy pozemkov sú vyjadrené ako 0%, pozemky s plnou zastavanosťou je táto hodnota 100%.

Maximálna podlažnosť - je vyjadrená v počte nadzemných podlaží v bloku.

Počet podlaží:		1	1. nadzemné podlažie,

1,5	1. nadzemné podlažie s obytným podkrovím,

2	2. nadzemné podlažia atď.

Časový horizont je v jednotlivých regulačných blokoch určený nasledovne:

- stav,

- návrh	-	I. etapa (do roku 2005),

II. etapa (do roku 2010),

- výhľad (do roku 2015).

Minimálna plocha zelene - je v jednotlivých regulačných blokoch vyjadrená pomerom zastavanej plochy a spevnených plôch k plochám zelene. Pričom plocha bez zastúpenia zelene je vyjadrená 0,0 a plocha, ktorá je tvorená iba zeleňou je vyjadrená koeficientom 1,0.

Počet stavebných pozemkov - je určený ako optimálny počet pri navrhovanej zástavbe.

Počet bytových jednotiek - je určený pri navrhovanej zástavbe vo väzba na odporúčaný počet stavebných pozemkov.

Navrhovaný intervenčný zámer

N -	nová výstavba - na plochách doteraz nevyužívaných na zástavbu, na plochách navrhnutých na asanáciu s nekvalitnou morálne a fyzicky nehodnotnou urbanistickou štruktúrou, alebo na nedostatočne intenzívne využitých plochách,

D -	dostavba a nadstavba - zvýšenie zastavanosti plochy bloku novými stavebnými objektmi a zväčšenie obostavanosti priestoru nadstavbami, kompletizácia a intenzifikácia urbanistickej štruktúry,

S -	stabilizovaný blok -, v ktorom sa nenavrhujú zásahy, ktoré by menili zastavanosť územia, alebo podstatne zasahovali do stavebných konštrukcií existujúcich objektov, predpokladá sa nevyhnutná modernizácia a údržba urbanistickej štruktúry bez podstatných zásahov  do stavebného fondu,

Z -	návrh a rekonštrukcia plôch zelene - navrhované plochy verejnej zelene, ochrannej a sprievodnej zelene, rekonštrukcia existujúcej zelene s vysokou ekologickou a sadovníckou hodnotou.

Uličná hrana regulovaného bloku - je nositeľkou identifikačných znakov územia, pričom oddeľuje verejné priestory (komunikácie, chodníky, voľné priestranstvá) od ostatných priestorov. Je vyjadrená v súlade s jej významom v hierarchickej, gradovanej sústave urbanistických priestorov (v grafickej časti). Regulatívy určujú vzdialenosť uličnej čiary od osi komunikácie (v tabuľkovej časti).

Stavebná hrana regulovaného bloku – je línia, určujúca charakter pôdorysnej stopy zástavby, upresňuje polohu (priebeh) stavby. Je určená vzdialenosťou od osi komunikácie (v tabuľkovej časti).

Hranica umiestnenia stavby – je línia ohraničujúca plochu, ktorú nemôže objekt prekročiť (je definovaná iba v grafickej časti).

Bodové referenčné prvky

Blok v ktorom navrhujeme akcenty a dominanty.

A	Akcent - lokálneho významu

- regionálneho významu

D	Dominanta	- s kultúrno-historickou charakteristikou

Presná lokalizácia týchto prvkov je vo výkresovej časti.

Typ hmotovej štruktúry

Členiace kritéria:

a.)  schopnosť štruktúry polarizovať priestory na verejné a neverejné vyjadrená  mierou kompaktnosti hranice urbanistického bloku

b.)  Štrukturálna stabilita územia vyjadrená mierou súrodosti vnemov.

Podľa týchto kritérií na referenčnom pozadí urbanistického (regulačného) bloku bolo územie rozdelené do nasledujúcich typologických skupín:

S	Solitér

A1	Kompaktná radová zástavba

A2	Nekompaktná radová zástavba

B1	Kompaktná súrodá zástavba izolovaných objektov a celkov

B2	Nekompaktná súrodá zástavba izolovaných objektov a celkov

C	Voľná zástavba objektov a celkov

D	Nezastavané územie

E	Kompaktná plošná zeleň

Kompozičné regulatívy

Pri spracovaní následnej urbanisticko-architektonickej dokumentácie je v uvedených blokoch nevyhnutné dokumentovanie návrhu zapojenia riešených objektov do urbanistickej štruktúry:

S - Na úrovni siluety

P - Na úrovni panorámy

R - Na úrovni priehľadov

E - Na úrovni exponovaných pohľadov

Výška strešnej rímsy - je uvedená v metroch.

Tvar strechy

Odporúčaný tvar striech (sedlové, pultové, valbové,...).

## Vymedzenie verejnoprospešných stavieb

Podľa § 108 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zákona č.103/1990 Zb., zákona č.262/1992 Zb., zákona NR SR č.136/1995 Z.z., zákona NR SR č.199/1995 Z.z. a zákonom č.229/1997 Z.z. a v znení zákona č.237/2000 Z.z. sa za verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť vo verejnom záujme podľa odseku 2 písm. a) § 108 „pozemky, stavby a práva k nim“ alebo „vlastnícke práva k pozemkom a stavbám.

Schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie vymedzí verejnoprospešné služby a verejné technické vybavenie územia podporujúce rozvoj a ochranu životného prostredia (stavby pre zneškodnenie odpadov, pre zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie, pre verejnú dopravu, pre verejné školstvo, pre verejnú správu a pod.).

### Verejnoprospešné stavby – občianska vybavenosť

- dom s opatrovateľskou službou (polyfunkčný objekt v južnej rozvojovej časti obce),

- rozšírenie športového areálu na Hlinickej ulici,

- rozšírenie cintorína smerom ku Kultúrnemu domu,

- rekreačno – rehabilitačný areál v juho-východnej časti obce pri geotermálnom vrte,

### Verejnoprospešné stavby – doprava

#### Cestná komunikácie:

- úprava existujúcich komunikácií (šírkové usporiadanie, povrch vozovky),

- výstavba križovatiek:	- okružná križovatka na Pezinskej ulici,

- križovatka na Hlavnej ulici (pred kostolom),

- okružná križovatka na Viničnej ulici,

- okružná križovatka na  Chorvátskej ulici,

- výstavba navrhovanej komunikačnej siete na celom území obce podľa návrhu dopravy v ÚPD,

#### Statická doprava

- verejné parkoviská,

#### Cyklistické komunikácie

- sieť cyklistických komunikácií v obci,

- sieť cyklistických komunikácií prepájajúcich obec s Podunajskou medzinárodnou cyklistickou trasou,

- cyklistická trasa spájajúca Božie muky v katastri obce,

#### Pešia komunikácie

- úprava a dostavba peších komunikácií pozdĺž existujúcich komunikácií,

- pešie komunikácie na rozvojových plochách,

### Verejnoprospešné stavby – verejné priestory a zeleň

- úprava centrálnej časti obce (Hlavná ulica),

- sadovnícke úpravy zelene pri Kultúrnom dome,

- park s vodnou plochou v južnej rozvojovej časti obce,

### Verejnoprospešné stavby – vodného hospodárstva

#### Stavby a zariadenia na zásobovanie vodou

- výstavba vodovodných rozvodov a príslušných zariadení na celom území obce podľa návrhu technickej infraštruktúry v ÚPD,

#### Stavy a zariadenia na odvádzanie a čistenie odpadových vôd

- výstavba kanalizačných potrubí na celom území obce podľa návrhu technickej infraštruktúry v ÚPD,

- čistička odpadových vôd (v južnej rozvojovej časti obce),

### Verejnoprospešné stavby – energetiky a spojov

#### Stavby a zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou

- výstavba rozvodov elektrickej energie a príslušných zariadení na celom území obce podľa návrhu technickej infraštruktúry v ÚPD,

#### Stavby a zariadenia na zásobovanie plynom

- výstavba rozvodov plynu a príslušných zariadení na celom území obce podľa návrhu technickej infraštruktúry v ÚPD,

#### Stavby a zariadenia spojov

- výstavba slaboprúdových rozvodov na celom území obce podľa návrhu technickej infraštruktúry v ÚPD.

### Obsah:

A.	základné ÚDaje	1

A.1	Základné identifikačné údaje	1

A.2	Dôvody obstarania Územného plánu obce	1

A.3	Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi ÚPD-O	1

A.4	Hlavné ciele riešenia ÚPD-O	2

A.5	Územnoplánovacie dokumentácie vyššieho stupňa a územnoplánovacie podklady	2

A.6	Údaje o súlade riešenia územia sa zadaním a so súborným stanoviskom	4

A.6.1	Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD	4

A.6.2	Súlad riešenia so zadaním	4

A.6.3	Časový horizont územno-plánovacej dokumentácie	5

B.	riešenie územného plánu obce	5

B.1	Základné východiská pre vypracovanie ÚPN O	5

B.1.1	Vymedzenie riešeného územia obce	5

B.1.2	Prírodné podmienky	5

B.1.3	Klimatologická charakteristika	6

B.1.4	Vegetačné pomery	6

B.1.5	Zeleň katastrálneho územia Slovenský Grob	7

B.1.6	Geológia	14

B.2	Kultúrne a historické hodnoty	17

B.2.1	Stavebno-historický vývoj mesta	17

B.2.2	Aktuálny stav záväzných právnych aktov pre ochranu pamiatok na území obce Slovenský Grob	20

B.3	Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce	21

B.3.1	Obyvateľstvo	21

B.3.2	Ekonomická aktivita obyvateľstva	26

B.3.3	Hospodárska základňa okresu Pezinok	27

B.3.4	Domový a bytový fond	28

B.4	Občianska vybavenosť	31

B.4.1	Školstvo	32

B.4.2	Zdravotníctvo	32

B.4.3	Sociálna starostlivosť	32

B.4.4	Kultúra	32

B.4.5	Telesná kultúra	33

B.4.6	Verejná administratíva a správa	33

B.4.7	Komerčná vybavenosť	33

B.5	Hospodárska základňa	35

B.5.1	Výrobné služby	35

B.6	Rekreácia, šport a turizmus	35

B.6.1	Širšie územné vzťahy	35

B.6.2	Obec Slovenský Grob	36

B.7	Doprava	37

B.7.1	Širšie vzťahy	37

B.7.2	Cestná (komunikačná) sieť	37

B.7.3	Cestná hromadná doprava.	40

B.7.4	Statická doprava.	40

B.7.5	Pešia a cyklistická doprava.	43

B.8	Technická infraštruktúra	43

B.8.1	Úvod	43

B.8.2	Vodné plochy a vodné toky	43

B.8.3	Zásobovanie vodou	44

B.8.4	Odvádzanie odpadových vôd	45

B.8.5	Zásobovanie plynom	46

B.8.6	Zásobovanie elektrickou energiou	48

B.8.7	Zásobovanie teplom	50

B.8.8	Telekomunikácie	50

B.9	Význam a funkcie sídla v štruktúre osídlenia a vzťahy k vyššej územnej jednotke	51

B.10	Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania	51

B.11	Návrh funkčného využitia územia	53

B.12	Vymedzenie zastavaného územia obce	54

B.12.1	Súčasné zastavané územie	54

B.12.2	Navrhované územie na zástavbu	54

B.13	Životné prostredie a limity využitia územia	54

B.13.1	Ovzdušie	55

B.13.2	Voda	55

B.13.3	Pôda	56

B.13.4	Zaťaženie hlukom	57

B.13.5	Žiarenie	57

B.14	Ochrana prírody a krajiny	59

B.14.1	Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území	59

B.15	Odpadové hospodárstvo	60

B.15.1	Súčasný stav odpadového hospodárstva	60

B.15.2	Ciele a opatrenia odpadového hospodárstva	63

B.16	Návrh riešenia záujmov obrany štátu	64

B.17	Návrh riešenia záujmov civilnej obrany	64

B.18	Návrh riešenia požiarnej ochrany	65

B.19	Poľnohospodársky pôdny fond	65

B.19.1	Charakteristika riešeného územia, z hľadiska poľnohospodárstva	65

B.19.2	Rastlinná produkcia	66

B.19.3	Živočíšna produkcia	67

B.20	Perspektívne použitie PPF na nepoľnohospodárske účely	68

B.20.1	Vyhodnotenie záberov	68

B.20.2	Odvody	69

B.20.3	Záver	70

C.	Návrh záväznej časti	74

C.1	Priestorovo - kompozičné zásady a regulatívy	74

C.2	Kultúrno - historické zásady a regulatívy	75

C.3	Dopravné zásady a regulatívy	75

C.4	Krajinno- ekologické zásady a regulatívy	75

C.5	Regulatívy funkčno-priestorového využitia územia	76

C.5.1	Funkčné zložky územia	76

C.5.2	Hmotovo-priestorové usporiadanie územia	84

C.6	Vymedzenie verejnoprospešných stavieb	86

Verejnoprospešné stavby – občianska vybavenosť	86

Verejnoprospešné stavby – doprava	86

Verejnoprospešné stavby – verejné priestory a zeleň	86

Verejnoprospešné stavby – vodného hospodárstva	87

Verejnoprospešné stavby – energetiky a spojov	87